ОРЛОВСКАЯ    ГОРОДСКАЯ   ДУМА

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА    КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

# РЕШЕНИЕ

от 14.10.2016  № 47/196

г. Орлов

Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования Орловское городское поселение Орловского района Кировской области

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Орловское городское поселение Орловского района Кировской области, Орловская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Орловское городское  поселение Орловского района Кировской области (далее местные нормативы) согласно приложению

2. Разместить утвержденные местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего решения

3. Направить в Министерство строительства и архитектуры Кировской области копию решения об утверждении местных нормативов в бумажном и электронном виде в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия настоящего решения

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене муниципального образования Орловское городское поселение Орловского района Кировской области и на официальном сайте Орловского района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования

Глава Орловского

городского поселения    Д.И.Данилов

Утверждены

Решением Орловской городской Думы

От 14.10.2016 № 47/196

# МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# градостроительного проектирования муниципального образования

# Орловское городское поселение Орловского района Кировской области

# 1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования МО Орловского городского поселения (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 102 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

# 1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьёй 102 Закона области, населения муниципального образования Орловского городского поселения Орловского района Кировской области (далее – поселение) и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

# 1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения поселения, поименованные в статье 102 Закона области.

# 1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

# 1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке проекта генерального плана поселения, а также внесению в него изменений.

## 2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования

## 2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

## Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах | Не нормируется | 500 метров |

2.2.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий, кв.метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 м |
| 2 | Спортивные залы общего пользования, кв.метров площади пола | 540 | 1,3 км |
| 3 | Физкультурно-оздоровительная площадка | 80 | 500 м |

Примечания:

1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2. Доступность физкультурно- спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут

2. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.

2.3. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
|  | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек |  |
|  | Малый город, поселок городского типа | 10 | 500 м |
| 2 | Объекты ритуальных услуг местного значения |  |  |
|  | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,9 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |

Примечание:

1. Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения:

на  территории городского поселения проживает 6 959 человек, плотность населения составляет 1,6 чел./кв. км;

Программы социально-экономического развития муниципального образования Орловское городское поселение Орловского района Кировской области на 2015- 2017 годы

предложений заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

схемы территориального планирования муниципального образования Орловское городское поселение Орловского  района Кировской области, утверждённой решением Орловской городской Думы

генерального плана муниципального образования Орловское городское поселение, утвержденного решением Орловской городской Думы  № 55/218 от 19.07.2012 года

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения поселения, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативах расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  и  расчетные показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

В области  транспорта:

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги;

Постановление правительства Кировской области от 29.05.2009            № 13/130 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения».

В области физической культуры и спорта:

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области».

Для объектов в иных областях:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999      № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».