ОРЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Материалы по обоснованию

г. Киров 2016

610046, г. Киров, ул. Герцена, 88, тел. 8 (8332) 29-53-43, лицензии: № ВВГ-01426К, № ВВГ-01425Г от 11.07.2006 г.

свидетельство СРО АИИС 01-И-№ 1294 от 19.03.2010

Экз №

ОРЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

Часть 1

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Орловского района Кировской области

Муниципальный контракт: № 1-ГП от 29.04.2015

Исполнитель: Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие ОАО «Кировгипрозем»

Шифр: АПМ 09-1ГП-15-ГП/5

| Генеральный директор | О.Г. Созинов |
| --- | --- |
| Директор по градостроительному проектированию | М.Л. Башорина |

г. Киров 2016

СОДЕРЖАНИЕ:

| Состав проекта ...……………………………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| Введение …………………………………………………...………………………………….……… | 5 |
| Раздел I. Анализ состояния территории Орловского сельского поселения, проблем и направлений его комплексного развития ………………………….. | 6 |
| 1. | Общие сведения …………………………………………………………………………………. | 6 |
| 2. | Природные условия и ресурсы территории …………....….................................................... | 11 |
|  | 2.1. | Природно-климатические условия……………………………………………………….. | 11 |
|  | 2.2. | Физико-географическое описание……………………………………………………....... | 13 |
|  | 2.3. | Земельные ресурсы и структура земельного фонда………………………..……………. | 13 |
|  | 2.4. | Природно-ресурсный потенциал…………………………………………………………. | 15 |
|  | 2.5. | Экологический каркас территории ……………………………………………………… | 22 |
|  | 2.6. | Природные опасности ……………………………………………………………………. | 22 |
| 3. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения............... | 23 |
|  | 3.1. | Демографическая ситуация ……………………….……………………………………… | 23 |
|  | 3.2. | Экономический потенциал, предпосылки развития территории …………..…............. | 24 |
|  | 3.3. | Жилой фонд и жилищное строительство ……………………………………...………… | 25 |
|  | 3.4. | Социальная инфраструктура ……………………………………………………............... | 26 |
|  | 3.5. | Инженерная инфраструктура …………………………………………………………….. | 28 |
|  | 3.6. | Транспортная инфраструктура …………………………………………………………… | 31 |
| 4. | Градостроительная оценка территории …………………………………………..………… | 32 |
|  | 4.1. | Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения …………………….............. | 32 |
|  | 4.2. | Зоны с особыми условиями использования территории ………………………………. | 33 |
| Раздел II. Обоснование предложений по территориальному планированию | 44 |
| 5. | Планировочная организация территории ………………………………………………….. | 44 |
|  | 5.1. | Территория поселения…….………………………………………….................................. | 44 |
|  | 5.2. | Д. Моржи…………………..……………………………………………………………….. | 45 |
| 6. | Жилищное строительство …………………………………………………………………….. | 46 |
| 7. | Развитие инфраструктуры поселения……………………………………………………….. | 47 |
|  | 7.1. Социальная инфраструктура..……………………………………….................................. | 47 |
|  | 7.2. Инженерная инфраструктура …………………………………………............................. | 47 |
|  | 7.3. Транспортная инфраструктура ……………………………………................................... | 48 |
| 8. | Инженерная защита и подготовка территорий ……………………………………………. | 49 |
|  | 8.1. | Организация поверхностного стока …………………………………...……………….... | 49 |
|  | 8.2. | Защита от затопления ……………………………...……………………………………… | 49 |
|  | 8.3. | Благоустройство рек и водоемов ……………………………………………………….... | 50 |
| 9. | Охрана окружающей среды ………………………………………………………………….. | 50 |
|  | 9.1. | Существующее состояние окружающей среды ………………………………………..... | 50 |
|  | 9.2. | Комплекс планировочных природоохранительных мер ……………………….............. | 51 |
| Раздел III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера …………………………… | 56 |
| 10. | Перечень основных факторов риса возникновения чрезвычайных ситуаций ………… | 57 |
| 11. | Противопожарные мероприятия…………………………………………………………….. | 56 |
| Приложения |  |
| 1. | Перечень населённых пунктов Орловского сельского поселения ………………………. | 60 |
| 2. | Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность …………………………………………………………………………………………. | 66 |
| 3. | Перечень водоемов и водотоков Орловского сельского поселения …….......................... | 70 |
| 4. | Каталог водозаборных скважин ……………………………………………………………… | 72 |
| 5. | Перечень и краткая характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых ……………………………………………………………………………………................ | 79 |
| 6. | Водоснабжение населенных пунктов Орловского сельского поселения ……………….. | 85 |
| 7. | Территориальный водный баланс подачи воды …………………………………………… | 86 |
| 8. | Автомобильные дороги в собственности Орловского СП ………………………………... | 88 |
| 9. | Перечень объектов, оказывающих влияние на атмосферный воздух …………………... | 94 |
| 10. | Сведения о скотомогильниках ……………………………………………………………….. | 97 |
| 11. | Сведения о добровольных пожарных дружинах, созданных в Орловском СП ………... | 100 |

Состав проекта

Материалы по обоснованию Генерального плана:

1. Пояснительная записка – Том 1. Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области. Генеральный план. Материалы по обоснованию.

Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта использования территории Орловского сельского поселения | 1:75000 |  |
| 2 | Карта современного использования территории (опорный план) д.Моржи | 1:2000 |  |
| 3 | Карта инженерной инфраструктуры, совмещенная с транспортной инфраструктурой поселения | 1:75000 |  |
| 4 | Карта существующих границ поселения | 1:75000 |  |

Положения о территориальном планировании:

1. Пояснительная записка – Том 2. Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области. Генеральный план. Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть)

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примеча- ния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сводная карта (основной чертеж) генерального плана д. Моржи | 1:2000 |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:75000 |  |
| 3 | Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения | 1:75000 |  |
| 4 | Карта функциональных зон поселения | 1:50000 |  |

Графические материалы генерального плана поселения разрабатываются на топооснове в масштабе 1:10000. Основной формат данных, передаваемых в цифровом электронном виде картографической информации –  MapInfo или ИНГЕО.

Заказчику предоставляются материалы в виде пояснительной записки и чертежей: на бумажных носителях – 3 экз.; на электронном носителе – 1 экз.

Введение

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории населённого пункта, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области разработан по заказу администрации Орловского района на основании договора от 29.04.2015, № 1-ГП, в соответствии с техническим заданием.

Разработка Генерального плана Орловского сельского поселения осуществлялась с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

В качестве базовой градостроительной документации при проектировании были учтены:

- Схема территориального планирования Орловского муниципального района Кировской области, разработанная ООО «Сатэк» в 2011 г. и утвержденная решением Орловской районной Думы Кировской области 17.02.2012, № 13/110.

- Правила землепользования и застройки Орловского сельского поселения, утверждённые решением Орловской сельской думы 27.09.2012, № 9/58.

Разработка и реализация Генерального плана осуществляется в целях:

- обеспечения рациональной пространственной организации территории поселения, обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие;

- обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур, создания оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории;

- определение площадок первоочередных объектов строительства местного значения.

Проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области.

РАЗДЕЛ I

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОРЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,

ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

1. Общие сведения

Орловское сельское поселение включает в себя всю территорию Орловского района, за исключением самого города Орлова. Площадь поселения 1984 кв. км, численность постоянно проживающего населения – 5716 человек. С учётом временного и сезонного проживания численность населения достигает 5983 человек. Территорию поселения занимают леса и сельскохозяйственные угодья.

Орловский район граничит: на севере – с Мурашинским районом, на северо-востоке – с Юрьянским районом, на востоке – с Кировским городским округом, на юге – с Оричевским районом, на западе – с Котельническим и Доровским районами (см. рис. 1-1).

Орловское сельское поселение было образовано в сентябре 2011 г. путем слияния 8 сельских поселений: Колковского, Кузнецовского, Лугиновского, Подгороднего, Тохтинского, Цепелевского, Чудиновского и Шадричевского (см. рис. 1-2). В системе управления поселением прежние поселения именуются территориальными отделами. Их характеристика приведена в табл. 1-1. Перечень населённых пунктов, входящих в поселение, приведён в приложении 1.

Таблица 1-1.

Характеристика территориальных отделов Орловского сельского поселения

| Наименование территориального отдела | Количество населённых пунктов | В том числе без населения | Площадь, км2 | Число хозяйств | Среднее расстояние до районного центра, км | Численность населения, чел. | Постоянно проживают |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проживают постоянно с регистрацией | Временно отсутствует | Проживают более года Без регистрации |  |
| Колковский | 20 | 6 | 319,4 | 293 | 15 | 499 | 283 | 46 | 545 |
| Кузнецовский | 33 | 9 | 184,5 | 439 | 18 | 798 | 249 | 25 | 823 |
| Лугиновский | 15 | 3 | 64,0 | 441 | 78 | 1102 | 115 | 84 | 1071 |
| Подгородний | 35 | 13 | 261,7 | 368 | 50 | 701 | 187 | 146 | 847 |
| Тохтинский | 16 | 3 | 181,2 | 174 | 28 | 359 | 96 | 41 | 400 |
| Цепелевский | 22 | 8 | 171,6 | 298 | 30 | 808 | 72 | 131 | 936 |
| Чудиновский | 22 | 3 | 180,8 | 214 | 50 | 510 | 76 | 73 | 583 |
| Шадричевский | 24 | 6 | 510,0 | 326 | 31 | 739 | 42 | 39 | 778 |
| Всего | 186 | 51 | 1873,0 | 2553 |  | 5516 | 1120 | 585 | 5983 |

Рисунок 1-1. Орловский район в структуре Кировской области.

Рисунок 1-2. Сельские поселения, вошедшие в состав Орловского сельского поселения.

Расстояние от г. Орлова до областного центра – г. Кирова – 77 км, до ближайшей железнодорожной станции в г. Котельниче – 50 км.

История поселения

В конце XII – начале XIII века в бассейн Вятки стали проникать русские, они селились на свободных землях среди удмуртов и марийцев. Во второй половине XIII в. приток русских на Вятку усилился в связи с монголо-татарским нашествием. Древнейшие русские поселения обнаруживаются на Вятке между Котельничем и Слободским. Здесь возникло несколько русских городищ: Котельничское, Ковровское, Орловское, Никулицкое, Хлыновское и др. Основная часть переселенцев шла на Вятку с Новгородской, Устюжской, Суздальской и Нижегородской земель.

На территории поселения насчитывается 53 объекта, имеющих статус памятников истории и культуры народов Российской Федерации или представляющих собой историко-культурную ценность (см. приложение 2). 7 объектов имеют статус памятников федерального значения (см. табл. 1-2).

Таблица 1-2.

Памятники истории и культуры народов России федерального значения,

расположенные на территории Орловского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта и код памятника | Категория охраны и НПА | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники архитектуры |
| 1 | Ансамбль Вознесенской церкви, ХУШ-Х1Х вв.: 4310313000 - Дом причта; 4310313001 | Ф 176 | с. Русаново |
| 2 | - Церковь. 4310313002 |  |  |
| 3 | Комплекс сооружений: 4310314000 - Каменные службы (пекарня), 1-я пол. Х1Х в.; 4310314001 | Ф 624 | с. Чудиново |
| 4 | - Колокольня, кон. ХУШ - нач. Х1Х в.; 4310314002 |  |  |
| 5 | - Ограда с воротами, 1830-е гг.; 4310314003 |  |  |
| 6 | - Троицкая церковь с трапезной , 1766-1776 гг. 4310314004 |  |  |
| Памятники археологии |
| 7 | Стоянка «Кипеневщинская», мезолит 4310312000 | Ф 176 | 1 км ЮВ д. Кипеневщина |

Условные обозначения:

624 – Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»; 176 – Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

Фото 1-1. Троицкая церковь в с. Чудиново

(источник http://www.temples.ru/private/f000493/493_0088766b.jpg)

Из объектов архитектуры, не имеющих такого высокого статуса, заслуживают упоминания:

- Введенская Церковь   в с. Подрелье,  которая построена в 1767-1776 гг. крестьянином Данилом  Тупицыным. Стоит церковь на очень красивом  берегу  р. Вятки. От  неё открывается редкий по красоте вид  на широкую реку, на заливные  луга  и леса, простирающиеся на много километров вокруг.   Церковь представляет  большой интерес  для  историков – исследователей,  как  образец народного  культового  каменного  зодчества. В настоящее время   Церковь  находится  в разрушенном  состоянии.

- Село Тохтино украшает Преображенская церковь, строительство которой было закончено в 1830 году. В настоящее время церковь не действует.

- Село Соловецкое украшает церковь, получившая название Скорбяще-Богородицкой (во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"). В настоящее время  церковь не действует.

- В с. Колково  стоит Ильинская церковь, построенная в 1775–1800 годах, в настоящее время силами местного населения и меценатов  церковь восстанавливается.

- В с. Кленовица сохранились постройки Крестовоздвиженской церкви.

На территории поселения 15 объектам решением исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 28.03.1983 г.  № 6/191 «О постановке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры Кировской области» был присвоен статус памятников археологии местного значения. Согласно ч. 3.1 ст. 64 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  памятники археологии местного значения, принятые на государственную охрану в соответствии с законодательством РСФСР отнесены к объектам культурного наследия федерального значения.

2. Природные условия и ресурсы территории

2.1. Природно-климатические условия

Климат Орловского района континентальный, умеренно-холодный. Большую роль в формировании климата играют атлантические воздушные массы. Зимой они обуславливают относительно теплую снежную погоду, а летом – прохладную и дождливую. Немалое значение имеют периодические вторжения холодного сухого арктического воздуха, которые весной и осенью сопровождаются заморозками, а зимой –  сильными морозами. Основные климатические показатели района по метеостанции в г. Кирове приведены в табл. 2.1-1.

Таблица 2.1-1.

Основные климатические показатели,

| Климатические показатели | Значение |
| --- | --- |
| Средняя годовая температура воздуха, °С | 1,5 |
| Средняя температура января, °С | -14,2 |
| Эквивалентная температура января, °С | -30 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха, °С | -45 |
| Средняя температура июля, °С | 17,8 |
| Эквивалентная температура июля, °С | 10,8 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха, °С | 37 |
| Продолжительность периода с температурой менее -10ºС, дней | 95 |
| Продолжительность периода с температурой -5 ÷ -15ºС, дней | 38 |
| Продолжительность периода с температурой более +15ºС, дней | 67 |
| Уровень теплообеспеченности +10ºС | 1778 |
| Относительная влажность, % | 78 |
| Среднее годовое количество осадков, мм | 583 |
| Число дней с туманом | 40 |
| Число дней с метелью | 47 |
| Средняя высота снежного покрова, см | 51 |
| Число дней со снежным покровом | 168 |
| Максимальная глубина промерзания почвы, см | 160-180 |
| Летняя продолжительность солнечного сияния, час./мес. | 275 |
| Средняя скорость ветра (январь), м/с | 5,2 |
| Максимальная скорость ветра, м/с | Более 25 |

В силу особенностей своего географического положения Кировская область весь год находится в зоне активной циклонической деятельности, вследствие чего её территория круглый год подвергается влиянию ветров западных и юго-западных направлений (см. рис. 2.1-1).

Годовая амплитуда среднемесячных температур превышает 32°С (см. табл. 2.1-2).

Предвесенний период в Кировской области наступает в третьей декаде марта, с момента перехода средней суточной температуры через -5° и прекращения устойчивых морозов. Уже в первой декаде апреля средняя суточная температура устойчиво переходит через 0°С и начинается интенсивное снеготаяние. Весна длится почти до конца мая, т. е. 40-50 дней.

По-летнему тепло в Кировской области бывает уже в конце мая. В это время отмечается переход температуры воздуха через +15°. Длится теплая погода 60-70 дней – до середины августа.

Осень начинается с момента устойчивого понижения средней суточной температуры воздуха ниже отметки +10°С. Постепенно ослабевает поток солнечной радиации и уменьшается величина радиационного баланса, а в ноябре он становится отрицательным. С 23 сентября день становится короче ночи, а полуденное солнце опускается всё ниже. За конец осени - начало предзимья принято считать дату устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через 0° в сторону понижения, за конец предзимья - дату перехода средней суточной температуры через -5°.

Зима  начинается с момента перехода средней суточной температуры воздуха через -5°, который соответствует и образованию устойчивого снежного покрова, который приходится на 7-17 ноября. В среднем зима длится 130-140.

Таблица 2.1-2.

Месячный ход метеорологических параметров по метеостанции в г. Кирове

| Температура, °С | Месяцы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| Среднемесячные температуры | -14,4 | -12,9 | -6,7 | 2,2 | 10 | 15,4 | 17,9 | 15,3 | 9,0 | +1,5 | -5,7 | -11,8 | 1,6 |
| Абсолютный максимум (Год) | 4 1971 | 4 1958 | 12 1983 | 27 1950 | 32 1966 | 37 1921 | 35 1938 | 36 1920 | 29 1982 | 22 1974 | 11 1967 | 4 1982 | 37 1921 |
| Абсолютный минимум (Год) | -41 1941 | -41 1929 | -34 1902 | -21 1963 | -11 1926 | -2 1967 | 3 1947 | 0 1955 | -8 1903 | -23 1920 | -34 1933 | -45 1978 | -45 1978 |
| Количество осадков, мм | 36 | 30 | 29 | 30 | 49 | 61 | 75 | 70 | 61 | 57 | 47 | 38 | 583 |
| Высота снежного покрова, см | 38 | 46 | 43 | 20 |  |  |  |  |  |  | 9 | 26 | 51 |
| Скорость ветра, м/с | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 4,9 | 5,1 | 4,7 | 4,0 | 3,9 | 4,6 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,1 |
| Число дней с ветром более 15 м/с | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 10,5 |
| Продолжительность солнечного сияния, час. | 31 | 70 | 130 | 198 | 258 | 287 | 286 | 252 | 126 | 55 | 31 | 23 | 1747 |
| Число дней с туманом | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0,9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 40 |
| Число дней с метелью | 11 | 10 | 9 | 2 | 0,1 | - | - | - | 0,03 | 1 | 5 | 9 | 47 |
| Число дней с грозой | 0,03 | 0,03 | - | 0,2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | - | - | 0,03 | 25 |

Агроклиматическая характеристика

С позиций агроклиматического районирования территория Орловского СП относится к западной агроклиматической зоне. Кировской области. Западная зона является относительно тёплой и влажной. Продолжительность вегетационного периода составляет всего 157-163 дней. Продолжительность безморозного периода на ровных местах 115-125 дней, в понижениях – в среднем около 105 дней. Сумма активных температур 1700-1900º, что достаточно для созревания яровых зерновых культур ранних и средних сроков сева.

За вегетационный период осадков выпадает в среднем 260-270 мм, гидротермический коэффициент (ГТК) 1,3÷1,4. Обеспеченность влагой по годам неравномерная. Наблюдаются весенне-летние засухи и суховейные явления продолжительностью 11-13 дней за вегетационный период.

Зима умеренно холодная и умеренно снежная. Перезимовка озимых редко проходит благополучно. Ежегодно часть озимых подвергается вымерзанию, а в местах скопления снега страдает от выпревания.

2.2. Физико-географическое описание

С позиций физико-географического районирования большая часть Орловского район относится к району песчаной низины левобережья средней Вятки вятско-ветлужского округа, который сложен пермскими отложениями, прикрытыми ледниковыми песками и валунными суглинками. Северная часть Орловского района  относится моломо-лузскому округу, который сложен пермскими, триасовыми и четвертичными отложениями. Западная часть Орловского района входит в центральную часть Вятского Увала Вятско-Чепецкого округа, который сложен коренными пермскими породами, прикрытыми покровными суглинками.

Кристаллический фундамент находится на глубине 1750-2000 м. В геоморфологическом отношении территория района представляет собой увалисто-холмистую равнину с абсолютными отметками до 230 м и понижениями в поймах рек до 100 м.

Четвертичные отложения в северной части района (севернее границы донского оледенения) представлены элювиально-делювиальными отложениями переменного состава и древними нерасчленёнными флювиогляциальными суглинками и супесями; в южной части – торфяными отложениями; поймы рек Вятки, Моломы и Великой сложены современными аллювиальными отложениями. Почвы – преимущественно дерново-подзолистые, в поймах рек Вятки, Моломы и Великой – пойменные (аллювиальные).

С позиций геоботанического зонирования Орловский район относится к подзоне южной тайги и входит центральный фаунистический район Кировской области. Большая часть района распахана. На севере и северо-западе района сохранились еловые, пихтово-еловые, сосновые, елово-сосновые, берёзовые и осиновые леса.

2.3. Земельные ресурсы и структура земельного фонда

Земельный фонд Орловского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 года составлял 198451 га, из них по категориям земель:

- земли сельскохозяйственного назначения –  132574 га (66,8%),

- земли населенных пунктов – 2663 га, (1,3%),

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания

и иного специального назначения –  1081 га (0,5 %),

- земли особо охраняемых территорий и объектов –  21 га (0,01 %),

- земли лесного фонда – 51674 га (26%),

- земли водного фонда – 3089 га (1,6%),

- земли запаса –  7349 га (3,7%).

По функциональному назначению наибольшую площадь занимают лесные земли – 105501 га – 53%.

Среди земель сельскохозяйственного назначения 12 тыс. га приходилось на мелиорированные земли (см. табл. 2.3-1).

Таблица 2.3-1.

Состояние мелиорируемых земель (осушение) в Орловском районе на 01.01.2008 г.

| Общая площадь осушенных земель | Оценка состояния осушенных земель | Площади, на которых требуется улучшение земель и технического уровня мелиоративных систем | Из них повышение технического уровня осушительных систем (реконструкция и восстановление) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | хорошее | удовлетворительное | неудовлетворительное | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | Недопустимый уровень грунтовых вод | Недопустимые сроки отвода грунтовых вод | Недопустимый уровень грунтовых вод и сроки отвода грунтовых вод |  |  |
| 12066 | 1100 | 8335 | 2631 | 2399 | 28 | 204 | 2631 | 2631 |

Схемой территориального планирования Кировской области предусматривает ремонт мелиоративных систем в районе на площади более 1000 га.

По состоянию на 01.01.2016 площадь земель населённых пунктов увеличилась до 2761 га, из них 973 га находятся в собственности граждан и 1788 га – в государственной и муниципальной собственности. По видам землепользования земли населённых пунктов распределены следующим образом:

- жилая застройка – 131 га (4,7%),

- общественно-деловая застройка – 112 га (4,1%),

- промышленные объекты – 57 га  (2,1%),

- земли общего пользования – 254 га (9,2%),

- инженерная  и транспортная инфраструктура – не выделены,

- сельскохозяйственное использование – 1441 га (52,2%),

- зоны рекреации – 61 га (2,2%),

- земли, не вовлечённые в градостроительную деятельность – 705 га (25,5%).

Поскольку земли инженерной  и транспортной инфраструктуры в отчётности не учтены (хотя на балансе администрации поселения стоит 96 км автомобильных дорог) реальная площадь земель, не вовлечённых в градостроительную деятельность, несколько меньше.

2.4. Природно-ресурсный потенциал

2.4.1. Поверхностные воды

На территории района протекает река Вятка и 13 малых рек, протяженностью 391 км, имеются 26 озер, 11 прудов, общей площадью водного зеркала 280 и 275 га. Перечень водных объектов приведён в приложении 3.

Река Вятка – рыбохозяйственный водоём первой категории – протекает по юго-восточной окраине района, но именно на ней расположен г. Орлов и значительная часть населённых пунктов района. Вдоль северо-восточной границы района протекает р. Великая, а вдоль западной границы – р. Молома. Обе реки впадают в Вятку.

В 2014 - 2015 годах  выполнены работы по определению границ водоохранных зон на р. Молома.

Фото 2.4-1. Река Вятка

(источник: http://admorlov.ru/razdel/dokumenty/informacionnyj-byulleten/).

2.4.2. Подземные воды

На территории Орловского СП насчитывается 162 водозаборные скважины. 77  скважин закреплены за 9 недропользователями, сведения о которых приведены в Схеме водоснабжения и водоотведения. Глубина скважин от 32 (д. Гребеневщина) до 140 м (д. Филимоновы). Остальные скважины по сути являются бесхозными в связи с банкротством прежних недропользователей и не эксплуатируются. 23 скважины потеряны на местности. Перечень водозаборных скважин представлен в приложении 4.

2001 г. отчитались о количестве забранной воды лишь 16 предприятий-водопользователей. Суммарный водоотбор подземных вод для хозяйственно-питьевых целей согласно отчётности составил 1,1 млн. м3. В 2013 г. забор воды составил 0,28 млн. м3.

Используемые подземные воды связаны с карбонатно-терригенными и терригенными отложениями верхней перми.

Вода соответствует требованиям СанПиНа в 86 скважинах, по 11 скважинам отсутствуют данные о химическом составе воды, в  84 скважинах вода не соответствует СанПиНу по одному или нескольким показателям. Наиболее часто отмечается превышение ПДК по силикат-аниону – в 20, общей жёсткости – в 17, содержанию железа - в 15 скважинах. Необходимо отметить, что по многим скважинам, где качество воды не соответствует СанПиНу, анализ химического состава воды проводился непосредственно после завершения бурения и проведения откачки. В процессе эксплуатации во многих случаях происходит стабилизация и улучшение качественных характеристик потребляемой воды. В подобных скважинах необходимо проведение повторного химического анализа подземной воды, не менее чем через полгода после начала эксплуатации. Вполне возможно, что результаты более поздних анализов имеются в распоряжении недропользователя или районной СЭС. Анализ воды в обязательном порядке проводится также при оформлении лицензии на право добычи подземных вод, что способствует созданию реальной картины качества подземных вод на действующих водозаборах.

Прогнозные ресурсы подземных вод оцениваются величиной 166 тыс. м3/сут.

2.4.3. Минеральные ресурсы

Минерально-сырьевая база Орловского района представлена 7 видами полезных ископаемых: глины кирпичные; пески строительные; песчано-гравийные материалы (смеси); грунты для строительства дорог; карбонатные породы; торф; пресные подземные воды.

Таблица 2.4-1.

Запасы полезных ископаемых в Орловском районе

| Вид сырья | Количество месторождений | Единица измерения | Запасы категории (А+В+С1) по состоянию на 01.01.2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пески строительные | 4 | тыс. м3 | 13637 |
| Глина кирпичная | 5 | тыс. м3 | 5280 |
| Грунты для строительства дорог | 2 | тыс. м3 | 24 |
| Подземные пресные воды | 3 | тыс. м3/ сут. | 14,7 |
| ПГС | 15 | тыс. м3 | 35245 |
| Карбонатные породы | 1 | тыс. м3 | 7,4 |
| Торф | 66 | тыс. т | 6827 |

Характеристика месторождений приведена в приложении 5. Почти все месторождения относятся к нераспределённому фонду недр.

К наиболее крупным торфяным месторождениям относятся Монастырщенское (440 га, 578 тыс. т (при 40%-ной влажности)), Климичёвское (194 га, 354 тыс. т), Булычёвский массив (275 га, 406 тыс. т), Амбарское (200 га, 383 тыс. т), Чашково (1927 га, 2480 тыс. т), Чашково I (518 га, 727 тыс. т). Контуры месторождений приведены на схеме функционального зонирования территории поселения.

2.4.4. Ресурсы растительного мира

Общая площадь лесов на территории Орловского района занимает 105501 га. По лесозаготовительному районированию территория расположения лесов района отнесена к зоне смешанных лесов подзоны южной тайги.

Защитные леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий, занимают 23696 га. Площадь эксплуатационных лесов составляет 81305 га.

С учетом экологического состояния и функционального назначения лесов лесхозов породная структура их на всей территории района является оптимальной и не нуждается в реконструкции.

Древесина на корню (запас леса на корню) в 2005 году составила 18715 тыс. м3, в том числе хвойных пород - 14110 тыс. м3, расчетная лесосека в 2005 году составила 214,6 тыс. м3, в том числе хвойных пород - 114,1 тыс.м3. Фактическое освоение расчетной лесосеки составляет 94,3 тыс. м3, в том числе хвойных пород - 76,8 тыс. м3, освоение лесосеки в 2005 году составило 43,9%, в том числе по хвойному хозяйству - 67,3%.

Протяженность наземных путей транспорта на 1000 га площади составляет 8,5 км. Все дороги грунтовые.

Таблица 2.4-2.

Анализ освоения расчетной лесосеки

| Показатели | Ед. изм. | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Древесина на корню – всего (запас леса на корню) | тыс. м3 | 19132 | 18514 | 18715 |
| в т. ч. хвойных пород | тыс. м3 | 14425 | 13960 | 14110 |
| Расчетная лесосека | тыс. м3 | 214,6 | 214,6 | 214,6 |
| в т.ч. хвойных пород | тыс. м3 | 114,1 | 114,1 | 114,1 |
| Фактическое освоение расчетной лесосеки | тыс. м3 | 89,8 | 97,5 | 94,3 |
| в т.ч. хвойных пород | тыс. м3 | 71,7 | 79,9 | 76,8 |
| Освоение лесосеки | % | 41,8 | 45,4 | 43,9 |
| в т.ч. по хвойному хозяйству | % | 62,8 | 70,0 | 67,3 |

Из анализа освоения расчетной лесосеки района за последние 3 года можно сделать вывод, что происходит неосвоение действующей расчетной лесосеки, особенно по мягколиственному хозяйству, что приводит к накоплению спелых и перестойных насаждений и ухудшению эксплуатационного фонда.

К началу последнего лесоустройства (2000 год) распределение насаждений по группам возраста неравномерное – преобладают молодняки – 33,3 %, а также спелые и перестойные – 30,9%, при недостатке средневозрастных – 16,4% и приспевающих – 19,4%, эксплуатационный фонд составляет 1/3 часть.

Сдерживающими факторами освоения расчетной лесосеки являются: ухудшение качества лесного фонда (низкотоварные древостои), отсутствие лесных дорог.

В целом в районе есть резерв по увеличению освоения лесного фонда (примерно в два раза по сравнению с текущими объемами заготовки), в том числе по хвойному хозяйству возможно тридцатипроцентное увеличение. Однако необходимо иметь в виду, что в связи с ухудшением эксплуатационного фонда в перспективе возникнет необходимость использовать более низкокачественную древесину, что потребует серьезных капитальных вложений в эту отрасль.

В районе возможна организация местных производств и промыслов по следующим видам деятельности: заготовка живицы; заготовка второстепенных лесных ресурсов, в том числе коры, бересты, пихтовых, еловых, сосновых лап, новогодних елок; побочное лесопользование, в том числе сенокошение и пастбища для скота, размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор ягод, грибов, заготовка лекарственного сырья, сбор мха. Лесхозы заготовкой ягод, грибов, лекарственного и технического сырья не занимаются.

Возможные ежегодные объемы выпуска продуктов переработки пищевых ресурсов леса по Орловскому лесничеству характеризуются следующими показателями:

| Ягоды, тонн | Грибы, тонн | Березовый сок, тонн |
| --- | --- | --- |
| варенье | джем | сок | замороженные ягоды | грибы сушеные | грибы маринованные | грибы соленые |  |
| 30,10 | 6,39 | 4,82 | 20,84 | 4,80 | 6,30 | 7,35 | 1,00 |

2.4.5. Ресурсы животного мира

Животный мир района разнообразен: медведи, лоси, лисы, кабаны, выдры, ондатры, рысь, куница, горностай, барсук, бобр, норка, белки, зайцы, волки; из птиц встречаются: глухари, тетерева, рябчики, утки, гуси и т.д. На территории района наблюдается рост численности многих видов охотничьих животных и птиц, увеличилась численность белки, а добыча и, соответственно, заготовка драгоценной пушнины белки не ведется. Численность лося достаточно стабильна, и даже наблюдается небольшой рост, в то время как лимиты добычи сокращаются, а процент добычи относительно выделяемых лимитов равен 90 - 99%.

Из анализа численности охотничьих животных на территории Орловского района (табл.2.4-3) можно сделать вывод, что по большинству видов охотничьих животных наблюдается тенденция роста, а некоторые виды при значительной численности не доосваиваются, что дает возможность для развития охотничьего хозяйства всего района. Заметен рост численности пушных видов охотничьих животных – куницы, горностая, рыси, бобра, норки, а добыча их ничтожно мала в силу ряда причин – это дороговизна нефтепродуктов, охотничьего снаряжения, низкие приемочные цены и отсутствие пунктов приема пушнины в районе.

Таблица 2.4-3.

Анализ численности животных на территории Орловского района

| Вид | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | численность | добыча | численность | добыча | численность | добыча |
| белка | 827 | - | 2048 | 18 | 2814 | 12 |
| лось | 373 | 29 | 279 | 23 | 443 | 14 |
| кабан | - | - | 8 | 1 | 70 | 2 |
| куница | 100 | 9 | 120 | 5 | 145 | 10 |
| заяц-беляк | 3254 | 311 | 4151 | 268 | 2525 | 468 |
| лиса | 193 | 5 | 131 | 2 | 139 | 4 |
| горностай | 114 | - | 170 | - | 235 | - |
| рысь | 46 | 3 | 47 | 2 | 49 | - |
| волк | 4 | 4 | 10 | 4 | 24 | 14 |
| глухарь | 1364 | 177 | 1344 | 142 | 1404 | 26 |
| тетерев | 25952 | 239 | 12301 | 183 | 20767 | 135 |
| рябчик | 6461 | 98 | 7221 | 153 | 8247 | 336 |
| медведь | 85 | 7 | 89 | 4 | 115 | ( |
| бобр | 772 | 21 | 830 | 22 | 985 | 17 |
| норка | 419 | 9 | 439 | 4 | 450 | 9 |
| выдра | 42 | - | 37 | - | 58 | - |
| барсук | 122 | 3 | 126 | - | 156 | 1 |
| ондатра | 857 | - | 845 | - | 811 | 5 |
| водоплавающие | 9735 | 945 | 2627 | 768 | 1741 | 781 |

Высокая численность боровой птицы и малая добыча позволят использовать создавшиеся резервы и иметь дополнительные доходы. Численность кабана в районе напрямую зависит от вложений в подкормочные работы. Благодаря проведенным мероприятиям численность кабана выросла так, что в 2006 году на него открыта охота по всему району.

На территории Орловского района на 01.10.2006 было зарегистрированы семь охотпользователей:

1. Районное общество охотников и рыболовов (РООиР), площадь 56000 га.

2. Охотничье хозяйство «Балчуг», площадь 35000 га.

3. Охотничье хозяйство НОФ «Орлов-охота», площадь 14700 га.

4. Охотничье хозяйство завода им. Первого мая, площадь 15400 га.

5. Военно-охотничье хозяйство (ВОО) «Семиозерское», база «Удача» (д. Озерки) площадь 26000 га.

6. Кировское городское объединение охотников «КГОО» г. Киров, площадь 17000 га.

7. Угодья общего пользования «УОП», площадь 30000 га.

Выгодное месторасположение района, опоясанного со всех сторон реками и имеющего паутину множества мелких речек по всей площади района, а также богатая и пышная растительность, неоднозначный рельеф местности, богатый животный мир, приближенность к областному центру позволяют иметь возможности по развитию разного рода туризма, в том числе охотничьего туризма, создания оздоровительных комплексов, баз отдыха, перерабатывающих производств из природного сырья (мясо, шкуры, рыба, грибы, ягоды, древесина, сельхозпродукция).

В реках и озерах района водятся лещ, щука, язь, окунь, линь, стерлядь, чехонь, ёрш, судак. Наибольшую ценность представляют реки высшей рыбохозяйственной категории  Вятка и Молома.

На р. Вятке выделен рыбопромысловый участок, который в настоящее время арендуется ООО «НПО «Ноосфера» (см. табл. 2.4-4). При этом для пользователей установлены квоты на вылов рыбы (см. табл. 2.4-5) и рекомендации по общему допустимому улову по видам, для которых квоты не устанавливаются (см. табл. 2.4-6).

Таблица 2.4-4

Перечень рыбопромысловых участков

| № участка | Рыбопромысловый участок, который предоставлен в пользование | Наименование юридического лица с кем по результатам конкурса заключены договора |
| --- | --- | --- |
| Участок № 43 | река Вятка 591-601 км, нижняя граница - от затона Тиваненский выше по течению 0,8 км перекат Тиваненский (левый берег), верхняя граница - от переката Кругловский. Первый выше по течению 1,65 км до перевального знака 601 км (левый берег) | ООО НПО «Ноосфера» (договор № 04/10 от 14.04.2010 года) |

Таблица 2.4-5

Распределение промышленных квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов

на 2014 год.

| Наименование организации, ИП | Промышленная квота вылова из р. Вятки, т |
| --- | --- |
|  | Лещ | Щука | Судак | Сом | Стерлядь |
| ООО «НПО «Ноосфера» | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,06 | 0,04 |

Таблица 2.4-6

Распределение объёмов добычи (вылова) водных биологических ресурсов,

общий допустимый улов которых не устанавливается,

для осуществления промышленного рыболовства на 2014 год

| Наименование организации, ИП | Рекомендуемый объём для осуществления промышленного рыболовства, т |
| --- | --- |
|  | Плотва | Карась | Жерех | Налим | Язь | Чехонь | Синец | Густера | Белоглазка | Линь | Окунь |
| ООО «НПО «Ноосфера» | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |

Богатым рыбным запасом обладает озеро Березовая курья, которое находится в 1 км от деревни Красногоры (Цепелевский т/о), с протяжением его по району более 5 км, а ширина его не уступает реке Вятке. Озеро богато такой рыбой, как судак, лещ, щука и многими другими видами.

Представление об общих запасах рыбы в бассейне р. Вятки на территории Кировской области даёт табл. 2.4-7

Таблица 2.4-7.

Освоение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории области по промышленному рыболовству в 2013 году (в тоннах)

| Видовой состав | Квота по ОДУ | Рекомендуемый объём вылова | Заявленная квота | Фактический вылов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лещ | 58 |  | 13 | 9,2 |
| Щука | 10 |  | 3 | 1,7 |
| Судак | 12 |  | 2,25 | 1,1 |
| Сом | 0,9 |  | 0,43 | 0,15 |
| Стерлядь | 0,9 |  | 0,53 | 0,43 |
| Плотва |  | 12,4 | 0,97 | 0,49 |
| Жерех |  | 8,9 | 3,5 | 0,12 |
| Язь |  | 6,9 | 1,2 | 0,51 |
| Чехонь |  | 9,9 | 11,1 | 8,0 |
| Синец |  | 3,5 | 1,1 | 0,4 |
| Густера |  | 6,5 | 1,1 | 0,34 |
| Белоглазка |  | 4,5 | 1,8 | 0,99 |
| Линь |  | 1,5 | 0,25 | 0,02 |
| Окунь |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краснопёрка |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 81,8 | 150,8 | 40,9 | 23,3 |

2.5. Экологический каркас территории

Экологический каркас территории формируется из природных антропогенно не изменённых территорий. Его наличие необходимо для обеспечения экологической устойчивости территории, поддержания биологического разнообразия и функциональных связей с прилегающими территориями. В структуре экологического каркаса выделяют базовые элементы, ключевые элементы и транзитные зоны. Базовыми элементами являются наиболее обширные антропогенно не изменённые территории. К ключевым элементам относят наиболее ценные (особо охраняемые) природные территории. Транзитные зоны обеспечивают связь между различными элементами каркаса и прилегающими территориями. Сеть транзитных зон формируется водотоками и их водоохранными зонами, лесополосами вдоль автодорог и сельхозугодий и т.п.

Базовыми элементами экологического каркаса Орловского СП являются обширные лесные массивы, расположенные на севере, западе и юге поселения, а также пойма р. Вятки. Лесистость поселения превышает 53%. К ключевым элементам относится памятник природы регионального значения «Халтуринский лиственник», расположенный на площади 532,87 га в 6 км к юго-западу от г. Орлов.

«Халтуринский лиственник» объявлен памятником природы регионального значения решением исполнительного комитета Кировского областного Совета народных депутатов от 29.10.90 №498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий области».

Границы ООПТ утверждены постановлением Кировской областной Думы от 22.11.1994, № 7/60 Думы «Об установлении границ и утверждении площадей земель природоохранного, природно-заповедного и рекреационного назначения  Афанасьевского, Немского, Омутнинского, Орловского, Подосиновского,  Лузского районов и на сельскохозяйственных землях,  подведомственных мэрии г. Кирова».

Сеть транзитных зон представляет собой реки с их водоохранными зонами и перемежающиеся мелкие лесные участки по всей территории поселения.

В целом Орловское СП обладает устойчивым экологическим каркасом.

2.6. Природные опасности

В пределах морфологической области Вятского Прикамья на территории Орловского района отмечено развитие оползневого процесса по склонам долины реки Вятки.

В частности, развивается оползень берега р. Вятки в окрестностях д. Монастырщина, в связи с чем необходима организация мониторинга с целью детального выявления оползнеобразующих факторов.

На правом берегу р. Вятки у бывшей д. Гольцы (вошла в состав д. Красногоры) наблюдается интенсивное развитие речной боковой эрозии, на участке с характерной прижимностью течения реки к берегу. Эрозия происходит, в основном, при прохождении весеннего половодья при уровнях равных или превышающих их среднемноголетние значения. По берегу реки отмечаются «козырьки» из корней древесной и травянистой растительности.

В Орловском районе наблюдается сильная интенсивность проявления процесса заболачивания.

Орловский район не относится к группе районов, которые на территории Кировской области наиболее подвержены неблагоприятным и опасным метеорологическим явлениям. К их числу относятся: сильный дождь, сильный ветер (шквал), крупный град, очень сильный снег и сильные отложения мокрого снега, сильный мороз, сильная жара, чрезвычайная пожароопасность, заморозки в период активной вегетации, засухи.

Населённые пункты Орловского района не включены в Перечень населённых пунктов, попадающих в зоны подтопления, утвержденный распоряжением Правительства 
Кировской области от 05.03.2014 , № 36.

По сведениям администрации  имеет место затопление паводковыми водами прибрежной территории в д. Казаковцевы.

В Орловском районе в 80-ых годах прошлого века были выявлены природные очаги геморогической лихорадки с почечным синдромом, лихорадки Ку, лептоспироза, туляремии, клещевого энцефалита. По природно-эпидемическим условиям район характеризовался как достаточно неблагополучный.

В целом природно-климатические условия на территории Орловского сельского поселения характеризуются как средне комфортные для проживания.

К ресурсам для развития поселения можно отнести эксплуатационные леса, сельскохозяйственные угодья, которые используются не в полной мере, залежи кирпичных глин, песчано-гравийных смесей и торфа.

3. Комплексная оценка и перспективы развития территории поселения

3.1. Демографическая ситуация

По данным администрации Орловского района общая численность населения, постоянно и временно проживающего в Орловском СП по состоянию на 01.01.2013 составляла 5750 человек. С учётом временного и сезонного проживания численность населения достигала 6570 человек.

Средний возраст населения на 01.01.2015:

- мужчины – 41 год;

- женщины – 47 лет.

Демографическая нагрузка – 968 человек на 1000 жителей работоспособного возраста.

За январь-октябрь 2015 г. родилось – 60, умерло – 92 человека, в том числе в возрасте до 1 года – 1. Естественная убыль населения составила 4,9 человека на 1000 населения.

За январь-октябрь 2015 г. в сельское поселение прибыло 276 человек, за пределы поселения выехал 301 человек, сокращение численности за счёт миграции составило 25 человек.

Число домохозяйств в поселении – 2683.

По данным администрации Орловского СП численность населения на 01.01.2015 составила 6316 человек, в т.ч. мужчины – 2880, женщины – 3436.

По национальному составу сложилось следующее распределение, %:

- русские – 96,7;

- украинцы – 0,7;

- цыгане – 0,4;

- удмурты – 0,4;

- армяне – 0,3;

- татары – 0,2;

- азербайджанцы – 0,1;

- лезгины – 0,1;

- другие национальности – 1,1.

Возрастной состав населения:

- дети дошкольного возраста – 438 человек (6,9%);

- дети школьного возраста – 604 человека (9,6%);

- от 18 до 30 лет – 1203 человека (19,1%);

- от 31 до 40 лет – 803 человека (13,15);

- от 41 до 60 лет – 2023 человека (32,0%);

- старше 60 лет – 1218 человек (19,3%).

Численность пенсионеров – 1718 человек (27,5%), численность инвалидов – 464 человека – 7,4%.

Численность населения работающего на территории поселения – 2207 человек, численность безработных – 294 человека.

За последние годы численность работающих в сельском хозяйстве сократилась и на 01.01.2015 года составила около 700 человек. В сфере малого предпринимательства занято 255 человек, в бюджетной сфере - ?

3.2. Экономический потенциал, предпосылки развития территории

На территории Орловского сельского поселения работают 5 сельскохозяйственных предприятий:

- ООО Агрофирма «Пригородная»;

- ООО Агрофирма «Новый путь»;

- ООО Агрофирма «Чудиновская»;

- ООО Агрофирма «Подгорцы»;

- СХ ЗАО «Тохтинское»;

- ООО «Кленовицкое».

В 2013 году уборочная площадь под зерновыми составила 5458 га. Валовой сбор зерна — 10454 тонн при урожайности 19,2 ц/га.

Под урожай 2014 года полностью засыпаны семена яровых зерновых культур — 1827 тонн, из них 99% высоких репродукций. Озимой ржи засыпано 317 тонн, из них 63% высоких репродукций. План сева озимых выполнен на 102%. При плане 1520 га посеяно 1543 га, вспахано зяби 107%.

Валовое производство молока в 2013 году выросло на 7% по сравнению с 2012 годом, всего получено  22024 т. От каждой коровы получен удой 6564 кг (прибавка 153 кг).

Мяса произведено – 877 т. Среднесуточный привес на откорме и выращивании крупного рогатого скота составил 574 г.

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось по сравнению с 2012 г. на 565 голов и составило 9235 голов, поголовье коров  — на 112 голов и составило 3592 головы

За последние годы численность работающих в сельском хозяйстве сократилась и на 01.01.2014 года составила 722 человека.  Но в тоже время среднемесячная заработная плата выросла и достигла уровня 14472 рубля.

Основным источником получения доходов в сельскохозяйственных предприятиях является выручка от реализации продукции, работ и услуг. По итогам 2012 года выручка составила 381662 тыс. рублей. Объем валовой продукции сельского хозяйства в фактических ценах 2013 года составил  477037 тыс. рублей. По результатам 2013 года  сельхозпредприятия получили прибыль 33,4 млн. рублей при рентабельности  8%.

В 2013 году в ООО Агрофирма «Чудиновская» построена молочно-товарная ферма на 206 коров. В  ООО Агрофирма «Новый путь» пущен в эксплуатацию двор беспривязного содержания на 480 коров с доильным залом.

Кроме того, на территории поселения осуществляют свою деятельность – 52  индивидуальных предпринимателей, из них занимается:

- заготовкой древесины, деревообработкой – 9 человек,

- торговлей – 15 человек,

- грузоперевозками – 3 человека,

- пчеловодством – 2 человека,

- крестьянско-фермерским хозяйством – 4 человека,

- производством изделий из бетона – 1 человек,

- растениеводством – 3 человека,

- теплоснабжением – 1 человек,

- парикмахерским делом – 1 человек,

- водоснабжением – 1 человек,

- семейно-оздоровительным отдыхом – 2 человека

Промышленных предприятий на территории Орловского сельского поселения нет.

Если говорить об общих предпосылках для экономического развития поселения, то они включают следующее:

1. Благоприятное транспортно-географическое положение.

2. Перспективы газификации.

3. Наличие свободных сельскохозяйственных угодий.

4. Наличие лесов рекреационного назначения.

5. Близость лесов эксплуатационного назначения.

Эти условия обеспечивают возможность для саморазвития Орловского СП.

3.3. Жилой фонд и жилищное строительство

Общая площадь жилого фонда Орловского сельского поселения по состоянию на 2015 год составила  146,05 тыс. м2 (25,4 м2 на 1 человека).

В районе действует программа  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». На сегодняшний день в сельском поселении аварийное жильё не зарегистрировано.

3.4. Социальная инфраструктура

Социальная сфера поселения представлена объектами здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты населения.

Здравоохранение

Здравоохранение в Орловском сельском поселении представлено фельдшерско-акушерскими пунктами Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Орловская центральная районная больница» :

- Кузнецовский ФАП – в д. Кузнецы,

- Степановский ФАП – в д. Степановщина,

- Колковский ФАП – в с. Колково

- Чудиновский ФАП – в с. Чудиново

- Цепелевский  ФАП – в д. Цепели

- Поляковский ФАП – в д. Поляки

- Кленовицкий ФАП – в д. Солоницыны

- Русановский ФАП – в с. Русаново

- Шадричевский ФАП – в д. Шадричи

- Тохтинский ФАП – в с. Тохтино

Образование

На территории Орловского сельского поселения функционирует 8 муниципальных казённых общеобразовательных учреждений:

- средняя общеобразовательная школа  д. Цепели;

- средняя общеобразовательная школа  с. Чудиново;

- средняя общеобразовательная школа  д. Шадричи;

- основная общеобразовательная школа  с. Колково;

- основная общеобразовательная школа  с. Русаново;

- основная общеобразовательная школа  им. М.С. Кырчанова с. Тохтино;

- начальная общеобразовательная школа  д. Степановщина;

- средняя общеобразовательная школа  д. Кузнецы.

Дети из д. Солоницины обучаются в д. Шадричи и с. Русаново.

На территории Орловского сельского поселения функционирует 4 муниципальных казённых учреждения дошкольного образования:

- детский сад общеразвивающего вида «Золотой ключик» д. Кузнецы;

- детский сад «Солнышко» с. Чудиново;

- детский сад «Колосок» д. Цепели;

- детский сад «Березка» с. Тохтино.

Культура

На территории Орловского сельского поселения культурно-досуговой деятельностью занимается учреждение культуры – муниципальное казенное учреждение «Орловская централизованная клубная система», подчинённое администрации поселения, в которую входит 12 структурных подразделений:

- Русановский  дом  культуры,

- Кузнецовский дом культуры,

- Степановский дом культуры,

- Чудиновский дом культуры,

- Поляковский клуб,

- Кленовицкий клуб (д. Солоницины),

- Шадричевский дом культуры,

- Больше-Юринский клуб (д. Коробовщина),

- Цепелевский дом культуры,

- Колковский дом культуры,

- Подгородний дом культуры (д. Моржи)

Библиотечные услуги оказывают 12 сельских библиотек – структурных подразделений муниципального казенного учреждения культуры «Орловская центральная районная библиотека». Все сельские библиотеки расположены в сельских домах культуры и сельских клубах.

Спорт и рекреация

В пос. Центральная усадьба плодсовхоза функционирует отдельный спортивный комплекс. В других населённых пунктах для проведения массовых мероприятий используются школьные спортивные объекты – залы и площадки.

На территории Орловского СП расположен ряд объектов, используемых для отдыха местным населением и гостями Орловского района и Кировской области:

- Семейно-оздоровительный центр «Лебедь» расположен на берегу реки Вятка в д. Скозырята, в 16 км от города Орлова и 63 км от города Кирова.

- В деревне Казаковцевы  в живописном месте в близи реки Вятка каждое лето работает спортивный детский лагерь «Волна», который находится в 8 км от города Орлова  и 70 км от города Кирова.

- Местом массового отдыха является Тобольский пруд который располагается в Колковском территориальном отделе, в 17 км от города Орлова. Пруд арендует некоммерческое партнёрство «Рыболовно-охотничье-спортивный клуб «Балчуг»,

- Семиозёрское охотхозяйство «Удача» располагается на территории Тохтинского и Шадричёвского территориальных отделов. Находится в сосновом бору близ деревни Озёрки Тохтинского территориального отдела  в 100 км от города Кирова и в 25 км от города Орлова.

- База отдыха «Серебряные ручьи»  находится в 60 км от Кирова и 3,5 км от Орлова  в д. Назаровы

- Охотничье хозяйство некоммерческой организации фонд «Орлов-охота». Охотничья база находится в д. Малышовщина Колковского отдела, в 80 км от  города Кирова и в 30 км от города Орлова.

Фото 3.4-1. День десантника на Тобольском пруду

(источник: http://test.mol-pol43.ru/files/P7140028.JPG)

Бытовое обслуживание и торговля

На территории поселения имеются предприятия бытового обслуживании:

- парикмахерская в Лугиновском территориальном отделе,

- приемный пункт бытовой техники в Кузнецовском территориальном отделе.

Жители отдалённых населённых пунктов обеспечиваются продуктами питания в магазинах Облпотребсоюза, индивидуальных предпринимателей, а также посредством автолавок (развозная торговля).

  - Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

На территории Орловского СП существует развитая централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Централизованным водоснабжением обеспечено около 70% жилого фонда. Суммарная протяженность водопроводных сетей составляет 113,15 км. Перечень населённых пунктов, в которых действует централизованное водоснабжение, с указанием числа абонентов и обслуживающих организаций приведен приложении 6, а характеристики артезианских скважин – в приложении 4.

Оставшаяся часть жилого фонда пользуется грунтовой водой из колодцев и личных скважин.

Суммарный объём водопотребления за 2013 г. составил 282 тыс. м3, в т.ч. по водоснабжающим организациям, тыс. м3:

- МУП «Родник» – 40,4;

- СХ ЗАО «Тохтинское» – 52,0;

- Цепелевский МУП ЖКХ – 6,1;

- ООО «Агрофирма «Подгорцы» – 27,7;

- ООО «Агрофирма «Чудиновская» – 17,4;

- МУП ЖКХ «Орловское» – 34,7;

- ООО «Агрофирма «Пригородная» – 59,4;

- ООО «Орловский водоканал» – 32,6;

- администрация СП – 15,3.

Информация о водопотреблении по населённым пунктам приведена в приложении 7. Увеличение водопотребления не планируется.

28% проб водопроводной воды не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (в т.ч. в д. Скозырята).

Хозяйственно-бытовая канализация

Водоотведение в Орловском СП осуществляется как по централизованной схеме, так и с помощью автономных канализационных систем. Централизованная система водоотведения существует только на территории д. Цепели, с. Колково, д. Кузнецы и пос. Плодосовхоза. Данные об эксплуатирующих организациях и объёмах водоотведения приведены в табл. 3.5-1.

Таблица 3.5-1.

Объёмы водоотведения

| Наименование населённого пункта | Обслуживающая организация | Объём водоотведения в 2013 г, м3 (% от водопотребления) |
| --- | --- | --- |
| Д. Цепели | Цепелевский МУП ЖКХ | 11400 (40) |
| С. Колково | МУП «Родник» | 5340 (35) |
| Д. Кузнецы | МУП ЖКХ «Орловское» | 34600 (100) |
| Пос. Плодсовхоза | ООО «Орловский водоканал» | 4340 (50) |

Общая протяжённость сетей составляет 13,8 км, средняя степень износа – 70%. Сведения о канализационных сетях представлены в табл. 3.5-2.

В с. Колково и д. Кузнецы хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются на рельеф местности без очистки. Очистные сооружения в пос. Плодсовхозы находятся в частично неисправном состоянии. Данные о качестве сточных вод отсутствуют.

Таблица 3.5-2.

Сведения о канализационных сетях

| Наименование населённого пункта | Сеть канализации | Приёмник сточных вод |
| --- | --- | --- |
| Д. Цепели | Асбестоцементные трубы диаметром 200 мм, общая протяженность 1,058 км. | Биопруды |
| С. Колково | Чугунные трубы диаметром 115 мм, общая протяженность 1,4 км. | На рельеф |
| Д. Кузнецы | Керамические трубы диаметром 250 мм, общая протяженность 4,0 км. | На рельеф |
| Пос. Плодсовхоза | Асбестоцементные трубы диаметром 250 мм, общая протяженность 2,3 км. | Очистные сооружения |

Теплоснабжение

На территории Орловского сельского поселения создано муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Орловское», которое обеспечивает теплом объекты соцкульбыта в д. Шадричи, многоквартирные дома и учреждения социальное сферы в с. Колково и д. Кузнецы, а так же часть муниципального водопровода в д. Кузнецы. Информация об источниках теплоснабжения и объёмах потребления тепла отсутствует, Схема теплоснабжения не разработана.

Газоснабжение

Население поселения обеспечивается баллонным газом в соответствии с графиком или вне графика по заявкам заведующих территориальных отделов Орловским газовым участком. В многоквартирных панельных домах в д. Цепели, д. Кузнецы, пос. Центральная усадьба плодосовхоза –  централизованное снабжение сжиженным газом.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от понизительных подстанций (ПС) «Кировэнерго» –  филиала ПАО «МРСК Центра и  Приволжья» –  напряжением 35-110 кВ:

- ПС 110/35/10 кВ «Кузнецы» мощностью 2х10 МВА (введена в эксплуатацию в 1979 г.);

- ПС 35/10 кВ «Степановщина» мощностью 2х4 МВА (введена в эксплуатацию в 1984 г.);

- ПС 35/10 кВ «Тохтино» мощностью 1,6+2,5 МВА (введена в эксплуатацию в 1987 г.);

- ПС 35/10 кВ «Халтурин» мощностью 2х6,3 МВА (введена в эксплуатацию в 1974 г.).

ПС 110 кВ «Кузнецы» питается по ВЛ 110 кВ:

- ВЛ 110 кВ Юрьево - Кузнецы 1989 г. постройки, протяжённость трассы по территории поселения 35 км;

- ВЛ 110 кВ Красный Курсант – Кузнецы 1979 г. постройки, протяжённость трассы по территории поселения 15 км;

ПС 35 кВ «Степановщина» питается по ВЛ 35 кВ:

- ВЛ 35 кВ Кузнецы – Степановщина 1974 г. постройки, протяжённость трассы по территории поселения 22 км;

- ВЛ 35 кВ Степановщина – Медяны 1988 г. постройки, протяжённость трассы по территории поселения 24 км;

ПС 35 кВ «Тохтино» и ПС 35 кВ «Халтурин» питаются по ВЛ 35 кВ:

- ВЛ 35 кВ Макарье – Тохтино 1973 г. постройки, протяжённость трассы по территории поселения 12 км;

- ВЛ 35 кВ Тохтино – Халтурин 1973 г. постройки, протяжённость трассы по территории поселения 27 км;

- ВЛ 35 кВ Кузнецы – Халтурин 1977 г. постройки, протяжённость трассы по территории поселения 19 км.

Распределительная сеть, присоединённая к ПС 110 кВ «Кузнецы», ПС 35 кВ «Степановщина», 35 кВ «Тохтино» и ПС 35 кВ «Халтурин» действует на напряжении 10 кВ.

Электросетевой комплекс филиала «Кировэнерго» на территории Орловского СП включает в себя:

- ВЛ 10 кВ протяжённостью более 465 км;

- ВЛ 0,4 кВ протяжённостью 270 км;

- трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 – 230 шт.

Электросетевое хозяйство удовлетворяет существующие потребности поселения. Но в ряде населённых пунктов (в т.ч. в пос. Центральная усадьба плодсовхоза) отсутствует уличное освещение.

Связь

Во всех территориальных отделах поселения действуют отделения почтовой связи, а также телефонная связь.

На территорию поселения транслируется общероссийские телевизионные каналы и каналы Кировского телевидения. Местное радиовещание отсутствует.

В отдалённых о  районного центра населённых пунктах плохо работает сотовая связь (в т.ч. в д. Кузнецы), отсутствует подключение к Интернету.

3.6. Транспортная инфраструктура

По территории сельского поселения проходит федеральная трасса  г. Киров – г. Нижний Новгород. Другие автомобильные дороги между населёнными пунктами находятся на балансе района.

На балансе поселения находится 96,1 дорог внутри населённых пунктов (см. приложение 8), в т.ч.: 15,5 км с асфальтобетонным покрытием, 1,3 км – с щебёночным или гравийным, 4,0 км – выложено железобетонными плитами. Остальные дороги – грунтовые. Автодороги в 76 населённых пунктах (41%) в реестре не числятся, в т.ч.:

- Колковский территориальный отдел – 17 (85%),

- Кузнецовский территориальный отдел – 0,

- Лугиновский территориальный отдел – 5 (33%),

- Подгородний территориальный отдел – 19 (54%),

- Тохтинский территориальный отдел – 4 (25%),

- Цепелевский территориальный отдел – 13 (59%),

- Чудиновский территориальный отдел – 3 (13%),

- Шадрический территориальный отдел – 15 (68%).

На многих дорогах асфальтобетонное покрытие, уложенное в 80-ые годы прошлого века, разрушено, на дорогах образовались ухабы.

Население поселения пользуется услугами Орловского  автотранспортного предприятия. Между населёнными пунктами и районным центром ходят рейсовые автобусы:

Орлов – Кленовица – Орлов,

Орлов – Тохтино – Орлов,

Орлов – Шадричи – Кленовица – Орлов,

Орлов – Колково – Степановщина – Шишкари – Чудиново – Орлов,

Орлов – Кузнецы – Цепели – Орлов,

Орлов – Киров – Орлов,

Орлов – Котельнич – Орлов.

Перевозки по указанным маршрутам производятся автотранспортом по дорогам с твердым  асфальтовым покрытием.

Автозаправочные станции расположены только вдоль автодороги Киров – Нижний Новгород.

4. Градостроительная оценка территории

4.1. Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития тех или иных физико-геологических процессов на территории населённого пункта выделяются:

- территории, пригодные для строительства;

- территории, ограниченно пригодные для строительства;

- территории, непригодные для строительства;

- территории, не подлежащие застройке.

К территориям, благоприятным для строительства, относят участки с уровнем грунтовых вод (УГВ) ниже 2 м от поверхности земли, устойчивыми грунтами, спокойным рельефом, имеющим уклоны более 0,5%.

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относят участки с высоким уровнем стояния грунтовых вод, заболоченные участки с мощностью торфа до 2,0 м, участки с уклонами поверхности от 10 до 20% или менее 0,5%, приуроченные к береговым склонам и оврагам, участки с просадочными грунтами I-го типа, существующие санитарно-защитные зоны – с учётом ограничений, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

К территориям, не благоприятным для строительства, относятся заболоченные и заторфованные поймы рек, днища оврагов, балки, крутые склоны с уклонами поверхности более 20%, карьеры глубиной более 2 м, ложбины поверхностного стока, участки, подвергающиеся затоплению чаще, чем 1 раз в сто лет при строительстве капитальных объектов, и чаще, чем 1 раз в 10 лет при размещении парков и плоскостных спортивных сооружений.

4.2. Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (в ред. от 31.12.2014) к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны затопления и подтопления;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- особо охраняемые природных территории и их охранные зоны;

- охранные зоны объектов специального назначения;

- зоны минимально допустимых расстояний.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – границы зон с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

### 4.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно ст. 65 Водного кодекса ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного регламента не распространяется. В соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

Размеры водоохранных зон рек поселения приведены в приложении 3.

4.2.2. Зоны затопления и подтопления

В соответствие со ст. 67.1 Водного кодекса РФ  в границах зон затопления и подтопления запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

К полномочиям органов местного самоуправления относится (ст. 27 Водного кодекса) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, а также предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

СНиП 22-03-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» определяет:

затопление как «образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод»;

подтопление как «комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят повышения уровней (напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов».

Информация о границах зон затопления и подтопления на территории поселения отсутствует.

### 4.2.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение в Орловском СП базируется на подземных водах. Всего на территории поселения для централизованного питьевого водоснабжения используются  артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для них необходимо выполнить обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора должно быть проведено тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли. В границах второго пояса ЗСО, кроме того, запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Для подземных водозаборов граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.  Подземные воды в Орловском  районе квалифицированы как незащищённые, поэтому первый пояс ЗСО может быть установлен радиусом 50 м по согласованию с санитарно-эпидемиологическим надзором.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

### 4.2.4. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение  жилых зданий, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских  учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В соответствии со СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. от 2014 г.) устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- предприятия второго класса – 500 м;

- предприятия третьего класса – 300 м;

- предприятия четвертого класса – 100 м;

- предприятия пятого класса – 50 м.

К объектам первого класса опасности отнесены скотомогильники с захоронением в ямах.

К объектам второго класса опасности отнесены участки накопления и компостирования ТБО, свалки и полигоны ТБО, скотомогильники с биологическими камерами, асфальтобетонные заводы.

К третьему классу санитарной опасности отнесено большинство сельскохозяйственных объектов.

К объектам четвертого класса опасности отнесены: лесопильные и другие производства, АЗС, автотранспортные предприятия.

К объектам пятого класса опасности отнесены малые предприятия  и цеха малой мощности (производство кондитерских изделий до 0,5 т/сут., хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сут., по переработке мяса до 5 т/сут., молока — до 10 т/сут., рыбы до 10 т/сут.),  сельские кладбища.

Классификация сельскохозяйственных производств в зависимости от типа и мощности представлена в табл. 4.2-1. Перечень объектов, для которых должны быть установлены СЗЗ и их нормативные значения приведены в табл. 11-1.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. По каждому объекту должен быть разработан индивидуальный проект СЗЗ, согласован с Роспотребнадзором и утверждён администрацией муниципального образования. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Таблица 4.2-1

Классы санитарной опасности объектов сельскохозяйственного производства.

| Тип производства | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свиноводство | Комплексы | Фермы от 4 до 12 тыс. голов | Фермы до 4 тыс. голов | До 100 голов | До 50 голов |
| Птицеводство | Более 400 тыс. кур, более 3 млн. бройлеров | Фермы от 100 до 400 тыс. кур, от 1 до 3 млн. бройлеров | Фермы до 100 тыс. кур, до 1 млн. бройлеров |  |  |
| Выращивание КРС | ККРС | Фермы от 1200 до 2000 коров, до 6000 мест для молодняка | Фермы до 1200 голов | До 100 голов | До 50 голов |
| Хранение навоза и помёта | Открытые хранилища | Закрытые хранилища навоза и помёта | Площадки для буртирования навоза и помёта |  |  |

Нормативы, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых объектов. На действующие объекты распространяются нормативы, действовавшие на период ввода в эксплуатацию данных объектов.

4.2.5. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Орловского СП выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёны постановлением Правительства РФ № 160 от 12.02.09 (в ред. от 26.08.2013). В соответствие с правилами охранные зоны устанавливаются для воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении в зависимости от номинального класса напряжения на следующем расстоянии: до 1 кВ – 2 м, 1-20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, 220 кВ – 25 м. Для ЛЭП напряжением 330 кВ и выше ширина охранных зон совпадает с шириной санитарных разрывов, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, указанных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, размещение указанных выше объектов возможно с письменного решения о согласовании сетевых организаций.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган. После согласования границ охранной зоны сетевая организация в течение 3 месяцев обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.

Организациям, владеющим объектами электросетевого хозяйства, введенными в эксплуатацию до даты вступления в силу настоящего Постановления, не требуется согласование границ охранных зон указанных объектов с Ростехнадзором. Сведения о границах охранных зон вносятся в государственный кадастр недвижимости на основании заявления организации. Такие сведения должны быть предоставлены в Росреестр до 1 января 2015 года

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных Правилами ограничений.

По состоянию на 01.01.2016 охранные зоны ВЛ 35-110 кВ и ВЛ 10 кВ от подстанции (ПС) 110 кВ «Кузнецы», принадлежащей филиалу «Кировэнерго», в установленном порядке внесены в государственный кадастр недвижимости. Продолжаются работы по установлению охранных зон ВЛ 10 кВ от ПС 35 кВ «Халтурин», ПС 35 кВ «Тохтино» и ПС 35 кВ «Степановщина».

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии - 2 м (3м).

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с федеральным законом РФ № 257 от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» устанавливаются придорожные полосы, их размеры и режимы использования для каждого вида транспорта.

К природожным полосам автомобильных дорог относятся территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

4.2.6. Охранные зоны памятников истории и культуры

Зоны охраны памятников – это специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют:

- охранные зоны памятников;

- заповедные зоны;

- зоны регулирования застройки;

- зоны охраняемого ландшафта.

Охранная зона – территория, непосредственно окружающая памятник, предназначенная для обеспечения и сохранности памятника и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия.

Заповедная зона – это достопримечательное место, представляющее собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающееся в особом режиме содержания.

Зона регулирования застройки – территория, окружающая охранную зону памятника, необходимая для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика населенного пункта, для закрепления значения памятников в застройке или ландшафте, для обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой.

Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не вошедшей в состав охранных зон и зон регулирования застройки, для сохранения ценного ландшафта – водоемов, рельефа, определивших местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих на целостность исторического облика населенного пункта или памятника, расположенного в населенном пункте или вне его, в природном окружении.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

В соответствии с Законом 73-ФЗ от 25.06.2002 г «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить данный объект в реестр, подлежащих государственной охране в соответствии с федеральным законодательством, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия и на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, согласованных с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Всего на территории Орловского СП расположены 2 памятника архитектуры федерального значения, 2 памятника архитектуры регионального значения, 2 памятника истории регионального значения, 1 памятник археологии федерального значения, 15 памятников археологии регионального значения и несколько десятков объектов, представляющих историко-культурную ценность, но не имеющий статуса памятника (см. приложение 2).

Согласно ч. 3.1 ст. 64 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  памятники археологии местного значения, принятые на государственную охрану в соответствии с законодательством РСФСР отнесены к объектам культурного наследия федерального значения.

Охранные зоны для памятников истории и культуры не разработаны.

4.2.7. Особо охраняемые природные территории и их охранные зоны

Органы государственной власти субъекта РФ и органы местного самоуправления утверждают границы и определяют режим особой охраны особо охраняемых природных территорий (ООПТ), находящихся в их ведении.

На территории Орловского СП расположена ООПТ регионального значения – ботанический памятник природы «Халтуринский лиственник». Площадь ООПТ составляет 532,87 га.

Границы ООПТ утверждены постановлением Кировской областной Думы от 22.11.1994, № 7/60 Думы "Об установлении границ и утверждении площадей земель природоохранного, природно-заповедного и рекреационного назначения  Афанасьевского, Немского, Омутнинского, Орловского, Подосиновского,  Лузского районов и на сельскохозяйственных землях,  подведомственных мэрии г. Кирова". В лесохозяйственный регламент Орловского лесничества данная ООПТ не включена, но большая часть лесных кварталов, входящих в ООПТ относится к защитным лесам, как расположенным вдоль водных объектов.

Режим особой охраны на территориях ботанического памятника природы «Халтуринский лиственник» установлен Решением исполнительного комитета Кировского областного Совета народных депутатов от 29.10.90, № 498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий области». Установленный природоохранный режим ООПТ предусматривает:

- исключить данные кварталы из расчетной лесосеки,

- не допускать подсочки и вырубки деревьев (кроме санитарной), прогона и выпаса скота, прокладки просек, дорог и других коммуникаций, возведения любого рода построек и сооружений.

4.2.8. Охранные зоны объектов специального назначения

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения (кладбища, свалки, скотомогильники) должны быть установлены в соответствие со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Указанные объекты размещаются на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

1. Скотомогильники (биотермические ямы) размещаются на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2, уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

2. Полигоны твердых бытовых отходов размещаются на участках земли, где выявлены глины или тяжелые суглинки, уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. Размер участка для размещения отходов производства и потребления определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.

3. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилой застройки. Максимальная площадь кладбища – 40000 м2.

Использование территории места погребения разрешается по истечении 20 лет с момента его переноса; территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения, строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

РАЗДЕЛ II

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

- Планировочная организация территории

5.1. Территория поселения

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования на территории за пределами границ населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- сельскохозяйственного использования;

- производственного назначения;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- ведения лесного хозяйства;

- рекреационного назначения;

- с особыми условиями использования территории;

- специального назначения, обороны и безопасности, иные зоны.

В генеральном плане Орловского СП зона сельскохозяйственного использования сформирована на землях сельскохозяйственного назначения. При этом выделены:

- земли для садоводства, огородничества и дачного строительства;

- земли для ведения личного подсобного хозяйства;

- крестьянские фермерские хозяйства,

- земли для сельскохозяйственного производства,

- осушаемые земли,

- размещение учебного геодезического полигона.

Зона ведения лесного хозяйства включает земли государственного лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесами.

Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения выделены по категории земель.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационного назначения, объектов специального назначения не выделены ввиду ограничений по масштабу, а объекты, относящиеся к соответствующим видам деятельности, отмечены значками.

К зоне особо охраняемых природных территорий отнесен памятник природы «Халтуринский лиственик», расположенный на землях, имеющих категорию «земли особо охраняемых природных территорий».

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

В поселении насчитывается 186 населённых пунктов, из них 73 числятся как нежилые. Генеральный план предусматривает ликвидацию 19 населённых пунктов, с переводом занимаемых ими территорий в земли запаса:

- Коловский с/о: Голодаевщина, Шеромовы;

- Кузнецовский с/о: Казанщина;

- Подгородний с/о: Колеватовы, Пески, Петухи, Полевщиковы;

- Тохтинский с/о: Бизяевы, Погудины, Старостины, Усенки;

- Цепелевский с/о: Мосали, Шеины, Юркичи;

- Шадричевский с/о: Демаки, Кодоловы, Коротаевы, Хохловы, Чирёнки.

5.2. Деревня Моржи

Генеральный план включает зонирование территории населённых пунктов. Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования в границах населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная и коммунально-складская зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

Жилая зона

В состав жилых зон входят территории, используемые для проживания населения, в пределах которых располагаются жилые дома разных типов, объекты социального и культурно-бытового обслуживания, а также гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, культовые объекты.

Допускается размещение (сохранение) в жилых зонах отдельных производственных объектов, если площадь их участка не более 0,5 га и если они не являются источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Жилая зона д. Моржи подразделяется на территории индивидуального жилищного строительства, территории для малоэтажной жилой застройки и территории для ведения личного подсобного хозяйства.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов, обеспечивающих деловую, финансовую и общественную активность жизни населенного пункта. Это объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных и научно-исследовательских учреждений, учреждений профессионального образования, культовых сооружений и другие.

В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться многоквартирные жилые дома, преимущественно со встроенными учреждениями обслуживания, гостиницы, гаражи и автостоянки, памятники истории и культуры – при соблюдении требований к их охране и рациональному использованию.

Градостроительные регламенты конкретных общественно-деловых зон определяются правилами землепользования и застройки муниципального образования и градостроительной документацией.

По составу размещаемых в них объектов общественно-деловые зоны могут подразделяться на многофункциональные  и зоны специализированной общественной застройки.

Общественно-деловая зона д. Моржи включает территории для размещения административных зданий, объектов торговли, объектов коммунального обслуживания, объектов образования и просвещения.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения сетей водопровода, канализации, электро- и газоснабжения, водозаборных сооружений и сборников хозяйственно-бытовых сточных вод, трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов и улично-дорожной сети.

На балансе администрации поселения в д. Моржи находится 6 автомобильных дорог, расположенных по улицам:

- Юбилейная (0,8 км – грунт),

- Советская (0,3 км – грунт),

- Молодёжная (1,0 км – железобетонные плиты),

- Фестивальная (0,2 км – грунт),

- Полевая (0,4 км – грунт),

- Мира (0,8 км – грунт).

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры в д. Моржи не выделена. Земельные участки занятые дорогами, отнесены к территориям общего пользования.

Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для сосредоточенного размещения промышленных и коммунальных предприятий, производственно-складских и других необходимых для их эксплуатации объектов, осуществляемого с учетом градостроительных, социально-экономических и санитарно-гигиенических требований. Производственные зоны должны иметь удобные связи с внешними транспортными коммуникациями и жилой зоной.

Производственная и коммунально-складская зона в д. Моржи не выделена.

Сельскохозяйственная зона

Сельскохозяйственная зона в д. Моржи  представлена природными ландшафтами, занятыми луговой растительностью.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения на территории д. Моржи не выделена.

6. Жилищное строительство

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

  - Строительство нового жилищного фонда, с учетом планировочных ограничений.

  - Ликвидация ветхого фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов.

  - Комплексная застройка и благоустройство участков нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

  - Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

  - Сохранение сложившейся застройки, улично-дорожной сети, зеленых насаждений, дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений.

Планы по жилищному строительству в поселении не разработаны, но свободные территории для его осуществления имеются.

7. Развитие инфраструктуры поселения

7.1. Социальная  инфраструктура

Информация по развитию социальной инфраструктуры в  Орловском СП  не представлена. Главной задачей является поддержание в исправном состоянии существующих объектов.

7.2. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Схемой водоснабжения и водоотведения Орловского поселения на период до 2029 г. расширение водопроводных сетей не предусмотрено.

Но с учётом того, что 28% проб водопроводной воды не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям следует проработать вопрос о строительстве водопроводных очистных сооружений или бурении новых скважин.

Хозяйственно-бытовая канализация

Схемой водоснабжения и водоотведения Орловского поселения на период до 2029 г. расширение канализационных сетей не предусмотрено.

Но с учётом того, что в с. Колково и д. Цепели хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются на рельеф местности без очистки, а пос. Плодсовхоза очистные сооружения неисправны, к первоочередным мероприятиям следует отнести:

- капитальный ремонт очистных сооружений в пос. Плодсовхоза,

- строительство очистных сооружений канализации в с. Колково,

- строительство очистных сооружений канализации в д. Кузнецы,

- обследование биопрудов в д. Цепели.

Газоснабжение

Газификация Орловского СП должна начаться после строительства газопровода-отвода Мурыгино-Орлов-Котельнич-Свеча-Ленинское, запланированного на период до 2030 г.

Альтернативный вариант состоит в размещении в Орловском районе станции по хранению и регазификации сжиженного газа (см. рис. 7.2-1). Этот вариант может быть реализован после строительства в Кировской области завода по сжижению природного газа.

Рисунок 7.2-1. Размещение СПХР в Орловском районе.

Электроснабжение

Электросетевое хозяйство удовлетворяет существующие потребности поселения.

Необходима разработка программы по восстановлению уличного освещения.

7.3. Транспортная инфраструктуры

СТП Кировской области предусматривает повышение плотности дорожной сети в Орловском районе, в т.ч. строительство а/д Зыковы (Орловский район) – Курино (Котельничский район) протяженностью 7,5 км. Также запланировано реконструкция мостов на автодороге Орлов – Степановщина – Коробовщина через реки Хвощёвица, Якимица и Тутыга.

8. Инженерная защита и подготовка территорий

8.1. Организация поверхностного стока

В настоящее время ливневая канализация в населённых пунктах Орловского СП отсутствует.

В целях благоустройства  территории населенных пунктов предусматривается  организация  поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков. Согласно п. 13.3 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств –  канав, кюветов, лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

Данные мероприятия позволят при минимальных объемах земляных работ и при максимальном сохранении естественного рельефа создать нормальные условия для движения транспорта, максимально сохранить дорожные покрытия, сохранить благоустройство прилегающих территорий.

Схема водостоков разрабатывается с учетом особенностей рельефа.

8.2. Защита от подтопления и затопления

Согласно п. 13.4 СП 42.13330.2011 на территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путём устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озеленённых территорий общего пользования допускается закрытая осушительная сеть. Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зелёных насаждений – не менее 1 м.

Согласно п. 13.6 СП 42.13330.2011 территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышения гребня дамбы обвалования над расчётным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15 и СП 58.13330 «СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения».

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

По сведениям администрации  имеет место затопление паводковыми водами прибрежной территории в д. Казаковцевы.

8.3. Благоустройство рек и водоемов. Защита от овражной эрозии

Благоустройство водных объектов имеет значение, как для улучшения эстетических качеств территории, так и для повышения её геологической устойчивости.

Мероприятия по благоустройству рек и водоёмов в поселении не разработаны.

Сведения о процессах оврагообразования на территории поселения отсутствуют.

9. Охрана окружающей среды

9.1. Существующее состояние окружающей среды

Атмосферный воздух

На территории района учтено 41 предприятие, имеющее выбросы ЗВ в атмосферный воздух.  Суммарный выброс ЗВ по району в 2011 г. составил 756 т, в  т.ч.: твёрдые вещества – 204, диоксид серы – 78,0, оксид углерода – 409, оксиды азота – 28,7, углеводороды – 12,0, летучие органические соединения – 8,6,  прочие – 15,2  т, что составляет 0,38 т на 1 км2 территории.

Поверхностные воды

Хозяйственно-бытовая канализация существует в д. Цепели, с. Колково, д. Кузнецы и в пос. Плодсовхоза.  В с. Колково и д. Кузнецы хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются на рельеф местности без очистки. Очистные сооружения в пос. Плодсовхоза находятся в частично неисправном состоянии. Данные о качестве сточных вод отсутствуют.

В г. Орлов в 2014 г. завершено строительство очистных сооружений биологической очистки и второй нитки канализационного коллектора протяженностью 3,6 км. Общая сумма затрат составила 161 млн. руб..

Подземные воды

Из существующих на 1.01.2006 128 скважин (без учёта затампонированных и потерянных на местности) в 35 скважинах вода соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01; по 44 скважинах нет данных о качестве подземной воды; в 49 скважинах отмечается несоответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. На территории Орловского района зарегистрировано 5 участков загрязнения подземных вод, один из которых связан с подтягиванием некондиционных природных вод, а 4 – с антропогенным влиянием. Среди загрязняющих веществ наибольшее значение имеют нитраты.

Обращение с отходами

Информация о фактических объёмах образования ТБО на территории Орловского района отсутствует. По экспертным оценкам их количество может составлять от 19 до 30 тыс. м3 в год., Для размещения бытовых и промышленных (отходы деревообработки) отходов используется 14 свалок и районный полигон ТБО.

Почвы

В 25% проб почв Орловского района содержание мышьяка превышает ПДК в 3 раза.

Заболеваемость

Общая заболеваемость в Орловском районе на 10% выше среднеобластного уровня. На это фоне выделяется заболеваемость туберкулёзом, которая превышает среднеобластной уровень в 2,5 раза.

9.2. Комплекс планировочных природоохранительных мер

Санитарная очистка территории

На территории поселения расположены 14 свалок и 1 лицензированный полигон ТБО. Полигон ТБО расположен к северу от д. Усковы, у бывшей д. Антипичи; эксплуатирующая организация ООО «ПОК».

Из населённых пунктов, расположенных вблизи полигона ТБО отходы вывозятся непосредственно на полигон. Вывоз осуществляется два раза в месяц с использованием тракторной тележки за счёт средств администрации поселения. С территории остальных населённых пунктов ТБО удаляются самовывозом на близлежащие свалки.

Свалки ТБО расположены возле населённых пунктов:

- д. Шадричи,

- д. Степановщина,

- с. Колково,

- с. Соловецкое,

- д. Студенцы,

- д. Краевы,

- д. Поляки,

- д. Высоково,

- д. Володины (з/у 43:25:390719:82),

- д. Шабалановы,

- д. Веретея,

- д. Нижние Опарины,

- д, Шишкари,

- д. Цепели.

Все свалки подлежат закрытию и ликвидации в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области № 431 от 28.12.2103. Но ввиду большой площади поселения для оптимизации схемы санитарной очистки территории поселения целесообразно создание нескольких площадок по накоплению ТБО:

- у с. Чудиново,

- у д. Цепели,

- у д. Тохтино,

- у д. Шадричи.

- у д. Руспново

- у с. Колково.

Площадки должны соответствовать экологическим и санитарным требованиям, т.е. их эксплуатация не должна приводить к загрязнению окружающей природной среды за счёт разноса отходов, горения отходов и ливневых сточных вод. Не реже, чем два раза в год отходы должны вывозиться с площадок на полигон ТБО.

На территории Орловского СП расположено 7 действующих скотомогильников, представляющих собой ёмкости, и 27 захоронений павших животных в грунте, из них 26 – сибиреязвенных (см. приложение 10).

Скотомогильник № 1ё у с. Тохтино расположен в 700 м от жилой застройки, поэтому подлежит закрытию.

СЗЗ скотомогильника № 2ё у с. Русаново перекрывает жилую зону, поэтому он также подлежит закрытию.

Скотомогильник № 3ё расположен между деревнями Нижние Толмачи и Верхние Толмачи. Ранее он принадлежал агрофирме «Прогресс», в настоящее время – бесхозный. Поэтому он подлежит закрытию. Альтернативный вариант состоит в постановке скотомогильника на баланс какой-либо организации и отселение людей из названных деревень (в каждой из них осталось по одному домохозяйству).

Скотомогильник № 4ё расположен в районе Ур. Калашниковы, в 2 км к северу от д. Кадачиги, принадлежал агрофирме «Новый путь», действует с 2008 г.

В СЗЗ скотомогильника № 5ё попадает половина д. Назаровы, поэтому он подлежит закрытию.

Скотомогильник № 6ё расположен у границы д. Новосёловы. Поскольку деревня нежилая, то в ликвидации скотомогильника необходимости нет, но проживание людей в данной деревне невозможно.

Скотомогильник № 7ё расположен В 1,13 км к югу от д. Шушканы, принадлежит агрофирме «Пригородная», не действующий.

Организация санитарно-защитных зон

На территории Орловского СП действует 6 сельскохозяйственных предприятий, а также ряд индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, заготовками леса и переработкой древесины. Перечень производственных объектов, оказывающих влияние на окружающую среду приведён в приложении 9. В ряде случаев в СЗЗ нормативного радиуса попадают жилые зоны и объекты социальной сферы, что является нарушением СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

За западной границей д. Булычёвы, на территории г. Орлов расположена производственная площадка (з/у 43:25:310102:7), занятая согласно ПЗЗ Орловского СП стоянкой сельскохозяйственной техники с СЗЗ 300 м. В границы СЗЗ попадает вся западная часть деревни. Поэтому для данной площадки необходимо выполнить проект СЗЗ с учётом размещения объектов на её территории и сокращении восточной границы СЗЗ до 10 м от границы площадки.

В 500 м к северу от д. Верхние Толмачи и в 300 м к югу от д. Нижние Толмачи расположен скотомогильник, ранее принадлежавший агрофирме «Прогресс». Поскольку в СЗЗ попадают обе деревни, скотомогильник подлежит закрытию. Альтернативой является ликвидация обеих данных деревень, т.к. в каждой из них сохранилось по одному домохозяйству.

В д. Высоково и за её северной границей расположены объекты агрофирмы «Пригородная». В центре деревни находится зерносушильный комплекс и склады. В СЗЗ радиусом 100 м попадает общественно-деловая зона деревни, поэтому необходимо разработать проект СЗЗ. Земельные участки для ремонтных мастерских (СЗЗ 100 м) и фермы КРС (СЗЗ 300 м) не отмежованы, что делает невозможным оценку их СЗЗ.

На восточной окраине д. Давыдовы расположен земельный участок (кад. № 43:25:390712:37), предназначенный для размещения производственных объектов; согласно ПЗЗ Орловского СП – для размещения объектов 5-го класса опасности. Но даже в СЗЗ радиусом 50 м попадают близлежащие жилые дома, а также жилые дома, расположенные в д. Моржи, по ул. Юбилейная. Поэтому данный участок целесообразно перевести в коммунально-складскую зону.

Согласно ПЗЗ Орловского района за южной границей д. Казаковцевы расположена пилорама (участок не отмежован). В нормативную СЗЗ радиусом 100 м попадает часть жилой зоны деревни. Необходимо разработать проект СЗЗ.

В д. Колково до января 2012 г. работала агрофирма «Колковская», которая эксплуатировала ряд производственных объектов в деревне и за её пределами. Земельные участки под объекты не были отмежованы. Характер их использования в настоящее время не известен.

За западной границей д. Красногоры расположен комплекс крупного рогатого скота (ККРС) агрофирмы «Подгорцы» (зарегистрирована в Юрьянском районе). В нормативную СЗЗ радиусом 300 м попадает большая часть жилой зоны деревни. Необходимо разработать проект СЗЗ.

За западной границей д. Лугиновка на землях сельскохозяйственного назначения расположен земельный участок № 43:25:380222:247, предназначенный согласно публичной кадастровой карте для размещения цеха переработки. Согласно ПЗЗ Орловского СП там расположено деревообрабатывающее производство, что противоречит ст. 77 Земельного кодекса РФ. Необходимо перевести данный земельный участок в категорию земель промышленности и иного специального назначения. Для деревообрабатывающего производства необходимо разработать проект СЗЗ, так как в СЗЗ нормативного радиуса 100 м попадают жилые дома.

На территории д. Моржи расположены лишь склады агрофирмы «Пригородная». За западной границей д. Моржи расположена производственная площадка агрофирмы «Пригородная», на которой используются лишь складские помещения. Ещё западнее расположено городское кладбище г. Орлова. СЗЗ кладбищ зависит от их площади. Площадь земельного участка, отведённого под кладбище (кад. № 43:25:390719:46), составляет 28 га – СЗЗ 300 м. Фактически используется 7 га – СЗЗ 100 м. При увеличении СЗЗ до 300 м в её границы попадёт жилая зона д. Моржи. На севере д. Моржи граничит с г. Орловым. У границы расположено деревообрабатывающее предприятие (ул. Горького, 27). В СЗЗ радиусом 100 м попадают жилые дома по ул. Полевой. Необходимо разработать проект СЗЗ.

В 600 м к северу от д. Назаровы расположен скотомогильник № 5ё (з/у 43:25:380222:231). Собственник скотомогильника не известен. В СЗЗ скотомогильника (1000 м) попадает половина д. Назаровы. Скотомогильник подлежит закрытию.

У восточной границы д. Новосёловы расположен скотомогильник № 6ё (агрофирма «Чудиновская»). Ввиду того, что д. Новосёловы – нежилая, скотомогильник можно не переносить, но жилищное строительство в деревне осуществлять нельзя.

На территории пос. Племптицесовхоз расположено производственная площадка ОАО «Племптицехозяйство Орловское» (з/у 43:25:390706:41). В настоящее время на её территории имеется около 20 тыс. кур. В дальнейшем планируется перепрофилирование предприятия на производство циплят-бройлеров.  При количестве бройлеров до 1 млн. голов нормативный радиус СЗЗ равен 300 м. В её границы попадает вся жилая зона посёлка, а также жилые зоны г. Орлов и близлежащих деревень. Необходимо разработать проект СЗЗ.

В северо-западной части д. Поляки расположены ремонтные мастерские ООО «Агрофирма «Пригородная» (участок не отмежёван). В нормативную СЗЗ радиусом 300 м попадает центральная часть жилой зоны деревни. Поэтому необходимо или разработать проект СЗЗ, включающий мероприятия по уменьшению радиуса СЗЗ до 100 м, или вынести мастерские за границы деревни на допустимое расстояние. За южной границей деревни расположены молочно-товарные фермы агрофирмы «Пригородная». В нормативную СЗЗ радиусом 300 м попадает западная часть жилой зоны деревни. Для ферм также необходимо разработать проект СЗЗ.

К северо-западной части с. Русаново примыкает производственная зона ООО «Агрофирма «Пригородная», включающая тёплую стоянку сельскохозяйственной техники и молочно-товарные фермы. В нормативную СЗЗ радиусом 300 м попадает северо-западная часть жилой зоны села. Необходимо разработать проект СЗЗ. Приблизительно в 600 м от юго-восточной границы села расположен скотомогильник. Поскольку в СЗЗ (1000 м) попадает жилая застройка, скотомогильник подлежит закрытию.

За восточной границей д. Солоницыны расположена производственная площадка ООО «Кленовицкое» (з/у 43:25:330210:24), на которой расположены гараж и мастерские. В ПЗЗ для мастерских установлен радиус СЗЗ 300 м. В границы СЗЗ попадает часть жилой зоны деревни по ул. Победы, поэтому необходимо разработать проект СЗЗ для этой площадки.

В границах и за границами с. Тохтино расположены объекты СХ ЗАО «Тохтинское». В СЗЗ некоторых из них попадают жилые дома и объекты социальной сферы:

- ККРС по ул. Кирова. В нормативную СЗЗ радиусом 300 м попадают жилые дома по улицам Кирова, Октябрьская и Заречная. Необходимо разработать проект СЗЗ.

- ККРС в заречной части. В нормативную СЗЗ радиусом 300 м попадают жилые дома по улицам Колхозная и Советская. Необходимо разработать проект СЗЗ.

- Гараж по ул. Кирова расположен между территорией школы и Преображенской церковью. Земельный участок не отмежёван. Согласно карты ПЗЗ радиус СЗЗ составляет 300 м как для гаражей и парков по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники (п. 7.1.11 СанПиН 2.1.1.1200-03). В то же время для гаражей-стоянок с числом машино-мест не более 10 санитарный разрыв до территорий школ составляет 25 м (табл. 7.1.1 СанПиН 2.1.1.1200-03). Поэтому необходимо уточнить функциональное назначение данного здания и радиуса СЗЗ.

- Тёплая стоянка сельхозтехники с мастерской расположена за северной границей села. Земельный участок не отмежёван. В нормативную СЗЗ радиусом 300 м попадают жилые дома по улицам Кирова, Труда, Комсомольская, Первомайская. По пер. Юбилейный и школа. Необходимо разработать проект СЗЗ.

- Скотомогильник расположен к западу от села, на расстоянии 300 м от его границы, на расстоянии 700 м от жилой застройки. Поскольку радиус СЗЗ (1000 м) не соблюдается, скотомогильник подлежит закрытию.

На северной окраине д. Хохловы и за её границей расположены лесопилки. В нормативную СЗЗ радиусом 100 м попадают близлежащие жилые дома. Необходимо разработать проект СЗЗ. В центральной части деревни расположена подстанция «Халтурин» 35/10 кв. Согласно ПЗЗ для неё установлена СЗЗ радиусом 10 м. Но данный радиус СЗЗ установлен без расчётов и натурных измерений. Необходимо разработать проект СЗЗ.

В д. Цепели и за её границами расположены объекты ООО Агрофирма «Подгорцы». За восточной границей деревни расположен ККРС. В нормативную СЗЗ радиусом 300 м попадает территория школы. Необходимо разработать проект СЗЗ. За западной границей деревни, по ул. Советская расположена тёплая стоянка сельхозтехники с мастерской. В нормативную СЗЗ радиусом 300 м попадают жилые дома по улицам Советская, Труда, Мира, Школьная, Заречная и территория школы. Необходимо разработать проект СЗЗ. В центральной части деревни, по ул. Новая расположена столярная мастерская (участок не отмежёван).  В нормативную СЗЗ радиусом 100 м попадает близлежащие жилы дома. Необходимо разработать проект СЗЗ.

В центральной части с. Чудиново расположены фермы (на 230 голов) ООО Агрофирма «Чудиновская» (з/у 43:25:350101:155). В нормативную СЗЗ радиусом 300 м попадает часть жилой зоны села. Необходимо разработать проект СЗЗ. С юго-востока к селу примыкает небольшая деревня Нижний Курень. На юго-восток от неё, вдоль автодороги расположены автогараж с мастерскими и зерносушильный комплекс. Земельные участки не отмежованы, поэтому оценить территорию СЗЗ не представляется возможным.

Согласно ПЗЗ Орловского СП за западной границей д. Шадричи расположена животноводческая ферма, для которой установлена СЗЗ радиусом 300 м. Согласно информации от администрации СП в настоящее время ферма не эксплуатируется.

Озеленение и благоустройство

Региональные нормативы градостроительного проектирования, утверждённые постановлением правительства Кировской области № 19/261 от 30.12.14, регламентируют озеленение в пределах застройки. Суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования для сельских населённых пунктов должна составлять не менее 12 м кв. на человека. В д. Моржи с населением 350 человек суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования должна составлять 0,42 га.

РАЗДЕЛ III

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это положение, сложившееся на определённой территории или на определённом объекте, вследствие аварии или природного явления, которое повлекло или может повлечь за собой человеческие жертвы.  В зависимости от масштаба ЧС подразделяют на:

- локальные: число пострадавших до 10 человек, ущерб не превышает 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), нарушены условия жизнедеятельности до 100 человек, зона ЧС находится в пределах территории конкретного объекта;

- местные: число пострадавших от 11 до 50 человек, ущерб от 1000 до 5000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 100 до 300 человек, зона ЧС находится в пределах территории муниципального района;

- региональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 5000 до 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 человек, зона ЧС находится в пределах территории субъекта РФ;

- межрегиональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 500000 до 5000000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ;

- федеральные: число пострадавших более 500 человек, ущерб более 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ.

В соответствии с принятой классификацией в зависимости от происхождения опасности чрезвычайные ситуации (ЧС) делятся природные, техногенные и биолого-социальные.

К  ЧС природного характера относят:

- опасные геофизические явления (землетрясения, извержения вулканов и т.д.),

- опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы и т.п.),

- опасные метеорологические явления (бури, ливни, снежные заносы, заморозки и т.п.),

- гидрологические опасные явления (наводнения, паводки),

- гидрогеологические опасные явления (опасно высокие уровни грунтовых вод и т.п.),

- природные пожары (лесные, торфяные, степные).

К ЧС биолого-социального характера относят:

- эпидемии – массовые распространения инфекционных заболеваний среди людей,

- эпизоотии – массовые распространения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных,

эпифитотии – массовые распространения инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений.

К ЧС техногенного характера относят:

- транспортные аварии,

- пожары и взрывы,

- аварии с выбросом химических, радиоактивных или биологически активных веществ,

- внезапное обрушения зданий,

- аварии на электроэнергетических системах,

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (сетях водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения),

- аварии на очистных сооружениях бытовых и производственных сточных вод,

- гидродинамические аварии (прорыв платин, дамб, шлюзов, переполнение водохранилищ, шламонакопителей и т.п.).

10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Орловский район не относится к группе районов, которые на территории Кировской области наиболее подвержены неблагоприятным и опасным метеорологическим явлениям. К их числу относятся: сильный дождь, сильный ветер (шквал), крупный град, очень сильный снег и сильные отложения мокрого снега, сильный мороз, сильная жара, чрезвычайная пожароопасность, заморозки в период активной вегетации, засухи.

Населённые пункты Орловского района не включены в Перечень населённых пунктов, попадающих в зоны подтопления, утвержденный распоряжением Правительства 
Кировской области от 05.03.2014   № 36. Хотя в отдельных населённых пунктах жилые зоны подвержены затоплению, эти данные не задокументированы.

Ввиду высокой лесистости поселения природные пожары представляют опасность для многих населённых пунктов, в т.ч.: с. Кленовица, д. Чупины, с. Чудиново, д. Брюхановщина, с. Соловецкое, д. Шадричи, с. Колково,

Техногенные пожары возможны на деревообрабатывающих предприятиях,  а также в частном секторе.

Опасность аварий на системах жизнеобеспечения будет увеличиваться по мере развития инженерной инфраструктуры деревни.

11. Противопожарные мероприятия

Пожарную охрану на территории поселения осуществляет пожарная часть № 45, расположенная в г. Орлове. Но в зону нормативной доступности данной части не входят все населённые пункты поселения.

Добровольные пожарные дружины, оснащённые автомобильной техникой согласно сведениям, предоставленным администрацией СП, созданы (см. приложение 11):

- в д. Солоницыны (ООО «Кленовицкое»);

- в с. Русаново (АФ «Пригородная);

- в с. Колково (АФ «Новый путь);

- в д. Кузнецы (АФ «Новый путь»);

- в д. Цепели (АФ «Подгорцы»);

- в с. Чудиново (АФ «Чудиновская»);

- в с. Тохтино (ЗАО «Тохтинское»);

- в д. Поляки (АФ «Пригородная);

- в пос. Племптицесовхоз (ОАО «Племенное птицеводческое хозяйство Орловское»).

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения Орловского СП пожарные гидранты на водопроводных сетях в населённых пунктах поселения не установлены. Пожарный водоём расположен на территории пос. Племптицесовхоз. При организации подъезда он также может быть использован для пожаротушения в д, Лугиновка.

Согласно СТП Орловского района запланировано строительство пожарных депо :

- в д. Коробовщина,

- в д. Цепели,

- в д. Шадричи,

- в с. Тохтино,

- в с. Колково.

Учитывая наличие природных водных объектов, численность населения, наличие объектов социальной инфраструктуры, а также возможные нарушения в работе систем централизованного водоснабжения в с. Колково, Русаново и Чудиново, в пос. Центральная усадьба плодсовхоза, в деревнях Моржи,  Поляки, Скозырята, Солоницыны, Хохловы и Цепели предлагается построить пожарные пирсы, в деревнях Коробовщина, Кузнецы, Степановщина и Шадричи – пожарные водоёмы (см. табл. 11-1).

Таблица 11-1.

Размещение планируемых к строительству пожарных пирсов и водоёмов

| № п/п | Населенный пункт | Число хозяйств | Проживают постоянно, всего | Объекты социальной инфраструктуры | Водный объект | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарные пирсы |
| 1 | Колково, село | 210 | 345 | ФАП, школа, ДК | Нет | Копань по ул. Шубина |
| 2 | Моржи | 114 | 351 | ДК | Пруд | На пруду |
| 3 | Поляки | 69 | 177 | ФАП, клуб | Пруды | Ул. Советская |
| 4 | Русаново, село | 102 | 294 | ФАП, школа, ДК, | Р. Мостовица | Ул. Советская |
| 5 | Скозырята | 34 | 95 |  | Р. Вятка | На реке |
| 6 | Солоницыны | 63 | 165 | ФАП, клуб | Нет | Ул. Молодёжная |
| 7 | Тохтино, село | 154 | 377 | ФАП, школа, детсад | Пруд, Р. Вочка | На пруду |
| 8 | Хохловы | 107 | 283 |  | Пруд | На пруду |
| 9 | Центральная усадьба плодосовхоза | 162 | 399 | Спорткомплекс | Пруд | На пруду |
| 10 | Цепели | 268 | 815 | ФАП, школа, детсад, ДК | Руч. Садыуино | Ул. Советская |
| 11 | Чудиново, село | 137 | 416 | ФАП, школа, детсад, ДК | Р. Мутница, пруд | На пруду |
| Пожарные водоёмы |
| 12 | Коробовщина | 41 | 95 | Клуб | Нет |  |
| 13 | Кузнецы | 282 | 795 | ФАП, школа, детсад, ДК | Нет |  |
| 14 | Степановщина | 94 | 165 | ФАП, школа, ДК | Нет |  |
| 15 | Шадричи | 102 | 265 | ФАП, школа, ДК | Нет |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Перечень населённых пунктов Орловского СП

| № п/п | Населенный пункт | Число хозяйств | Проживают постоянно с регистрацией | Временно отсутствуют | Проживают более года без регистрации | Проживают постоянно, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колковский отдел |
| 1 | Агапиха | - |  |  |  | - |
| 2 | Боярские |  |  |  | 1 | 1 |
| 3 | Голодаевщина |  |  |  |  |  |
| 4 | Забайдуг | 2 | 5 |  | 1 | 6 |
| 5 | Зимаки | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 6 | Зоновы | - |  |  |  | - |
| 7 | Колково, село | 210 | 332 | 130 | 13 | 345 |
| 8 | Кумачи | 1 |  | 1 |  |  |
| 9 | Малковы | 4 | 11 | 4 |  | 11 |
| 10 | Малыши |  |  |  |  |  |
| 11 | Малышовщина | 10 | 11 | 7 | 1 | 12 |
| 12 | Потаничи | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Селичи | 3 | 4 |  | 1 | 5 |
| 14 | Соловецкое | 21 | 40 | 12 | 4 | 44 |
| 15 | Степановщина | 94 | 163 | 55 | 2 | 165 |
| 16 | Тарабановы | 1 |  | 1 |  |  |
| 17 | Тобольские | 1 | 3 |  |  | 3 |
| 18 | Шабалёнки | - |  |  |  |  |
| 19 | Шеромовы |  |  |  |  |  |
| 20 | Шишкари | 8 | 13 | 6 |  | 13 |
|  | Всего по отделу | 357 | 383 | 216 | 23 | 606 |
| Кузнецовский территориальный отдел |
| 21 | Болдычи | 16 | 31 | 2 | 2 | 33 |
| 22 | Большие Ждановы | 9 | 9 | 3 | - | 9 |
| 23 | Боярщина | 3 | 6 | 6 |  | 6 |
| 24 | Вершинята | - | - | - | - | - |
| 25 | Весниничи | 2 | 3 |  |  | 3 |
| 26 | Головешкины |  |  |  |  |  |
| 27 | Даниловка | 13 | 35 | 11 | - | 35 |
| 28 | Заберезник | 1 | 4 | - | - | 4 |
| 29 | Зачернушка | 2 | 3 | 1 |  | 3 |
| 30 | Казаковцевы | 17 | 40 | 16 | - | 40 |
| 31 | Казанщина | - |  |  |  |  |
| 32 | Кипеневщина | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 33 | Кодачиги | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 34 | Кодоловщина | 2 | 2 | 1 |  | 2 |
| 35 | Колеватовы | 2 | 4 | 1 |  | 4 |
| 36 | Колупаевы |  |  |  |  |  |
| 37 | Кривошеины | - |  |  |  |  |
| 38 | Крыловщина | 1 | 2 |  |  | 2 |
| 39 | Кузнецы | 282 | 776 | 154 | 19 | 795 |
| 40 | Малые Ждановы | 5 | 7 | 1 |  | 7 |
| 41 | Мамаевщина | 23 | 51 | 10 |  | 51 |
| 42 | Монастыршина | 1 | 2 |  | 4 | 6 |
| 43 | Нижние Опарины | - |  |  |  |  |
| 44 | Ожигановы | 2 | 2 |  |  | 2 |
| 45 | Перминовы | - |  |  |  |  |
| 46 | Поляновщина | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 47 | Пушкаревщина | - |  |  |  |  |
| 48 | Саламатовы | - |  |  |  |  |
| 49 | Сенцы | - |  |  |  |  |
| 50 | Скозырята | 34 | 94 | 21 | 1 | 95 |
| 51 | Малые Соловьи | - | - | - | - | - |
| 52 | Шадрины | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 53 | Шигонцы | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Всего по отделу | 423 | 1082 | 237 | 27 | 1109 |
| Лугиновский территориальный отдел |
| 54 | Бадьины | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 55 | Белянка | 21 | 58 | 7 | 9 | 60 |
| 56 | Булычевы | 41 | 93 | 9 | 11 | 95 |
| 57 | Грошовка | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 58 | Исупово | - |  |  |  |  |
| 59 | Криничи | - |  |  |  |  |
| 60 | Лугиновка | 40 | 120 | 21 | 9 | 108 |
| 61 | Мундоро | 14 | 27 | 8 | 3 | 22 |
| 62 | Назаровы | 32 | 93 | 20 | 7 | 80 |
| 63 | Племптицесовхоз | 36 | 80 | 12 | 7 | 75 |
| 64 | Стульниковы | - |  |  |  |  |
| 65 | Усковы | 1 | 3 |  |  | 3 |
| 66 | Хохловы | 107 | 281 | 32 | 34 | 283 |
| 67 | Центральная усадьба плодосовхоза | 162 | 398 | 45 | 46 | 399 |
| 68 | Яраничи | 4 | 10 |  | 3 | 13 |
|  | Всего по отделу | 460 | 1165 | 154 | 129 | 1140 |
| Подгородний территориальный отдел |
| 69 | Багаевы |  |  |  |  |  |
| 70 | Башкирь | - |  |  |  |  |
| 71 | Большие Скурихины | 8 | 9 |  | 3 | 12 |
| 72 | Боярское | 9 | 16 |  | 2 | 18 |
| 73 | Ведро | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 74 | Васенины | 7 | 10 |  | 1 | 11 |
| 75 | Володины | 4 | 7 | 1 |  | 7 |
| 76 | Высоково | 46 | 89 | 16 | 10 | 99 |
| 77 | Гребеневы | 2 |  | 2 |  |  |
| 78 | Давыдовы | 17 | 37 | 1 | 6 | 43 |
| 79 | Журавли |  |  |  |  |  |
| 80 | Высоковские Зубари |  |  |  |  |  |
| 81 | Колеватовы |  |  |  |  |  |
| 82 | Кордон Шапкино |  |  |  |  |  |
| 83 | Коротаевы | - | - | 1 | - | - |
| 84 | Куликовщина | 19 | 19 |  | 5 | 24 |
| 85 | Моржи | 114 | 314 | 19 | 37 | 351 |
| 86 | Малые Скурихины |  |  |  |  |  |
| 87 | Нагоряна |  |  |  |  |  |
| 88 | Подгородние Новоселовы |  |  |  |  |  |
| 89 | Овчинниковы | 2 | 2 |  | 1 | 3 |
| 90 | Пески |  |  |  |  |  |
| 91 | Петухи |  |  |  |  |  |
| 92 | Полевщиковы |  |  |  |  |  |
| 93 | Поляки | 69 | 150 | 24 | 27 | 177 |
| 94 | Поташицы |  |  |  |  |  |
| 95 | Семёново |  |  |  |  |  |
| 96 | Тороповы | 5 | 9 |  | 1 | 10 |
| 97 | Торощины |  |  |  |  |  |
| 98 | Трухины | 2 | 1 |  | 2 | 3 |
| 99 | Филимоновы | 24 | 60 | 15 | 4 | 64 |
| 100 | Халтурины | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 101 | Чарушниковы | 11 | 17 |  | 5 | 22 |
| 102 | Чисть | 28 | 63 | 4 | 5 | 68 |
| 103 | Шубины | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Всего по отделу | 371 | 806 | 84 | 110 | 916 |
| Тохтинский территориальный отдел |
| 104 | Тохтино | 154 | 348 | 99 | 29 | 377 |
| 105 | Бизяевы |  |  |  |  |  |
| 106 | Веретея | 8 | 10 | - | 7 | 17 |
| 107 | Гребеневщина | 2 | 3 |  |  | 3 |
| 108 | Зыковы | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 109 | Малые Чемодановы | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 110 | Мургазеево | - |  |  |  |  |
| 111 | Обаимы | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 112 | Озерки | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 113 | Тохтинские Пески | - |  |  |  |  |
| 114 | Погудины | - |  |  |  |  |
| 115 | Старостины | - |  |  |  |  |
| 116 | Тохтинские Тороповы | - |  |  |  |  |
| 117 | Тюфяки | - |  |  |  |  |
| 118 | Усенки |  |  |  |  |  |
| 119 | Ярушонки | 2 | - | 2 | 3 | 3 |
|  | Всего по отделу | 181 | 369 | 108 | 60 | 419 |
| Цепелевский территориальный отдел |
| 120 | Цепели | 268 | 758 | 95 | 57 | 815 |
| 121 | Верхняя Боярщина | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 122 | Вересенки | 2 | 2 | 1 |  | 2 |
| 123 | Верхние Толмачи | 1 | 2 |  | 2 | 4 |
| 124 | Верхние Вершинята | - |  |  |  | - |
| 125 | Голыши | - |  |  | 3 | 3 |
| 126 | Епиховщина | 13 | 35 | 1 | 5 | 40 |
| 127 | Завой | - |  |  |  | - |
| 128 | Заовраг | 2 | 3 |  | 1 | 4 |
| 129 | Зоновщина |  |  |  | 2 | 2 |
| 130 | Катюхинцы | 7 | 9 |  |  | 9 |
| 131 | Красногоры | 15 | 18 | 2 | 16 | 34 |
| 132 | Лютовщина | - |  |  |  | - |
| 133 | Мосали |  |  |  |  |  |
| 134 | Нижние Толмачи | 1 | 1 |  | 2 | 3 |
| 135 | Подколюга | - |  |  |  | - |
| 136 | Подрелье | - |  |  |  | - |
| 137 | Раменье | - |  |  |  | - |
| 138 | Тупицыны | - |  |  |  | - |
| 139 | Хрестуны | - |  |  |  | - |
| 140 | Шеины | - |  |  |  | - |
| 141 | Юркичи | - |  |  |  | - |
|  | Всего по отделу | 311 | 830 | 100 | 94 | 924 |
| Чудиновский территориальный отдел |
| 142 | Большие Юринцы | 4 | 6 | 2 |  | 6 |
| 143 | Брюхановщина |  |  |  |  |  |
| 144 | Булычи | 4 | 3 |  | 3 | 6 |
| 145 | Васеничи |  |  |  | 2 | 2 |
| 146 | Васкичи | 1 | 3 |  |  | 3 |
| 147 | Вязовка | 1 |  |  | 2 | 2 |
| 148 | Калошины | - |  |  |  |  |
| 149 | Коншаки |  |  |  |  |  |
| 150 | Коробовщина | 41 | 92 | 10 | 3 | 95 |
| 151 | Косые | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 152 | Кузнецы | 4 | 6 |  | 1 | 7 |
| 153 | Маклаки | 9 | 17 |  | 1 | 18 |
| 154 | Марамыги | 2 |  | 1 | 2 | 2 |
| 155 | Мизгири | 12 | 25 | 1 | 2 | 27 |
| 156 | Найковщина | 3 | 5 |  |  | 5 |
| 157 | Нечаевщина |  |  |  |  |  |
| 158 | Нижний Курень | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| 159 | Новоселовы | 2 | 5 |  |  | 5 |
| 160 | Подберезные | 6 | 6 |  | 2 | 8 |
| 161 | Слободка | 2 | 2 |  | 1 | 3 |
| 162 | Чудиново | 137 | 403 | 34 | 13 | 416 |
| 163 | Чудиновские Шишкари | 2 | 1 |  | 1 | 2 |
| 164 | Яйцовщина | 1 |  |  | 2 | 2 |
|  | Всего по отделу | 236 | 579 | 50 | 37 | 616 |
| Шадричевский территориальный отдел |
| 165 | Шадричи | 102 | 261 | 8 | 4 | 265 |
| 166 | Березник |  |  |  |  |  |
| 167 | Демаки *) |  |  |  |  |  |
| 168 | Засора | 1 | 2 |  |  | 2 |
| 169 | Зубари | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| 170 | Канаевщина | 2 | 2 | 1 |  | 2 |
| 171 | Кленовица | 12 | 8 |  | 4 | 12 |
| 172 | Кодоловы | - |  |  |  |  |
| 173 | Коротаевы |  |  |  |  |  |
| 174 | Краевы | - |  |  |  |  |
| 175 | Лощилята | 1 |  | 1 |  |  |
| 176 | Малые Кузнецовы | 9 | 18 |  | 2 | 20 |
| 177 | Михеевы | 7 | 16 |  | 6 | 22 |
| 178 | Полушины | 2 |  | 3 |  |  |
| 179 | Русаново | 102 | 289 | 13 | 5 | 294 |
| 180 | Соловьи | 3 | 2 | 2 |  | 2 |
| 181 | Солоницыны | 63 | 156 | 13 | 9 | 165 |
| 182 | Темняковщина | 9 | 14 | 2 |  | 14 |
| 183 | Хохловы |  |  |  |  |  |
| 184 | Чирёнки |  |  |  |  |  |
| 185 | Чупины | 28 | 47 | 1 | 1 | 48 |
| 186 | Шушканы | 1 |  | 3 |  |  |
|  | Всего по отделу | 344 | 816 | 48 | 31 | 847 |
|  | Всего по поселению | 2683 | 6230 | 997 | 501 | 6577 |

Приложение 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность,

расположенных на территории Орловского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта и код памятника | Категория охраны и НПА | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |
| 1 | Школа, в которой учился и работал учителем партизан Великой Отечественной войны В.И. Шубин, 1935-1939 гг. 4300752000 | Р 560 | с. Колково |
| 2 | Могила коммуниста М.А. Кузьминых, павшего от рук кулаков, 1919 г. 4300754000 | Р 560 | с. Соловецкое |
| Памятники архитектуры |
| 3 | Ильинская церковь, 1775-1800 гг. 4300757000 | Р 6/191 | с. Колково |
| 4 | Преображенская церковь, 1797-1807 гг. 4300759000 | Р 6/191 | с. Тохтино |
| 5 | Ансамбль Вознесенской церкви, ХУШ-Х1Х вв.: 4310313000 - Дом причта; 4310313001 | Ф 176 | с. Русаново |
| 6 | - Церковь. 4310313002 |  |  |
| 7 | Комплекс сооружений: 4310314000 - Каменные службы (пекарня), 1-я пол. Х1Х в.; 4310314001 | Ф 624 | с. Чудиново |
| 8 | - Колокольня, кон. ХУШ - нач. Х1Х в.; 4310314002 |  |  |
| 9 | - Ограда с воротами, 1830-е гг.; 4310314003 |  |  |
| 10 | - Троицкая церковь с трапезной , 1766-1776 гг. 4310314004 |  |  |
| Объекты архитектуры, представляющие собой историко-культурную ценность |
| 11 | Крестовоздвиженская церковь |  | с. Кленовщица |
| 12 | Введенская церковь |  | с. Подрелье |
| 13 | Богородская церковь |  | с. Соловецкое |
| Памятники археологии |
| 14 | Тороповское городище, ХII-ХIII вв. 4300712000 | Р 6/191 | близ г. Орлов, ниже по течению реки |
| 15 | Селище «Балды», IХ-ХVI вв. 4300713000 | Р 6/191 | 40 м к С от быв. д. Балды |
| 16 | Башкирская стоянка, VII-III тыс. до н.э. 4300714000 | Р 6/191 | ЮВ окраина д. Башкирь |
| 17 | Комплекс памятников: - Большеждановское поселение IV-III тыс. до н.э., IХ-ХVI вв.; 4300715000 | Р 6/191 | д. Большие Ждановы 30 м Ю деревни |
| 18 | -Ждановское поселение, VII-III тыс. до н.э., IV-ХVI вв.; 4300716000 |  | 60 м ЮЗ деревни |
| 19 | Вершинятское городище (Софронова гора) IV-ХVI вв.; 4300717000 | Р 6/191 | 250 м СВ д. Вершинята |
| 20 | Высоковская стоянка, VII-III тыс. до н.э. 4300718000 | Р 6/191 | 350 м ЮВ д. Высоково |
| 21 | Голушевское селище,IХ-ХVI вв. 4300719000 | Р 6/191 | 350 м ЮВ д. Голыши |
| 22 | Поселение «Зубари-I», VII-III тыс. до н.э., IХ—ХVI вв.; 4300720000 | Р 6/191 | 180 м ЮВ д. Зубари |
| 23 | Казаковцевское селище, IV-ХVI вв. | 6/191 | 320 м С д. Казаковцевы |
| 24 | Стоянка «Кипеневщинская», мезолит 4310312000 | Ф 176 | 1 км ЮВ д. Кипеневщина |
| 25 | Колеватовское селище, IХ-ХVI вв. 300723000 | Р 6/191 | 500 м ЗСЗ д. Колеватовы |
| 26 | Крынычинская стоянка, VII-III тыс. до н.э. 4300724000 | Р 6/191 | 120 м С д. Крынычи |
| 27 | Комплекс памятников: - Ждановское городище,IХ-ХVI вв. 4300725000 | Р 6/191 | д. Малые Ждановы 150 м Ю деревни |
| 28 | - Малождановское селище, IХ-ХVI вв. 4300726000 |  | 100 м Ю деревни |
| 29 | Подрельское городище, ХII-ХIII вв. 4300727000 | Р 6/191 | 1.1 км ЮЮВ с. Подрелье |
| 30 | Комплекс памятников: - Селище «Починковское-I», IV-III тыс. до н.э., IХ-ХVI вв.; 4300728000 | Р 6/191 | бывш. д. Починок 50 м ЮЗ деревни |
| 31 | - Селище «Починковское-II», IХ-ХVI вв. 4300729000 |  | 110 м СВ деревни |
| Объекты археологии, представляющие собой историко-культурную ценность |
| 32 | Комплекс памятников: -Башкирское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  | д. Большие Ждановы 150 м к ЮЗ д. Башкиры |
| 33 | -Большеждановское II селище, ХII-ХV вв. |  |  |
| 34 | -Большеждановское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  | в д. Большие Ждановы |
| 35 | Селище Боярщина, XVII-XVIII вв. |  | 160 м к СЗ отд. Боярщина |
| 36 | Бредуковская находка железного наконечника копья, IX-XVI вв. |  | д. Бредуково |
| 37 | Вершинятское поселение, V-III тыс. до н. э., XVI-XVII вв. |  | ЮЗ окраина деревни |
| 38 | Поселение Зачернушка, V-III тыс. до н. э., XVI-XVII вв. |  | 200 м к СВ от д. Зачернушка |
| 39 | Стоянка Зубари II ,VII-III тыс. до н. э. |  | у д. Зубари |
| 40 | Казаковцевское местонахождение кремня и керамики V-III тыс. до н. э., VI-XV вв. |  | 500 к С от д. Казаковцевы |
| 41 | Казаковцевское местонахождение кремня, V-III тыс. до н. э. |  |  |
| 42 | Местонахождение клиновидного топора Кожи II тыс. до н. э. |  | д. Кожи |
| 43 | Местонахождение кремня Красногоры V-III тыс. до н. э. |  | д. Красногоры |
| 44 | Моржовское поселение, VI-IX вв., XVI-XVII вв. |  | Ю окраина д. Моржи |
| 45 | Комплекс памятников: -Мундаровское I местонахождение кремня V-III тыс. до н. э., XV-XVII вв. |  | с. Мундара С окраина деревни |
| 46 | -Мундаровское II местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  | 120 м к СЗ от деревни |
| 47 | -Мундаровское III местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  | 160 м к СЗ от деревни |
| 48 | Опаринское селище |  |  |
| 49 | Ожигановское (Лученятское) поселение V-III тыс. до н. э., VI-XV вв. |  | д. Ожигановы |
| 50 | Осиновская находка точильного камня IX-XV вв. |  | д. Осиновка |
| 51 | Перевозовская находка кольчуги XIV-XVI вв. |  | д. Перевоз |
| 52 | Комплекс памятников: -Подрельское II городище V-III тыс. до н. э., X-XVI вв. |  | с. Подрелье в селе |
| 53 | -Подрельское селище XV-XVII вв. |  | в селе |
| 54 | -Подрельский могильник XV-XVII вв. |  | в селе |

Примечания:

1. Категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Ф – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения;

Р– объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения.

2. Документы о принятии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на государственную охрану:

624 – Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

176 – Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

560 – Решение исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 30.08.1966 г.  № 560 «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в области»;

6/191 – Решение исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 28.03.1983 г.  № 6/191 «О постановке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры Кировской области»;

Согласно ч. 3.1 ст. 64 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  памятники археологии местного значения, принятые на государственную охрану в соответствии с законодательством РСФСР отнесены к объектам культурного наследия федерального значения.

Приложение 3

Перечень водоёмов и водотоков Орловского сельского поселения

| № п/п | Название (рыбохозяйственная категория) а) | Расположение | Q б), м3/с | Длина реки в), км; площадь озера, га | Ширина водохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки и ручьи |
| 1 | Быстрица | Лев. приток р. Вятки | 4,5 | 165 | 200 |
| 2 | Великая (2) | Прав. приток р. Вятки, С-З граница поселения | 5,6 | 163 | 200 |
| 3 | Вотская | Лев. приток р. Молома |  |  | 100 |
| 4 | Вочка | Лев. приток р. Молома, с. Тохтино, д. Чупины | 0,15 | 28 | 100 |
| 5 | Вятка (1) | Г. Орлов, д. Красногоры, Тупицыны, Вересенки, Заовраг, Скозырята, Вершинята, Монастырщина, Казаковцевы, Назаровы, Усковы, Криничи, Мундро, Боярское | 106 | 888 | 200 |
| 6 | Грядовица | Лев. приток р. Великая | 0,24 | 31 | 100 |
| 7 | Дубяна (2) | Прав. приток р. Молома | 0,25 | 21 | 100 |
| 8 | Лондюг | Лев. приток р. Хвощёвица |  | 11 | 100 |
| 9 | Молома (1) | Прав. приток р. Вятки, западная граница поселения | 14,1 | 419 | 200 |
| 10 | Мокеровка | Лев. приток р. Молосы |  |  | 100 |
| 11 | Мостовица | Прав. приток р. Дубяна, д. Кропотовы, с. Русаново | 0,,03 | 12 | 100 |
| 12 | Мутница (2) | Прав. приток р. Великая, с. Чудиново | 0,32 | 19 | 100 |
| 13 | Ромовица (2) | Прав. приток р. Симза, д. Лещёвы | 0,16 | 29 | 100 |
| 14 | Сизима (Сизьма, Симза) | Прав приток р. Великая, д. Лапухины | 0,53 | 42 | 100 |
| 15 | Стрельня (2) | Прав. приток р. Молома | 0,24 | 31 | 100 |
| 16 | Твёрдая (2) | Прав. приток р. Молома | 0,05 | 21 | 100 |
| 17 | Тутыга (2) | Прав. приток р. Ромовица, д. Соловецкое, | 0,07 | 13 | 100 |
| 18 | Хвощёвица (2) | Прав. приток р. Вятки, | 0,35 | 47 | 100 |
| 19 | Чащёвица | Приток р. Хвощёвица | 0,04 | 12 | 100 |
| 20 | Руч. Безводный Ключ | Д. Епиховщина |  |  | 50 |
| 21 | Руч. Горбуниха | Прав. приток р. Дубяна, с. Высоково |  |  | 50 |
| 22 | Руч. Садыкино | Д. Цепели |  |  | 50 |
| 23 | Чёрный ручей | Лев. приток р. Молома |  | 14 | 100 |
| Озёраг) |
| 24 | Березовая Курья | Левобережье р. Вятки, на границе с Юрьянским районом |  | 92,7 | 50 |
| 25 | Боковое |  |  | 6,9 | 50 |
| 26 | Глухое |  |  | 6,2 | 50 |
| 27 | Денисово |  |  | 9,3 | 50 |
| 28 | Долгое |  |  | 10,7 | 50 |
| 29 | Евстенское |  |  | 2,2 | 50 |
| 30 | Елшаново |  |  | 5,1 | 50 |
| 31 | Заднее |  |  | 5,6 | 50 |
| 32 | Заднее |  |  | 8,5 | 50 |
| 33 | Зайцево |  |  | 5 | 50 |
| 34 | Зенгино |  |  | 5,9 | 50 |
| 35 | Кузнецовская старица |  |  | 12,2 | 50 |
| 36 | Мелковское |  |  | 15,5 | 50 |
| 37 | Одеговское |  |  | 0,7 | 50 |
| 38 | Подборное |  |  | 4 | 50 |
| 39 | Посадское |  |  | 12 | 50 |
| 40 | Посадское |  |  | 6,5 | 50 |
| 41 | Протока Прость | Левобережье р. Вятки |  |  | 50 |
| 42 | Семиозеры |  |  | 18,6 | 50 |
| 43 | Старицы | Пойма р. Молома |  | 14,8 | 50 |
| 44 | Хвощевое |  |  | 7,4 | 50 |
| 45 | Ходынино |  |  | 11,6 | 50 |
| 46 | Чижово |  |  | 5,7 | 50 |
| 47 | Чумишное | Левобережье р. Вятки, напротив г. Орлова |  | 8,9 | 50 |
| 48 | Шапкинская старица |  |  | 37 | 50 |
| 49 | Язельница |  |  | 4,1 | 50 |
| Пруды |
| 50 | Никольский | Р. Великая |  | 233 | 200 |
| 51 | Высоковский | За южной границей д. Высоково, на руч. Горбуниха |  | 6,6 | 50 |
| 52 | Мамаевский | В д. Мамаевщина |  |  |  |
| 53 | Тобольское водохранилище | За южной границей д. Тобольские на р. Чащевица |  | 44,9 | 50 |
| 54 | Чудиновский | Р. Мутница, с. Чудиново |  | 20,0 | 100 |
| 55 | Тохтинский пруд | Р. Вочка, с. Тохтино |  |  | 50 |
| 56 | б/н | Д. Назаровы |  |  | 50 |
| 57 | б/н | Д. Давыдовы |  |  | 50 |
| 58 | б/н | За южной границей д. Моржи |  |  | 50 |
| 59 | б/н | Р. Вочка, д. Чупины |  |  | 100 |
| 60 | б/н | Руч. Безводный Ключ, д. Епиховщина |  |  | 50 |

а)Каталог рек Кировской области. Утверждён решением Кировского облисполкома № 74 от 28.02.91. б) Минимальный среднемесячный расход воды 95%-ной обеспеченности. в) в скобках – длина реки на территории поселения; г) площади озёр взяты из СТП Орловского района. – Киров: ООО «Сатэек», 2011.

Приложение 4

Каталог водозаборных скважин, находящихся на территории

Орловского сельского поселения

| № п/п | № скважины по паспорту | Расположение скважины | Глубина, м | Эксплуата-ционный режим | Дебит, л/сек | Эксплуатирующая организация или балансодержатель | Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | г Орлов - за границей города | 90 | резервная | 2,1 | ООО "Орловский водоканал" | pH 26.26.1991 |
| 2 | 5056 | г Орлов - за границей города | 91 | бездействующая | 1,4 | Бесхозная | фториды, рН 03.12.1992 |
| 3 | 1465 | д Багаевы | 87 | бездействующая | 1,7 | Бесхозная | железо 05.12.1989 |
| 4 | 5369 | д Болдычи | 90 | действующая | 1,0 | ООО Агрофирма «Новый путь» | Привкус 05.10.1991 |
| 5 | 5877 | д Болдычи | 62 | действующая | 1,1 | Администрация СП | бор, рН 01.11.1991 |
| 6 | 5883 | д Болдычи | 76 | действующая | 1,1 | ООО Агрофирма «Новый путь» | Соответствует 28.10.1991 |
| 7 | 6154 | д Большие Юринцы | 106 | бездействующая | 1,1 | Бесхозная | Соответствует 29.07.1985 |
| 8 | 1670 | д Боярские | 98 | бездействующая | 1,0 | Бесхозная | жесткость 28.12.1985 |
| 9 | 1318 | д Боярщина | 103 | бездействующая | 1,0 | Бесхозная | Соответствует 30.08.1964 |
| 10 | 2474 | д Булатовщина | 82 | бездействующая | 2,2 | Бесхозная | жесткость 14.10.1968 |
| 11 | 3433 | д Варзеги | 100 | действующая | 2,2 | ООО Агрофирма «Чудиновская» | Соответствует 20.03.1990 |
| 12 | 4289 | д Веретея | 90 | действующая | 2,8 | СХ ЗАО "Тохтинское" | силикаты 01.01.1974 |
| 13 | 3012 | д Верхние Толмачи | 102 | бездействующая | 2,8 | Бесхозная | ХПК 03.06.1970 |
| 14 | 1264 | д Высоково | 75 | действующая | 5,0 | Агрофирма "Пригородная" | Мутность 30.11.1989 |
| 15 | 3339 | д Высоково | 75 | бездействующая | 2,8 | Бесхозная | Соответствует 05.12.1989 |
| 16 | 6153 | д Высоково | 75 | бездействующая | 1,7 | Бесхозная | Соответствует 30.11.1989 |
| 17 | 1488 | д Вязовка | 102 | Потеряна на местности | 1,7 | Бесхозная | нитраты, силикаты, жёсткость 07.07.1965 |
| 18 | 2204 | д Голыши | 87 | бездействующая | 3,3 | Бесхозная | жесткость общая 06.12.1967 |
| 19 | 47558 | д Голыши | 100 | Потеряна на местности | 1,4 | Бесхозная | Привкус, сухой остаток, ХПК, мутность 18.09.1978 |
| 20 | 71892 | д Голыши | 47 | Потеряна на местности | 2,5 | ОАО "Веста" | Соответствует 27.12.1989 |
| 21 | 1026 | д Гребеневщина | 32 | бездействующая | 1,4 | Бесхозная | марганец, силикаты 11.02.1963 |
| 22 | 5404 | д Гребеневщина | 78 | бездействующая | 2,5 | Бесхозная | Соответствует 03.02.1979 |
| 23 | 1567 | д Даниловка | 83 | действующая | 2,8 | ООО Агрофирма «Новый путь» | Соответствует 04.11.1991 |
| 24 | 1169 | д Дранщинково | 45 | бездействующая | 1,4 | Бесхозная | Соответствует 02.04.1985 |
| 25 | 1024 | Бывшая д Дуновщина | 60 | - | 1,25 | затампонировна | - |
| 26 | 4288 | д Дымково | 95 | действующая | 2,8 | СХ ЗАО "Тохтинское" | Соответствует 01.01.1974 |
| 27 | 3006 | д Епиховщина | 105 | действующая | 2,8 | Цепелевский МУП ЖКХ | жесткость, силикаты 14.06.1970 |
| 28 | 4096 | д Заовраг | 90 | бездействующая | 2,0 | Бесхозная | жесткость, силикаты, ХПК 30.09.1973 |
| 29 | 4978 | д Заовраг | 72 | Потеряна на местности | 1,9 | Бесхозная | Соответствует 29.10.1977 |
| 30 | 571 | д Зоновы | 61 | Потеряна на местности | 3,6 | Бесхозная | Соответствует 02.03.1981 |
| 31 | 1784 | д Зыковы | 84 | действующая | 2,8 | Администрация СП | Соответствует 01.01.1966 |
| 32 | 1050 | д Исупово | 57 | бездействующая | 1,4 | Бесхозная | жёсткость, привкус 12.01.1963 |
| 33 | 1113 | д Казаковцевы | 54 | действующая | 7,0 | ООО Агрофирма «Новый путь» | Соответствует 01.07.1963 |
| 34 | 4266 | д Казаковцевы | 75 | действующая | 1,1 | ООО Агрофирма «Новый путь» | железо, фториды 01.01.1974 |
| 35 | 68646 | д Казаковцевы | 110 | действующая | 1,0 | Киров ОАО "Лепсе" | бор, железо, сухой остаток 11.05.1988 |
| 36 | 2919 | д Канаевщина | 83 | действующая | 1,7 | ООО «Кленовицкое» | жесткость 13.04.1970 |
| 37 | 4196 | д Канаевщина | 80 | действующая | 2,5 | ООО «Кленовицкое» | Соответствует 01.01.1974 |
| 38 | 286 | д Катюхинцы | 66 | бездействующая | 1,1 | Бесхозная | нет данных |
| 39 | 576 | д Колбины | 100 | бездействующая | 7,2 | Бесхозная | Соответствует 01.01.1960 |
| 40 | 2714 | д Колчаны | 103 | бездействующая | 1,1 | Бесхозная | нет данных |
| 41 | 4116 | д Коншаки | 80 | действующая | 2,8 | ООО Агрофирма «Чудиновская» | Соответствует 23.10.1973 |
| 42 | 1503 | д Коробовщина | 99 | бездействующая | 3,6 | Бесхозная | жёсткость, силикаты, нитраты 10.02.1966 |
| 43 | 4091 | д Коробовщина | 96 | действующая | 1,9 | МУП "Родник" | Соответствует 30.09.1973 |
| 44 | 5007 | д Коробовщина | 50 | бездействующая | 1,9 | Бесхозная | Соответствует 27.11.1977 |
| 45 | 4847 | д Красногоры | 78 | бездействующая | 1,9 | Бесхозная | Мутность 22.02.1977 |
| 46 | 4868 | д Красногоры | 102 | действующая | 1,9 | Агрофирма "Подгорцы" | Соответствует 26.01.1987 |
| 47 | 4512 | д Крыловщина | 135 | действующая | 1,7 | ООО Агрофирма «Новый путь» | Соответствует 01.01.1975 |
| 48 | 1319 | д Кузнецы | 85 | действующая | 2,2 | ООО Агрофирма «Чудиновская» | Соответствует 20.03.1990 |
| 49 | 1759 | д Кузнецы | 70 | действующая | 3,3 | МУП ЖКХ "Орловское" | Соответствует 31.10.1991 |
| 50 | 4693 | д Кузнецы | 92 | действующая | 2,5 | ООО Агрофирма «Новый путь» | Соответствует 23.10.1973 |
| 51 | 4703 | д Кузнецы | 90 | действующая | 2,0 | ООО Агрофирма «Новый путь» | силикаты, 07.06.1976 |
| 52 | 5055 | д Кузнецы | 103 | действующая | 2,8 | МУП ЖКХ "Орловское" | бор 01.11.1991 |
| 53 | 5395 | д Кузнецы | 75 | действующая | 2,8 | ООО Агрофирма «Новый путь» | железо, мутность 27.10.1991 |
| 54 | 5408 | д Кузнецы | 85 | действующая | 2,2 | ООО Агрофирма «Новый путь» | Мутность 23.10.1991 |
| 55 | 6605 | д Кузнецы | 70 | действующая | 0,69 | ООО Агрофирма «Новый путь» | бор, железо 01.11.1991 |
| 56 | 2708 | д Кузовцы | 95 | Потеряна на местности | 1,9 | ООО «Кленовицкое» | нет данных |
| 57 | 1326 | д Кумачи | 68 | Потеряна на местности | 0,83 | Бесхозная | Соответствует 12.08.1964 |
| 58 | 1922 | д Лебедевщина | 84 | Потеряна на местности | 2,5 | Бесхозная | железо, силикаты, 14.11.1966 |
| 59 | 4724 | д Ложки | 70 | бездействующая | 1,4 | п/л "Юный Динамовец" | ХПК 27.06.1976 |
| 60 | 1047 | д Лопатинцы | 60 | действующая | 1,7 | ООО Агрофирма «Чудиновская» | Соответствует 22.04.1963 |
| 61 | 3357 | д Лугиновка | 101 | действующая | 2,8 | Администрация СП | Соответствует 03.12.1992 |
| 62 | 4934 | д Лугиновка | 65 | бездействующая | 4,2 | Бесхозная | Соответствует 03.12.1992 |
| 63 | 6194 | д Лугиновка | 105 | бездействующая | 2,0 | Бесхозная | Соответствует 03.12.1992 |
| 64 | 954 | д Малые Ждановы | 50 | Потеряна на местности | 1,1 | ООО Агрофирма «Новый путь» | бор 11.11.1991 |
| 65 | 6187 | д Малые Ждановы | 62 | Потеряна на местности | 1,1 | ООО Агрофирма «Новый путь» | бор 15.11.1991 |
| 66 | 3525 | д Малые Кузнецовы | 105 | бездействующая | 1,9 | Бесхозная | Соответствует 10.02.1972 |
| 67 | 2655 | д Малые Скурихины | 70 | бездействующая | 3,3 | Бесхозная | бор 05.12.1989 |
| 68 | 1490 | д Малые Чемодановы | 61 | бездействующая | 1,7 | Бесхозная | нет данных |
| 69 | 1876 | д Малышовщина | 95 | действующая | 1,7 | МУП "Родник" | Соответствует 13.09.1966 |
| 70 | 4469 | д Малышовщина | 95 | бездействующая | 2,8 | Бесхозная | Соответствует 01.01.1975 |
| 71 | 3506 | д Мамаевщина | 84 | действующая | 1,4 | ООО Агрофирма «Новый путь» | Соответствует 04.11.1991 |
| 72 | 4074 | д Мамаевщина | 90 | действующая | 1,7 | Администрация СП | Привкус, силикаты 04.11.1991 |
| 73 | 2786 | д Манаково | 101 | Потеряна на местности | 2,5 | Бесхозная | жесткость 28.05.1969 |
| 74 | 2826 | д Мизгири | 80 | действующая | 2,8 | ООО Агрофирма «Чудиновская» | Соответствует 20.03.1990 |
| 75 | 1962 | д Михеевы | 95 | действующая | 2,2 | Агрофирма "Пригородная" | жесткость, силикаты, железо 01.02.1967 |
| 76 | 4958 | д Моржи | 94 | действующая | 4,4 | ООО "Орловский водоканал" | бор 30.11.1989 |
| 77 | 6588 | д Моржи | 95 | действующая | 1,9 | ООО "Орловский водоканал" | Соответствует 03.07.2013 |
| 78 | 1028 | д Мургазеево | 54 | Потеряна на местности | 1,25 | Бесхозная | нет данных |
| 79 | 1760 | д Назаровы | 80 | действующая | 2,0 | ООО Агрофирма «Новый путь» | Соответствует 08.07.1966 |
| 80 | 6429 | д Назаровы | 62 | действующая | 1,7 | ООО "Орловский водоканал" | рН 03.07.2013 |
| 81 | 2339 | д Нижний Курень | 87 | действующая | 3,3 | ООО Агрофирма «Чудиновская» | Соответствует 20.03.1990 |
| 82 | 2168 | д Новоселовы | 102 | Потеряна на местности | 1,7 | Бесхозная | Соответствует 26.10.1967 |
| 83 | 2132 | д Осиново | 102 | Потеряна на местности | 2,8 | Бесхозная | нет данных |
| 84 | 1369 | д Пестеревщина | 92 | действующая | 1,9 | ООО «Кленовицкое» | Соответствует 01.01.1964 |
| 85 | 1466 | д Полушины | 78 | бездействующая | 3,3 | Бесхозная | Соответствует 05.12.1989 |
| 86 | 1978 | д Полушины | 80 | бездействующая | 2,5 | Бесхозная | железо 28.09.1993 |
| 87 | 2879 | д Полушины | 80 | бездействующая | 1,1 | Бесхозная | Соответствует 30.11.1989 |
| 88 | 3689 | д Полушины | 97 | бездействующая | 1,8 | Бесхозная | Соответствует 13.08.1992 |
| 89 | 4221 | д Поляки | 70 | действующая | 4,4 | Агрофирма "Пригородная" | Соответствует 05.12.1989 |
| 90 | 5386 | д Поляки | 69 | действующая | 2,5 | Агрофирма "Пригородная" | Соответствует 30.11.1989 |
| 91 | 2870 | д Поляновщина | 78 | действующая | 4,2 | ООО Агрофирма «Новый путь» | Соответствует 15.11.1970 |
| 92 | 2432 | д Пышак | 90 | действующая | 2,8 | ООО Агрофирма «Новый путь» | жесткость 18.08.1968 |
| 93 | 1619 | д Саламатовы | 109 | действующая | 2,8 | ООО Агрофирма «Новый путь» | Соответствует 13.10.1965 |
| 94 | 1923 | д Селичи | 101 | бездействующая | 4,2 | Бесхозная | Соответствует 03.12.1966 |
| 95 | 5218 | д Селичи | 80 | бездействующая | 2,5 | Бесхозная | Соответствует 27.02.1979 |
| 96 | 1439 | д Скозырята | 66 | действующая | 1,9 | Администрация СП | нитраты 18.10.1991 |
| 97 | 25681 | д Соловьи | 71 | действующая | 2,8 | ООО Агрофирма «Новый путь» | Сухой остаток 30.07.1971 |
| 98 | 33540 | д Соловьи | 50 | действующая | 0,3 | Киров ЗАО "Кировский молочный комбинат" | железо 01.01.1974 |
| 99 | 2461 | д Солоницыны | 102 | действующая | 2,2 | ООО «Кленовицкое» | сухой остаток 15.09.1968 |
| 100 | 5977 | д Солоницыны | 93 | резервная | 2,5 | МУП "Родник" | силикаты 26.10.1983 |
| 101 | 5980 | д Солоницыны | 92 | действующая | 1,7 | МУП "Родник" | ХПК, фториды 30.11.1983 |
| 102 | 2048 | д Степановщина | 85 | бездействующая | 2,2 | Бесхозная | нет данных |
| 103 | 3489 | д Степановщина | 88 | действующая | 1,7 | МУП "Родник" | Соответствует 05.12.1971 |
| 104 | 2896 | д Темняковщина | 83 | бездействующая | 2,8 | Бесхозная | Соответствует 13.08.1992 |
| 105 | 6427 | д Темняковщина | 85 | бездействующая | 2,5 | Бесхозная | Соответствует 13.09.1992 |
| 106 | 1168 | д Тороповы | 55 | бездействующая | 1,4 | Бесхозная | Соответствует 10.09.1964 |
| 107 | 3639 | д Тороповы | 97 | бездействующая | 2,8 | Бесхозная | pH 05.12.1989 |
| 108 | 71730 | д Усковы | 110 | Потеряна на местности | 1,7 | Бесхозная | Мутность 23.05.1990 |
| 109 | 3663 | д Хохловы | 110 | Потеряна на местности | 2,2 | Бесхозная | Соответствует 11.05.1995 |
| 110 | 43912 | д Хохловы | 75 | бездействующая | 2,8 | Бесхозная | Соответствует 23.12.1998 |
| 111 | 1877 | д Цепели | 115 | бездействующая | 2,5 | Бесхозная | Привкус, фториды, силикаты 26.01.1987 |
| 112 | 5172 | д Цепели | 76 | бездействующая | 2,8 | Бесхозная | Соответствует 26.01.1987 |
| 113 | 5888 | д Цепели | 70 | действующая | 1,7 | Цепелевский МУП ЖКХ | Силикаты 20.03.1983 |
| 114 | 6405 | д Цепели | 84 | действующая | 1,1 | Агрофирма "Подгорцы" | Мутность 11.11.1987 |
| 115 | 6591 | д Цепели | 72 | действующая | 2,5 | Цепелевский МУП ЖКХ | Соответствует 19.06.1990 |
| 116 | 2751 | д Чисть | 80 | бездействующая | 1,0 | Бесхозная | бор 05.12.1989 |
| 117 | 1585 | д Шабалины | 109 | Потеряна на местности | 3,0 | Бесхозная | Соответствует 01.06.1982 |
| 118 | 1997 | д Шадричи | 81 | бездействующая | 4,2 | Бесхозная | Соответствует 13.08.1992 |
| 119 | 4220 | д Шадричи | 82 | действующая | 4,4 | МУП "Родник" | Привкус 28.09.1993 |
| 120 | 4725 | д Шадричи | 80 | действующая | 1,9 | МУП "Родник" | Привкус 28.09.1993 |
| 121 | 5872 | д Шадричи | 66 | бездействующая | 1,9 | Бесхозная | Соответствует 28.09.1993 |
| 122 | 1320 | д Шалагинцы | 86 | Потеряна на местности | 1,9 | Бесхозная | нет данных |
| 123 | 2572 | д Шишкари | 86 | Потеряна на местности | 1,7 | Бесхозная | нет данных |
| 124 | 4073 | д Шишкари | 96 | бездействующая | 1,4 | Бесхозная | Соответствует 02.09.1973 |
| 125 | 3488 | д Шмели | 80 | Потеряна на местности | 2,5 | Бесхозная | Соответствует 28.11.1971 |
| 126 | 3548 | д Шушканы | 112 | бездействующая | 1,9 | Бесхозная | Соответствует 01.01.1972 |
| 127 | 5899 | д Юркичи | 69 | бездействующая | 1,1 | Бесхозная | Соответствует 03.04.1983 |
| 128 | 54887 | д Яйцовщина | 108 | действующая | 1,4 | ООО Агрофирма «Чудиновская» | Свинец, привкус 23.09.1985 |
| 129 | 37911 | д. Булычёвы | 100 | действующая | 3,3 | ООО "Орловский водоканал" | Сухой остаток 03.07.2013 |
| 130 | 11822 | Д. Давыдовы | 93 | действующая | 3,3 | ООО "Орловский водоканал" | Бор, фториды 03.07.2013 |
| 131 | 47659 | д. Куликовщина | 95 | действующая | 1,7 | ООО "Орловский водоканал | Нитраты 03.07.2013 |
| 132 | 61442 | Д. Филимоновы | 140 | действующая | 1,7 | ООО "Орловский водоканал" | Бор 03.07.2013 |
| 133 | 43967 | д. Хохловы | 75 | действующая | 2,8 | ООО "Орловский водоканал | Нитраты 03.07.2013 |
| 134 | 2904 | д. Чупины | 85 | бездействующая | 1,9 | Бесхозная | железо 25.02.1970 |
| 135 | 4139 | д. Чупины | 102 | действующая | 2,8 | МУП "Родник" | Соответствует 14.01.1974 |
| 136 | 66622 | Плодосовхоз | 85 | действующая | 5,5 | ООО "Орловский водоканал" | Соответствует 28.04.1987 |
| 137 | 4226 | Пос. Плодсовхоза | 95 | действующая | 2,8 | ООО "Орловский водоканал" | Соответствует 03.07.2013 |
| 138 | 1270 | с Колково | 67 | бездействующая | 2,2 | Бесхозная | Соответствует 31.10.1988 |
| 139 | 2676 | с Колково | 81 | действующая | 2,8 | МУП "Родник" | Соответствует 31.10.1988 |
| 140 | 5418 | с Колково | 73 | действующая | 2,0 | МУП "Родник" | Соответствует 18.11.1988 |
| 141 | 5433 | с Колково | 70 | бездействующая | 3,3 | Бесхозная | Соответствует 16.11.1988 |
| 142 | 5772 | с Колково | 66 | бездействующая | 2,5 | Бесхозная | Соответствует 16.11.1988 |
| 143 | 5782 | с Колково | 60 | бездействующая | 2,5 | Бесхозная | Соответствует 20.03.2000 |
| 144 | 6674 | с Колково | 62 | бездействующая | 2,8 | Бесхозная | Соответствует 03.07.1990 |
| 145 | 6675 | с Колково | 71 | бездействующая | 1,1 | Бесхозная | Соответствует 24.07.1990 |
| 146 | 1987 | с Русаново | 76 | бездействующая | 2,5 | Бесхозная | Соответствует 01.01.1967 |
| 147 | 1999 | с Русаново | 95 | действующая | 2,2 | Агрофирма "Пригородная" | Соответствует 02.04.1967 |
| 148 | 3583 | с Русаново | 100 | бездействующая | 2,8 | Бесхозная | Соответствует 22.03.1972 |
| 149 | 4442 | с Русаново | 105 | бездействующая | 2,8 | Бесхозная | Силикаты 17.03.1993 |
| 150 | 1504 | с Соловецкое | 89 | бездействующая | 3,6 | Бесхозная | Силикаты 11.02.1966 |
| 151 | 5856 | с Соловецкое | 82 | действующая | 1,1 | МУП "Родник" | Соответствует 29.11.1982 |
| 152 | 1806 | с Тохтино | 81 | действующая | 1,9 | СХ ЗАО "Тохтинское" | Соответствует 23.01.1984 |
| 153 | 6086 | с Тохтино | 80 | действующая | 2,0 | колхоз "Заветы Ленина" | Соответствует 10.05.1985 |
| 154 | 6100 | с Тохтино | 80 | бездействующая | 1,4 | Бесхозная | железо 17.02.1985 |
| 155 | 6431 | с Тохтино | 69 | действующая | 1,1 | СХ ЗАО "Тохтинское" | Привкус, запах 09.02.1988 |
| 156 | 6432 | с Тохтино | 88 | действующая | 1,7 | СХ ЗАО "Тохтинское" | Соответствует 17.03.1988 |
| 157 | 5379 | с Чудиново | 78 | действующая | 2,0 | Агрофирма "Чудиновская" | Соответствует 20.03.1990 |
| 158 | 54881 | с Чудиново | 80 | Потеряна на местности | 1,1 | Орловское пассажирское автотранспортное предприятие | Привкус, мутность, фториды 24.06.1983 |
| 159 | 54882 | с Чудиново | 80 | Потеряна на местности | 2,2 | Орловское пассажирское автотранспортное предприятие | Мутность 06.07.1983 |
| 160 | 6056 | ур Коврижки | 71 | Потеряна на местности | 1,4 | Бесхозная | Привкус, рН 29.09.1993 |
| 161 | 50992 | ур Короли | 75 | бездействующая | 3,3 | Бесхозная | Соответствует 25.03.1992 |
| 162 | 54504 | ур Короли | 80 | бездействующая | 2,2 | Бесхозная | Соответствует 04.09.1985 |

Приложение 5.

Перечень и краткая характеристика месторождений и проявлений

полезных ископаемых Орловского СП (кроме торфа)

| Название месторождения, проявления | Местоположение: населенный пункт, расстояние до ж.д. | Мощность полезной толщи, м | Площадь подсчета запасов, тыс. м2 | Качественная характеристика сырья | Характеристика продукции | Запасы, степень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пески строительные (тыс. м3) |
| Боярское (Боярский перекат) | В русле и на пойме р. Вятки, в 4 км к ЮЗ (ниже по течению) от г. Орлов, в пределах 602-605 км судового хода. | 6 | 188 | Пески аллювиальные, современные (aQIV), кварцевые, среднезернистые. Средневзвешенный Мк - 1,79 (блок 1) и 1,68 (блок П). Средневзвешенное содержание частиц < 0,14 мм 3,1-3,4%, содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц 0,2-0,45% | Могут быть использованы для всех видов строительных работ. | С1+С2: 1128; нераспр. фонд |
| Гаревское | На левой первой и второй надпойменных террасах долины р. Моломы, в 1,6 км СЗ бывшей д. Гари, в 13 км к З от г. Орлов | 2,1 | 3360 | Пески аллювиальные, верхнечетвертичные (a1-2QIII), кварцевые, мелкозернистые. Мк 1,2-1,4; содержание глинистых частиц 1,1-1,7%, органические примеси отсутствуют. Удельная плотность 1475-1570 кг/см3 | Могут использоваться в качестве наполнителя для кладочных растворов | Р1: 7000 нераспр. фонд |
| Кашинское | На левой 1 надпойменной террасе р. Моломы, в 6,0 км ССЗ бывшей д. Осинки, в урочище Кашинский Бор, в 20 км к З от г. Орлов. | 3,5 | 1140 | Пески аллювиальные, верхнечетвертичные (a1QIII), кварцевые с единичным гравием кремней. Мк - 1,2-2,6; содержание глинистых и илистых 2,2-3,8%, в отдельных пробах – 9,1% | Могут использоваться в качестве наполнителя для бетона и устройства дорожных одежд. | Р1: 5040 нераспр. фонд |
| Монастырский перекат | В пределах русла и левобережной поймы р. Вятки, на 615-617,5 км суд. хода в 5 км выше пристани г. Орлов | 3,4 |  | Пески современные, аллювиальные (aQIV), мелкие, модуль крупности 1,3-2,6/1,75. Частиц >1,25 мм нет, остаток на сите 0,63 мм – 15% Содержание частиц <0,16 мм – 4,8% | Для всех видов строительных работ | С1+С2: 469; нераспр. фонд |
| Песчано-гравийные смеси, тыс. м3 |
| Большая Пестеровщина | В 32 км к СЗ от г. Орлов, в 0,5к м к С от северной окраины бывшей д. Б. Пестеревщина, | 6,5 | 49 | Песчано-глинисто-гравийная смесь, элювиально-делювиальная (edQII-IV). Содержание гравия в смеси 19-36%, среднее 25%. Основная фракция 5-10 мм (70-80%). Состав: кварциты и кремни, редко известняки, песчаники кварц, метаморфические породы. Пески отсева - Мк 1,6-1,9, глинистость 7,5-17,3% | Марка по дробимости "Др-8", по истираемости "И-I", "Мрз-25". | С1+С2: 319; нераспр. фонд |
| Веснинский перекат | Левобережная пойма и береговая отмель р. Вятки, в 3 км выше г. Орлов, 613-614 км судового хода, | 2,4 | 200 | ПГС современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия в смеси 12-52%, среднее 25%. Преобладающая фракция 5-20 мм. Содержание зерен слабых пород 23-42%. Пески отсева: Мк 1,65-2,15 |  | С1+С2: 456; нераспр. фонд |
| Гольцовский перекат | Право и левобережная поймы и русло р. Вятка у бывшей д. Гольцы, в 26 км к СВ от г. Орлов, | 2,8 | 70 | ПГС современные аллювиальные (aQIV). Содержание фракции 3-40 мм 36-74%, среднее 42%. Глинистых – 0,5-1,5%, слабых до 10%. Пески отсева: Мк 1,6-3,0. |  | А+В+С1: 47; С2: 51; Госрезерв |
| Забайдук | В 0.1 км к З от д. Забайдуг, в 25 км к ССЗ от г. Орлов, | 2,0 |  | Песок с гравием элювиально-делювиальные (edQII-IV). Содержание гравия до 50%. В гравии обломки кварцитов, реже известняков |  | Ресурсы не подсчитывались |
| Иловатка | В 7,2 км ССВ пос. Истобенск, в начале крутой излучины р. Вятка, в русле и на правобережной пойме, в пределах 596-597 км судового ходя, в 8 км к ЮЮЗ от г. Орлов | 2,2 | 74 | ПГС современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия – 28.9% |  | С1+С2: 163; Р1: 839; нераспр. фонд |
| Левобережно-Быстрицкий | Левая пойма р. Вятки ниже устья р. Быстрицы, в 14 км к СВ от г. Орлов, | 4,0 | 1500 | ПГС современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия в смеси 20-30%, среднее 26%, преобладающая фракция 3-20 мм. Содержание в гравии слабых зерен < 5%. Пески отсева: Мк 1,8-2,1 |  | С1+С2: 6000; Р1: 839; нераспр. фонд |
| Лопытичи | В 3 км к СВ от быв. д. Лопытичи, в 26 км к ССЗ от г. Орлов, в 2 км к С от д. Лебедовщина, у быв. д. Загарье, в 1 км к Ю от нее | 5,0 |  | ПГС элювиально-делювиальные (edQII-IV). Содержание гравия до 50%. Состав: кварциты, реже известняки |  | Ресурсы не подсчитывались |
| Монастырский перекат (Назаровское) | Левобережная пойма и русло р. Вятка от д. Монастырщина до д. Назаровы, 615-617 км судового хода, в 8 км к СВ от г. Орлов, | 4,2 | 138 | ПГС современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия в смеси 18-73%, среднее 35%, глинистость 0,2-1,1%. содержание слабых зерен 17-38%. Пески отсева: Мк 1,7-3,2, глинистость 0.45-2.2%. |  | С1+С2: 869; нераспр. фонд |
| Поляновщина | В 0,8 км к Ю от д. Поляновщина, в 21 км к ССВ от г. Орлов, | 1,5 |  | ПГС элювиально-делювиальные (edQII-IV). Содержание гравия в смеси до 50%, преобладают кварциты |  | Ресурсы не подсчитывались |
| Правобережно-быстрицкий | Правая пойма р. Вятки выше устья р. Быстрицы. 629-635 км судового хода р. Вятка, в 18 км к СВ от г. Орлов, | 3,4 | 6300 | ПГС современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия в смеси 15-36%, среднее 25%. Основная фракция 5-10 мм.. Глинистость 0,1-2,0%, зерен слабых пород < 10%. Пески отсева: Мк 1,6-2,5 | марка по дробимости "Др-8". | Гравий, С1: 3700; Песок, С1: 7700; нераспр. фонд |
| Суринское | В 1 км к С от бывшей д. Булатовщина, в 19 км к С от г. Орлов, | 3,5 | 33 | ПГС элювиально-делювиальные (edQII-IV). Содержание гравия в смеси 25-39%, среднее 32%, основная фракция 5-10 мм. Содержание в отсеянном по сухому способу гравии пылеватых и глинистых частиц 2.1%, пластинчатых зерен 9.1%. Пески отсева: Мк-1.8, глинистость 12-30% | Марка по истираемости в барабане Деваля "И-20", по дробимости "Др-8". | С1+С2: 110; нераспр. фонд |
| Татарский перекат | 644 км судового хода, ниже устья р. Великой, русло и левобережная коса р. Вятки, в 28 км к СВ от г. Орлов, | 5,8 | 120 | ПГС современные аллювиальные (aQIV). Содержание фракции более 5 мм 8-48%, среднее 24%, глинистость <1%, слабых зерен 18-27%. Пески отсева: Мк 1.9-2.7. |  | С1+С2: 696; нераспр. фонд |
| Чудиново (Нижневеликий) | В 35 км ССВ от г. Орлов, на правой пойме р. Великая, в 1 км к В от д. Чудиново, | 2,0 | 120 | ПГС современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия в смеси 25-29% |  | С1+С2: 238; нераспр. фонд |
| Шеинский II-ой | Ниже устья р. Великая, правая пойма и русло, 622-625 км судового хода р. Вятка, в 17 км СВ г. Орлов, | 4,4 | 35 | ПГС современные пески (aQIV). Линзы ПГС в основании аллювия. Содержание гравия в смеси 12-24%, среднее 20%. Содержание слабых зерен 17-22%, лещадных 24-34%. Пески отсева: Мк 2,5 |  | А+В+С1: 119; С2: 258; Разрабатывалось |
| Шеинский I-ый | Правая пойма, старица и русло р. Вятки от быв. д. Шейны до д. Заовраг, выше устья р. Быстрицы (629-632 км судового хода), в 20км к СВ от г. Орлов, | 2,9 | 60 | ПГС современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия в смеси 5-59%, среднее 25%. Преобладающая фракция 5-20мм |  | С1+С2: 180; нераспр. фонд |
| Глины кирпичные, тыс. м3 |
| Кузнецовское | На водоразделе рек Мостовица и Дубяна, в 2 км к В от центра с. Русаново, в 12 км к СЗ от г. Орлов | 1,3 | 1050 | глины элювиально-делювиальные (edQII-IV). Засоренность сырья 0,25%; глины среднедисперсные, число пластичности 38,34 | Сырье пригодно для производства кирпича методом пластического формования с добавкой песка-отощителя, коэффициент чувствительности к сушке-1,74; прочность на сжатие 153,9-340,1 кг/см2. | С1+С2: 1460; нераспр. фонд |
| Темняковщинское | На водоразделе рек Дубяна и Вочка, в 0,2 км к С от д. Темняковщина, в 20 км к СЗ от г. Орлов | 1,5 | 450 | глины представляют собой элювий по отложениям нефедовской свиты (eQI). Засоренность - 0,29%; глины среднедисперсные; число пластичности 27,32 | Сырье пригодно для производства кирпича с добавкой отощителя, коэффициент чувствительности к сушке-1,63; прочность на сжатие 357,6-370,1 кг/см2. | С1+С2: 625; нераспр. фонд |
| Плёнкина Гора | На водоразделе рек Мостовица и Дубяна, в 5 км к В от с. Русаново, в р-не д. Росляки и д. Пленкина Гора, в 10 км к СЗ от г. Орлов. | 1,4 | 1360 | глины элювиально-делювиальные (edQII-IV). Засоренность 1,35%; глины низкодисперстные, число пластичности 16,89 | Сырье пригодно для производства кирпича в естественном виде, коэф. чувств. к сушке 1,26; прочность на сжатие 227,3-288 кг/см2. | С1+С2: 1805; нераспр. фонд |
| Высоковское | На южном склоне водораздела рек Вятки и Дубяна, в 0,8 км к С от д. Высоково, в 8 км к З от г. Орлов. | 1,4 | 960 | глины элювиально-делювиальные (edQII-IV). Засоренность 0,51%; глины низкодисперсные, число пластичности 16,1 | Сырье пригодно для производства кирпича в естественном виде, методом пластического формования. Механическая прочность образцов на сжатие при t 900-950°С 276,6-269,0 кг/см2. Сырье малочувствительное к сушке (коэф. чувствительности -0,92). | С1+С2: 1370; нераспр. фонд |
| Шигонцевское | В 0,5 км к В от д. Шигонцы, в 30 км к ССВ от г. Орлов | 1,0 | 20 | суглинки элювиально-делювиальные (edQII-IV), формовочная влажность - 21.34%; воздушная усадка - 7.75%; число пластичности 19.55-22.22; коэф. чувствительности к сушке 1,02; | Суглинки пригодны для производства кирпича в естественном виде, прочность при сжатии 242.5-452,3 кг/см2. | Р1: 20; нераспр. фонд |
| Карбонатные породы, тыс. м3 |
| Малково | В 1 км к С от г. Орлов, в 1 км ЮВ д.Колково, у СЗ окраины д. Малковы | 1,2 | 6 | два слоя карбонатных пород (P2kt) мощностью 0.3+0.9=1.2м, разделенных глиной (0,4-1,0 м), Сумма карбонатов кальция и магния-60.0-71.5%, среднее 64.1%, нерастворимый остаток 24.6-38.0%, среднее 31.3%. | Для известняковой муки при условии согласования потребителем поставки изв. муки с суммой карбонатов не < 60%. | С1+С2: 7,4; нераспр. фонд |
| Грунты для строительства дорог, тыс. м3 |
| Монастырский | Правобережная пойма р. Вятки, 3 км СВ от г. Орлова | 1,0 | 20 | Пески аллювиальные современные (aQIV), содержание фракций более 5 мм - 5,4%, < 0,071 мм - 3,0%. Содержание глинистых, пылеватых - 3%. | Для борьбы с обледенением а/дорог в зимнее время (ВСН 20-87) | С2: 13; Разрабатывалось |
| Карьер «Шубинский» | Западная окраина д. Шубино | 3,3 | 7,7 | Пески, супеси среднечетвертичные (aQII) твердые, песчанистые. | Пески для строительных работ (ГОСТ 8736-93), супеси для отсыпки земляного полотна автодорог. Плотность грунта 1,637-1,882 г/см3; число пластичности 4,3-5,7. | С2: 11; Разрабатывалось |
| Подземные пресные воды, тыс. м3/сут. |
| Халтуринское, участок Кулигинский | 5-8 км к ЮЗ от г. Орлова |  |  | Аллювиальные отложения среднее-современные (aQII-IV), пески, гравий. Воды гидрокарбонатные кальциевые, минерализация 0,06-0,22 г/л | Хозяйственно-питьевое водоснабжение | А+В+С1: 6,4; Госрезерв |
| Халтуринское, участок Мостовицкий | 2-3 км к ССЗ от г. Орлова, долина руч. Мостовица |  |  | Песчаники, известняки котельничской серии (P2kt), воды напорные, гидрокарбонатные натриевые, гидрокарбонатно-сульфатно натриевые, минерализация 0,2-0,7 г/л | Хозяйственно-питьевое водоснабжение | А+В+С1: 1,6; Госрезерв |
| Дубянское | 7-12 км СЗ г.Орлова, бассейн р. Дубянка |  |  | Песчаники, конгломераты вятской серии (P2vt). Воды гидрокарбонатные, минерализация 0,2-0,4 г/л | Хозяйственно-питьевое водоснабжение | А+В+С1: 6,7; Госрезерв |

Приложение 6

Водоснабжение населённых пунктов

| № п/п | Населённый пункт | Водоснабжающая организация | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абонентов | Приборов учёта |
| 1 | Колково | МУП «Родник» | 335 | 50 |
| 2 | Коробовщина |  | 55 | 2 |
| 3 | Малышовщина |  | 12 | - |
| 4 | Соловецкое |  | 38 | 11 |
| 5 | Солоницыны |  | 132 | 5 |
| 6 | Степановщина |  | 149 | 25 |
| 7 | Чупины |  | 10 | - |
| 8 | Шадричи |  | 149 | 3 |
| 9 | Веретея | СХ ЗАО «Тохтинское» | 18 | - |
| 10 | Дымково |  | 62 | - |
| 11 | Тохтино |  | 289 | 3 |
| 12 | Зыковы | Самообслуживание | 2 | - |
| 13 | Епиховщина | Цепелевский МУП ЖКХ | 22* | 5 |
| 14 | Цепели |  | 46* | 38 |
| 15 | Красногоры | Агрофирма «Подгорцы» | 23* | - |
| 16 | Цепели |  | 530 | - |
| 17 | Варзеги | Агрофирма «Чудиновская» | 115* | - |
| 18 | Чудиново |  |  |  |
| 19 | Кузнецы | МУП ЖКХ «Орловское» | 380 | 183 |
| 20 | Болдычи | Самообслуживание | 14* | - |
| 21 | Мамаевщина |  | 40* | - |
| 22 | Скозырята |  | 38* | - |
| 23 | Русаново | Агрофирма «Пригородная» | 95* | - |
| 24 | Михеевы |  |  |  |
| 25 | Высоково |  | 110* | - |
| 26 | Поляки |  |  |  |
| 27 | Назаровы | ООО «Орловский водоканал» | 85* | 23 |
| 28 | Плодосовхоз |  | 348 | 131 |
| 29 | Хохловы |  | 217 | 66 |
| 30 | Куликовщина |  | 8 | 1 |
| 31 | Довыдовы |  | 41 | 12 |
| 32 | Булычёвы |  | 74 | 22 |
| 33 | Филимоновы |  | 31 | 13 |
| 34 | Моржи |  | 359 | 82 |
| 35 | Племптицесовхоз |  | 74 | 41 |
| 36 | Лугиновка | Самообслуживание | 40* | 40 |
| 37 | Белянка | Самообслуживание | 17* | 17 |

Примечание: число со звёздочкой означает число домохозяйств, число без звёздочки – количество человек.

Приложение 7

Территориальный водный баланс подачи воды за 2013 г.

| № п/п | Населённый пункт | Годовое потребление, м3 | На человека, л/сут. | Максимальное суточное потребление, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колковский территориальный отдел |
| 1 | Колково1) | 15350 | 125 | 45,4 |
| 2 | Малышовщина1) | 710 | 162 | 2,1 |
| 3 | Соловецкое1) | 1620 | 116 | 4,8 |
| 4 | Степановщина1) | 6870 | 126 | 20,3 |
|  | Всего | 24550 |  | 72,5 |
| Кузнецовский территориальный отдел |
| 5 | Болдычи2) | 1540 |  | 4,6 |
| 6 | Мамаевщина2) | 4400 |  | 13,0 |
| 7 | Кузнецы3) | 34600 |  | 102 |
| 8 | Скозырята2) | 4180 |  | 12,4 |
|  | Всего | 44720 |  | 132,3 |
| Лугиновский территориальный отдел |
| 9 | Белянка2) | 1530 |  | 4,5 |
| 10 | Булычёвы4) | 1860 | 69 | 5,5 |
| 11 | Лугиновка2) | 3600 |  | 10,7 |
| 12 | Назаровы4) | 2170 |  | 6,4 |
| 13 | Племптицесовхоз4) | 1560 | 57 | 4,6 |
| 14 | Хохловы4) | 5590 | 71 | 16,5 |
| 15 | Плодосовхоз4) | 8690 | 68 | 25,7 |
|  | Всего | 25000 |  | 74,0 |
| Чудиновский территориальный отдел |
| 16 | Коробовщина1) | 2420 | 7,2 |
| 17 | Варзеги5) | 17370 | 51,4 |
| 18 | Чудиново5) |  |  |
|  | Всего | 19790 | 58,6 |
| Шадрический территориальный отдел |
| 19 | Шадричи1) | 6870 | 126 | 20,3 |
| 20 | Михеевы6) | 19400 |  | 57,4 |
| 21 | Русаново6) |  |  |  |
| 22 | Солоницыны1) | 6060 | 126 | 17,9 |
| 23 | Чупины1) | 500 | 138 | 1,5 |
|  | Всего | 32830 |  | 97,1 |
| Цепелевский территориальный отдел |
| 24 | Епиховщина7) | 2040 |  | 6,0 |
| 25 | Цепели7), 8) | 28860 |  | 85,4 |
| 26 | Красногоры8) | 1150 |  | 3,4 |
| 27 | Всего | 32050 |  | 94,8 |
| Тохтинский территориальный отдел |
| 28 | Веретея9) | 2600 | 396 | 7,7 |
| 29 | Дымково9) | 7800 | 344 | 23,1 |
| 30 | Тохтино9) | 40580 | 385 | 120 |
| 31 | Зыковы2) | 1050 | 1438 | 3,1 |
|  | Всего | 52030 |  | 154 |
| Подгодний территориальный отдел |
| 32 | Высоково6) | 40000 |  | 118 |
| 33 | Поляки6) |  |  |  |
| 34 | Моржи4) | 9320 | 71 | 2,8 |
| 35 | Куликовщина4) | 310 | 106 | 0,9 |
| 36 | Довыдовы4) | 930 | 62 | 2,8 |
| 37 | Филимоновы4) | 620 | 54 | 1,8 |
|  | Всего | 51180 |  | 151 |
|  | Всего по поселению | 282150 |  | 834 |

Примечания: 1) МУП «Родник»; 2) самообслуживание; 3) МУП ЖКХ «Орловское»; 4) ООО «Орловский водоканал»; 5)агрофирма «Чудиновская»; 6) Агрофирма «Пригородная»; 7) Цепелевский МУП ЖКХ; 8) Агрофирма «Подгорцы»; 9) СХ ЗАО «Тохтинское»;

Приложение 8

Автомобильные дороги в собственности Орловского СП

| № п/п | Населенный пункт | Общая протя-жённость, км | В том числе по типам покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетон | щебень/ гравий | железо-бетон | грунт |
| Колковский территориальный отдел |
| 1 | Колково, село | 4,5 | 0,7 | 0,6 | - | 3,2 |
| 2 | Агапиха | - |  |  |  |  |
| 3 | Зоновы | - |  |  |  |  |
| 4 | Малковы | - |  |  |  |  |
| 5 | Тарабановы | - |  |  |  |  |
| 6 | Тобольские | - |  |  |  |  |
| 7 | Голодаевщина | - |  |  |  |  |
| 8 | Забайдуг | - |  |  |  |  |
| 9 | Кумачи | - |  |  |  |  |
| 10 | Потаничи | - |  |  |  |  |
| 11 | Селичи | - |  |  |  |  |
| 12 | Соловецкое | - |  |  |  |  |
| 13 | Шабаленки | - |  |  |  |  |
| 14 | Шеромовы | - |  |  |  |  |
| 15 | Шишкари | - |  |  |  |  |
| 16 | Боярское | - |  |  |  |  |
| 17 | Зимаки | - |  |  |  |  |
| 18 | Малыши | - |  |  |  |  |
| 19 | Малышовщина | 1,0 |  |  |  | 1 |
| 20 | Степановщина | 2,5 | - | - | 0,4 | 2,1 |
|  | Всего по отделу | 8,0 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 6,3 |
| Кузнецовский территориальный отдел |
| 21 | Болдычи | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| 22 | Большие Ждановы | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 23 | Боярщина | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
| 24 | Вершинята | 0,25 |  |  |  | 0,25 |
| 25 | Весниничи | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 26 | Головешкины | 0,15 |  |  |  | 0,15 |
| 27 | Даниловка | 0,8 |  |  |  | 0,8 |
| 28 | Заберезник | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| 29 | Зачернушка | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 30 | Казаковцевы | 0,8 |  |  |  | 0,8 |
| 31 | Казанщина | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 32 | Кипеневщина | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| 33 | Кодачиги | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 34 | Кодоловщина | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 35 | Колеватовы | 0,15 |  |  |  | 0,15 |
| 36 | Колупаевы | 0,15 |  |  |  | 0,15 |
| 37 | Кривошеины | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 38 | Крыловщина | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 39 | Кузнецы | 2,7 | 1,9 | - | - | 0,8 |
| 40 | Малые Ждановы | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 41 | Мамаевщина | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
| 42 | Монастыршина | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
| 43 | Нижние Опарины | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 44 | Ожигановы | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 45 | Перминовы | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| 46 | Поляновщина | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
| 47 | Пушкаревщина | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| 48 | Саламатовы | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 49 | Сенцы | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| 50 | Скозырята | 0,4 | 0,4 |  |  | - |
| 51 | Малые Соловьи | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| 52 | Шадрины | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 53 | Шигонцы | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  | Всего по отделу | 12,0 | 2,3 | 0 | 0 | 9,7 |
| Лугиновский территориальный отдел |
| 54 | Бадьины | 0,35 |  |  |  | 0,35 |
| 55 | Белянка | - |  |  |  |  |
| 56 | Булычевы | 0,95 |  |  |  | 0,95 |
| 57 | Грошовка | - |  |  |  |  |
| 58 | Исупово | - |  |  |  |  |
| 59 | Криничи | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
| 60 | Лугиновка | 0,35 |  |  |  | 0,35 |
| 61 | Мундоро | 0,6 |  |  |  |  |
| 62 | Назаровы | - |  |  |  |  |
| 63 | Племптицесовхоз | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 64 | Стульниковы | - |  |  |  |  |
| 65 | Усковы | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 66 | Хохловы | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 67 | Плодосовхоз | 1,55 | 0,5 |  |  | 1,05 |
| 68 | Яраничи | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  | Всего по отделу | 6,55 | 1,5 | 0 | 0 | 5,05 |
| Подгородний территориальный отдел |
| 69 | Багаевы | - |  |  |  |  |
| 70 | Башкирь | - |  |  |  |  |
| 71 | Большие Скурихины | - |  |  |  |  |
| 72 | Боярское | 1,3 |  |  | 1,3 |  |
| 73 | Ведро | - |  |  |  |  |
| 74 | Васенины | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 75 | Володины | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 76 | Высоково | 0,8 |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 77 | Гребеневы | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 78 | Давыдовы | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 79 | Журавли | - |  |  |  |  |
| 80 | Высоковские Зубари | - |  |  |  |  |
| 81 | Колеватовы | - |  |  |  |  |
| 82 | Кордон Шапкино | - |  |  |  |  |
| 83 | Коротаевы | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
| 84 | Куликовщина | 3,0 |  |  |  | 3,0 |
| 85 | Моржи | 3,5 |  |  | 1,0 | 2,5 |
| 86 | Малые Скурихины | - |  |  |  |  |
| 87 | Нагоряна | - |  |  |  |  |
| 88 | Подгородние Новоселовы | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 89 | Овчинниковы | 0,4 | 0,4 |  |  |  |
| 90 | Пески | - |  |  |  |  |
| 91 | Петухи | - |  |  |  |  |
| 92 | Полевщиковы | - |  |  |  |  |
| 93 | Поляки | 1,2 |  |  | 0,4 | 0,8 |
| 94 | Поташицы | - |  |  |  |  |
| 95 | Семеново | - |  |  |  |  |
| 96 | Тороповы | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 97 | Торощины | - |  |  |  |  |
| 98 | Трухины | - |  |  |  |  |
| 99 | Филимоновы | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
| 100 | Халтурины | - |  |  |  |  |
| 101 | Чарушниковы | 0,8 |  |  |  | 0,8 |
| 102 | Чисть | 1,5 |  |  |  | 1,5 |
| 103 | Шубины | - |  |  |  |  |
|  | Всего по отделу | 16,2 | 0,4 | 0 | 3,1 | 12,7 |
| Тохтинский территориальный отдел |
| 104 | Тохтино | 4,7 | 2,6 | 0,3 |  | 1,8 |
| 105 | Бизяевы | 0,4 |  | 0,4 |  |  |
| 106 | Веретея | - |  |  |  |  |
| 107 | Гребеневщина | 0,9 |  |  |  | 0,9 |
| 108 | Зыковы | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
| 109 | Малые Чемодановы | - |  |  |  |  |
| 110 | Мургазеево | - |  |  |  |  |
| 111 | Обаимы | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| 112 | Озерки | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| 113 | Тохтинские Пески | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
| 114 | Погудины | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
| 115 | Старостины | - |  |  |  |  |
| 116 | Тохтинские Тороповы | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
| 117 | Тюфяки | 0,35 |  |  |  | 0,35 |
| 118 | Усенки | 0,45 |  |  |  | 0,45 |
| 119 | Ярушонки | 0,55 |  |  |  | 0,55 |
|  | Всего по отделу | 11,6 | 2,6 | 0,7 | 0 | 8,3 |
| Цепелевский территориальный отдел |
| 120 | Цепели | 6,9 |  |  |  | 6,9 |
| 121 | Верхняя Боярщина | 0,8 |  |  |  | 0,8 |
| 122 | Вересенки | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| 123 | Верхние Толмачи | - |  |  |  |  |
| 124 | Верхние Вершинята | - |  |  |  |  |
| 125 | Голыши | - |  |  |  |  |
| 126 | Епиховщина | 0,8 |  |  |  | 0,8 |
| 127 | Завой | - |  |  |  |  |
| 128 | Заовраг | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| 129 | Зоновщина | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| 130 | Катюхинцы | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| 131 | Красногоры | 1,4 |  |  |  | 1,4 |
| 132 | Лютовщина | - |  |  |  |  |
| 133 | Мосали | - |  |  |  |  |
| 134 | Нижние Толмачи | - |  |  |  |  |
| 135 | Подколюга | - |  |  |  |  |
| 136 | Село Подрелье | - |  |  |  |  |
| 137 | Раменье | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 138 | Тупицыны | - |  |  |  |  |
| 139 | Хлестуны | - |  |  |  |  |
| 140 | Шеины | - |  |  |  |  |
| 141 | Юркичи | - |  |  |  |  |
|  | Всего по отделу | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 11,3 |
| Чудиновский территориальный отдел |
| 142 | Большие Юринцы | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,3 |
| 143 | Брюхановщина | 0,3 |  |  |  |  |
| 144 | Булычи | - |  |  |  |  |
| 145 | Васеничи | - |  |  |  | 0,4 |
| 146 | Васкичи | 0,4 |  |  |  |  |
| 147 | Вязовка | - |  |  |  | 0,35 |
| 148 | Калошины | 0,35 |  |  |  | 0,5 |
| 149 | Коншаки | 0,5 |  |  |  | 1,8 |
| 150 | Коробовщина | 1,8 |  |  |  | 1,5 |
| 151 | Косые | 1,5 |  |  |  | 0,8 |
| 152 | Кузнецы | 0,8 |  |  |  | 0,75 |
| 153 | Маклаки | 0,75 |  |  |  | 0,3 |
| 154 | Марамыги | 0,3 |  |  |  | 0,9 |
| 155 | Мизгири | 0,9 |  |  |  | 0,35 |
| 156 | Найковщина | 0,35 |  |  |  | 0,25 |
| 157 | Нечаевщина | 0,25 |  |  |  | 0,2 |
| 158 | Нижний Курень | 0,2 |  |  |  | 0,6 |
| 159 | Новоселовы | 0,6 |  |  |  | 0,65 |
| 160 | Подберезные | 0,65 |  |  |  | 0,5 |
| 161 | Слободка | 0,5 |  |  |  | 0,3 |
| 162 | Чудиново | 5,5 | 4,2 |  |  | 1,3 |
| 163 | Чудиновские Шишкари | 0,55 |  |  |  | 0,55 |
| 164 | Яйцовщина | 0,35 |  |  |  | 0,35 |
|  | Всего по отделу | 17,15 | 4,8 | 0 | 0 | 12,35 |
| Шадричевский территориальный отдел |
| 165 | Шадричи | 2,8 |  |  |  | 2,8 |
| 166 | Березник | - |  |  |  |  |
| 167 | Демаки | - |  |  |  |  |
| 168 | Засора | - |  |  |  |  |
| 169 | Зубари | - |  |  |  |  |
| 170 | Канаевщина | - |  |  |  |  |
| 171 | Кленовица | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
| 172 | Кодоловы | - |  |  |  |  |
| 173 | Коротаевы | - |  |  |  |  |
| 174 | Краевы | - |  |  |  |  |
| 175 | Лощилята | - |  |  |  |  |
| 176 | Малые Кузнецовы | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
| 177 | Михеевы | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
| 178 | Полушины | - |  |  |  |  |
| 179 | Русаново | 4,1 | 3,2 | - | 0,5 | 0,4 |
| 180 | Соловьи | - |  |  |  |  |
| 181 | Солоницыны | 2,5 |  |  |  | 2,5 |
| 182 | Темняковщина | - |  |  |  |  |
| 183 | Хохловы | - |  |  |  |  |
| 184 | Чирёнки | - |  |  |  |  |
| 185 | Чупины | 1,5 |  |  |  | 1,5 |
| 186 | Шушканы | - |  |  |  |  |
|  | Всего по отделу | 13,3 | 3,2 |  | 0,5 | 9,6 |
|  | Всего по поселению | 96,1 | 15,5 | 1,3 | 4,0 | 75,2 |

Приложение 9

Перечень объектов, оказывающих влияние на атмосферный воздух

на территории Орловского СП

(за исключением свалок ТБО и скотомогильников)

| № п/п | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Валовой выброс ЗВ, т/год | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
| Д. Белянка |
| 1 | Базовая станция сотовой связи | За северной границей (з/у 43:25:380222:21) |  | - | Не уст. |
| Д. Булычёвы |
| 2 | Промзона | За запад.гран. г. Орлов (з/у 43:25:310102:7) |  | III | 300 |
| Д. Высоково (ООО Агрофирма «Пригородная») |
| 3 | Ремонтные мастерские1 | За северо-западной окраиной |  | IV | 100 |
| 4 | Зерносушильный комплекс1 | В центре (з/у 43:25:380303:96) |  | IV | 100 |
| 5 | Ферма (свыше 100 голов)1 | н/д |  | III | 300 |
| Д. Давыдовы |
| 6 | Промзона1 | За С-З границей (з/у 43:25:390712:37) |  | V | 50 |
| Д. Казаковцевы |
| 7 | Пилорама1 | За южной границей |  | IV | 100 |
| С. Колково (ООО Агрофирма «Колквская») |
| 8 | Сенной склад | За западной границей |  | V | 50 |
| 9 | Пилорама | За западной границей |  | IV | 100 |
| 10 | Склад ГСМ | За восточной границей |  | IV | 100 |
| 11 | Зерносушильный комплекс | Ул. Шубина |  | IV | 100 |
| 12 | Ремонтные мастерские | За восточной границей |  | IV | 100 |
| Д. Красногоры (ООО Агрофирма «Подгорцы») |
| 13 | Три скотных двора4 | За западной окраиной (з/у 43:25:390302:139) |  | III | 300 |
| Д. Кузнецы |
| 14 | АЗС1 | В 100 м от границы |  | IV | 100 |
| Д. Лугиновка |
| 15 | Деревообработка1 | За западной границей (з/у 43:25:380222:247) |  | IV | 100 |
| Д. Моржи |
| 16 | Деревообработка | За северной границей (г. Орлов, ул. Горького, 27) |  | IV | 100 |
| 17 | Склады | За западной границей |  | V | 50 |
| 18 | Промзона | За Ю-З границей (з/у 43:25:390719:29) |  | IV | 100 |
| 19 | Кладбище (7 га) | За западной границей (з/у 43:25:390719:46) |  | IV | 100 |
| Д. Назаровы |
| 20 | Пилорама1 | За западной границей (з/у 43:25:380222:205) |  | IV | 100 |
| 21 | Гараж1 | За северной границей |  | IV | 100 |
| Пос. Племптицесовхоза |
| 22 | Птицеводческая ферма | Южная часть (з/у 43:25:390706:41) |  | III | 300 |
| 23 | АЗС | За южной границей (г. Орлов, з/у 43:25:310107:144) |  | IV | 100 |
| 24 | Промзона | За вост. гран. г Орлов, (з/у 43:25:310103:4)) |  | III | 300 |
| Д. Поляки (ООО Агрофирма «Пригородная») |
| 25 | Молочно-товарные фермы1 | За южной границей |  | III | 300 |
| 26 | Ремонтные мастерские грузовой техники1 | Северо-западная часть |  | III | 300 |
| С. Русаново (ООО Агрофирма «Пригородная») |
| 27 | Молочно-товарные фермы | н/д |  | III | 300 |
| 28 | Тёплая стоянка сельхоз-техники с мастерской7 | н/д |  | III | 300 |
| Д. Солоницыны (ООО «Кленовицкое») |
| 29 | Гараж и мастерские | За восточной границей (з/у 43:25:330210:24) |  | III | 300 |
| 30 | Молочно-товарные фермы | У дороги на Чупино |  | III | 300 |
| С. Тохтино (СХ ЗАО «Тохтинское») |
| 31 | Комплекс крупного рогатого скота | За западной границей (з/у 43:25:360205:41) |  | III | 300 |
| 32 | Комплекс крупного рогатого скота8 | За восточной границей (з/у 43:25:370108:180) |  | III | 300 |
| 33 | Телятник8 | Южная окраина (за лесом) |  | III | 300 |
| 34 | Тёплая стоянка сельхоз-техники с мастерской8 | Северная окраина |  | III | 300 |
| 35 | Гараж8 | Северная окраина |  | IV | 100 |
| 36 | Зерносушильный комплекс8 | Северная окраина |  | IV | 100 |
| 37 | Склад ГСМ8 | Северная окраина |  |  |  |
| 38 | Пилорама8 | У кладбища |  | IV | 100 |
| Д. Хохловы |
| 39 | Лесопилка | За северной границей (з/у 43:25:380222:23) |  | IV | 100 |
| 40 | Лесопилка | Северная окраина (з/у 43:25:380219:13) |  | IV | 100 |
| 41 | АЗС ООО «Лукойл-Пермьнефтепродукт» | Между дер. и дорогой (з/у 43:25:380222:31) |  | IV | 100 |
| 42 | Подстанция «Халтурин» 35/10 кВ8 |  |  | - | 10 |
| Д. Цепели (ООО Агрофирма «Подгорцы») |
| 43 | Комплекс крупного рогатого скота1 | За восточной границей |  | III | 300 |
| 44 | Тёплая стоянка сельхоз-техники с мастерской1 | Ул. Советская |  | III | 300 |
| 45 | Зерносушильный комплекс1 | За северной границей |  | IV | 100 |
| 46 | Столярная мастерская1 | Ул. Новая |  | IV | 100 |
| 47 | Склад ГСМ1 | Ул. Советская |  | IV | 100 |
| С. Чудиново (ООО Агрофирма «Чудиновская») |
| 48 | Ферма КРС | Центральная часть (з/у 43:25:350101:155) |  | III | 300 |
| 49 | Комплекс КРС | 380 м от вост. границы (з/у 43:25:350501:8 и 43:25:350501:13) |  | III | 300 |
| 50 | Зерносушильный комплекс | На юго-запад от д. Нижний Курень |  | IV | 100 |
| 51 | Автогараж с мастерскими | На юго-запад от д. Нижний Курень |  | III | 300 |
| Д. Шадричи |
| 53 | Пилорама1 | За северной границей |  | IV | 100 |

Приложение 10

Сведения о скотомогильниках в Орловском СП

| № вет.-сан. карточки | Местонахождение принадлежность, | Действующий/ закрытый, дата первого/послед. захоронения | Сибире- язвенный (да/нет) | Тип, результаты проверки (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К западу от д. Моржи, за кладбищем | 1936/1995 | нет | Биотермическая яма |
| 1ё | К западу от с. Тохтино (з/у 43:25:360205:75), ЗАО «Тохтинское» | Действующий с 2005 г. | Нет | Ёмкость, без замечаний (2008) |
| 2 | В 2 км к югу от д. Зубари (ур. Быково) | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 2ё | В 600 м от ЮВ границы с. Русаново, ООО Агрофирма «Пригородная» | Действующий с 2007 г. | Нет | Ёмкость, без замечаний (2008) |
| 3 | В 150 м от Шубинской развилки в сторону Котельнича | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 3ё | Между деревнями Нижние и Верхние Толмачи, бесхозный | Действующий с 2008 г. | Нет | Ёмкость, без замечаний (2008) |
| 4 | К северу от д. Высоково, в лесу | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 4ё | Ур. Калашниковы, в 2 км к северу от д. Кадачиги (з/у 43:25:340302:77), агрофирма «Новый путь» | Действующий с 2008 г. | Нет | Ёмкость, без замечаний (2008) |
| 5 | В 1 км к СВ от бывшей д. Шешины | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 5ё | В 600 м к северу от д. Назаровы (з/у 43:25:380222:231), птицеводческое хоз-во «Орловское» | Действующий с 2006 г. | Нет | Ёмкость, без замечаний (2008) |
| 6 | В 500 м от д. Большие Скурихины, у дороги на д. Поляки | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 6ё | У восточной границы д. Новосёловы (з/у 43:25:340110:21), агрофирма «Чудиновская» | Действующий с 2008 г. | Нет | Ёмкость, без замечаний (2008) |
| 7 | В 500 м к ЮВ от д. Овчинниковы | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 7ё | В 1,13 км к югу от д. Шушканы (з/у 43:25:380308:61), агрофирма «Пригородная» | н/д | Нет | Ёмкость, без замечаний (2008) |
| 8 | В 400 м к ЮВ от д. Веретея | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 9 | В 300 м к северу от д. Озерки | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 10 | В 300 м к востоку от д. Обаимы | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 11 | Между урочищами Корсаковы и Малые Корсаковы | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 12 | В 1 км к югу от урочища Окишевы | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 13 | В 300 м к СВ от урочища Едомово | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 14 | В 500 м к СВ от урочища Нижне Сидельниковы | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 15 | В 600 м к ЮВ от ур. Плёнкина гора | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 16 | В 2 км к СВ от урочища Вилки | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 17 | В 600 м к ЮВ от д. Кузнецы, ур. Тормозы | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 18 | В 600 м на ЮВ от д. Демаки | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 19 | Возле бывшей д. Нелюбины | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 20 | Напротив д. Ожигановы, на противоположном берегу р. Вятки, в водо-охранной зоне | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 21 | На берегу, у северной оконечности оз. Елшаково | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 22 | На берегу, у южной оконечности оз. Елшаково | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 23 | Напротив быв. д. Мтягина, в 300 м за дорогой Орлов - Колково | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 24 | В 300 м к ЮВ от урочища Казань | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 25 | В 500 м к востоку от ур. Сметанины | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 26 | В 500-600 м к востоку от с. Подрелье | 1936 | Да | Захоронение в грунте |
| 27 | Напротив д. Тупицыны, за р. Вяткой, в 300 м от берега | 1936 | Да | Захоронение в грунте |

Приложение 11

Сведения о добровольных пожарных дружинах, созданных в Орловском СП

| №№ п/п | Наименование организаций, содержащих пожарную охрану | Место расположения подразделения | Наличие пожарной и приспособленной техники, людей | Вид дежурства | Наличие пожарного депо, гаражного бокса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пожарных автоцистерн (база) | Приспособленной техники | Пожарных мотопомп | Количество человек в подразделении |  |  |
| 1 | Админист- рация СП ООО «Кленовицкое» | д. Солони-цины | АРС-14 | трактор Т-150 с ёмкостью | 1 в д. Шадричи | 3 | на дому | отапл. стоянка |
| 2 | Админист- рация СП ЗАО АФ «Пригородная» | с. Русаново | АЦ-30 (ГАЗ-66) |  | 1 | 5 | на дому | неотапл. Стоянка |
| 3 | Админист- рация СП ЗАО АФ «Новый путь» | с. Колково | АЦ-30 (ГАЗ-66) | трактор МТЗ-80 с ёмкостью. |  | 5 | на дому | неотапл. стоянка |
| 4 | Админист- рация СП ЗАО АФ «Новый путь» | д. Кузнецы | АЦ-30 (ЗИЛ-130) | трактор МТЗ-80 с ёмкостью Бензовоз ЗиЛ-431412 |  | 16 | на дому | отапл. стоянка |
| 5 | Админист- рация СП ЗАО АФ «Подгорцы» | д. Цепели | АЦ-40 (ЗИЛ-131) | трактор МТЗ-80 с ёмкостью автоцис-терна на ЗиЛ-131 |  | 7 | на дому | отапл. стоянка |
| 6 | Админист- рация СП ЗАО АФ «Чудиновская» | с. Чудиново | АЦ-30 (ГАЗ-66) | Бензо-воз ГАЗ–53 | 2. | 7 | на дому | отапл. стоянка |
| 7 | СХ ЗАО «Тохтинское» | с. Тохтино |  | Трактор МТЗ-80 с ёмкостью Бензовоз ГАЗ-5201 |  | 8 | на дому | отапл. стоянка |
| 8 | Админист- рация СП ЗАО АФ «Пригородная» | д. Поляки |  | Трактор МТЗ-80 с емкостью | 2 д. Поляки, д. Моржи | 6 | на дому | неотапл. стоянка |
| 9 | ОАО «Племен-ное птице-водческое хозяйство «Орловское» | поселок Племптице-совхоз | АЦ-30 (ГАЗ-53) |  |  | 4 | на дому | Пожарное депо |

# Footnotes

Паспорт муниципального образования «Орловское сельское поселение», 2016 г.

Паспорт муниципального образования «Орловское сельское поселение», 2016 г.

Схема территориального планирования Орловского района Кировской области. Орловский район в структуре Кировской области. – Киров: ООО «Сатэк», 2011.

Схема территориального планирования Орловского района Кировской области. Орловский район в структуре Кировской области. – Киров: ООО «Сатэк», 2011.

СТП Кировской области. Т. 1, с. 27.

Схема территориального планирования Орловского муниципального района Кировской области. Том II. Материалы по обоснованию проекта. – Киров: Сатэк, 2011, с. 8.

Комплексная схема охраны природы Кировской области (КСОП КО). Том II. Комплексная оценка природной среды. Зонирование по степени экологической напряжённости. - СПб.: НИИПГрадостроительства, 1991, с. 28.

КСОП КО. Том II. с. 28.

Атлас Кировской области. – Екатеринбург: Роскартография, ВГПУ, 1997, с. 8-10, 14

Схема территориального планирования Орловского муниципального района Кировской области. Том II. Материалы по обоснованию проекта. – Киров: Сатэк, 2011, с. 13.

За вычетом площади г. Орлова.

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального проекта (СТП) Кировской области. Том 1. Анализ ресурсного потенциала территории. – СПб.: институт Урбанистики, 2009 с. 245.

Материалы по обоснованию проекта СТП Кировской области. Том 2. Гипотеза устойчивого развития. – СПб.: институт Урбанистики, 2009 с. 71.

Отчёт по форме 22-5 за 2015 год.

Карта размещения водозаборных скважин Орловского района Кировской области. Пояснительная записка. – Киров: ВятНТИЦМП, 2002.

СТП Кировской области, т. 1 с. 106.

Карта полезных ископаемых Юрьянского района Кировской области. Пояснительная записка. – Киров: ВятНТЦМП, 2002.

СТП Орловского района Том II. с. 18-20.

СТП Кировской области, т. 1, с. 141.

СТП Орловского района Том II. с. 11-13.

Перечень рыбопромысловых участков.//Интернет-сайт Управления охраны и использования животного мира Кировской области. URL: http://www.ohotnadzorkirov.ru. Дата обращения: 14.02.2014.

О распределении промышленных квот добычи (вылова) вводных биологических ресурсов из водных объектов Кировской области на 2014 год. Приказ Управления охраны и использования животного мира Кировской области № 196 от 28.12.2013, в ред. от 13.02.2014.

О заключении договоров пользования водными ресурсами в целях осуществления промышленного рыболовства в отношении водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается на 2014 год. Приказ управления охраны и использования животного мира Кировской области № 197 от 28.12.2013,  в ред. 13.02.2014.

Схема территориального планирования Оричевского муниципального района Кировской области. Том II. Обоснование. – Киров: Кировпроект, 2009, с. 78.

СТП Кировской области, т. 1, с. 62.

СТП Кировской области, т. 2, с. 265.

О состоянии окружающей среды Кировской области в 2014 году: региональный доклад. – Киров: Департамент экологии и природопользования Кировской области, 2015, с. 158.

СТП Кировской области, т. 1, с. 66.

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году: государственный доклад. – Киров: Правительство Кировской области, 2012, с. 152.

КСОП, т. 2, с. 84-89.

Итоги социально-экономического развития Орловского района за январь-сентябрь 2015.

Демографическая нагрузка – это сумма числа детей в возрасте до 15 лет  включительно и числа пенсионеров приходящаяся на 1000 человек трудоспособного населения

Программа развития муниципального образования «Орловское сельское поселение Орловского района Кировской области» на 2016 год. Утверждена решением Думы Орловского СП от 27.10.2015, № 34/216.

Паспорт муниципального образования «Орловское сельское поселение», 2016 г.

# Результаты работы сельского хозяйства района за 2013 год.//Официальный Интернет-сайт Орловского района. URL: http://admorlov.ru/rezultaty-raboty-selskogo-xozyajstva-rajona-za-2013-god/ (15/12/2015).

Паспорт муниципального образования «Орловское сельское поселение», 2016 г.

Паспорт муниципального образования «Орловское сельское поселение», 2016 г.

Паспорт муниципального образования «Орловское сельское поселение», 2016 г.

Паспорт муниципального образования «Орловское сельское поселение», 2016 г.

Паспорт муниципального образования «Орловское сельское поселение», 2013 г.

Паспорт муниципального образования «Орловское сельское поселение», 2013 г.

Схема водоснабжения и водоотведения Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области на период с 2014 по 2029 год. – Киров: ООО «Эколаб», 2014, с. 19-20.

О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кировской области в 2014 году: государственный доклад. – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2015, с. 147.

Схема водоснабжения и водоотведения Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области на период с 2014 по 2029 год. – Киров: ООО «Эколаб», 2014, с. 54-56.

Паспорт муниципального образования «Орловское сельское поселение», 2016 г.

Паспорт муниципального образования «Орловское сельское поселение», 2016 г.

О замечаниях по проекту генерального плана Орловского СП. Исх. «Кировэнерго» ОТ 08.04.2016, № 41-03/84.

Паспорт муниципального образования «Орловское сельское поселение», 2013 г.

См. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

Водный кодекс РФ от 03.06.2006, № 74-ФЗ, в ред. от 29.12.2014.

Правила определения границ зон затопления, подтопления. Утверждены постановлением Правительства РФ от 18.04.2014, № 360..

Комплексная схема охраны природы Кировской области на период до 2005 года. Том 2. Комплексная оценка природной среды. Зонирование по степени экологической напряжённости. – Ленинград: ЛенНИИПградостроительства, 1991, с. 18.

О замечаниях по проекту генерального плана Орловского СП. Исх. «Кировэнерго» ОТ 08.04.2016, № 41-03/84.

Лесохозяйственный регламент Орловского лесничества Кировской области на 2008 – 2-18 годы. Утверждён постановлением Правительства Кировской области от 08.11.2-13, № 234/730.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области. Утверждены постановлением Правительства Кировской области № 19/261 от 30.12.2014.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области. Утверждены постановлением Правительства Кировской области № 19/261 от 30.12.2014.

Отзыв о согласовании проекта генерального плана Орловского сельского поселения. Служебная записка Министерства промышленности и энергетики Кировской области от 08.04.2016, № 11988-43-05-01.

СТП Кировской области, т. 2, с. 187, 198, 202.

Схема территориального планирования Орловского муниципального района Кировской области. Том II. Материалы по обоснованию проекта. – Киров: Сатэек, 2011, с. 8.

О состоянии окружающей среды в Кировской области в 2011 году: региональный доклад. – Киров: Департамент экологии и природопользования Кировской области, 2012. – 185 с., с. 7-8.

О состоянии окружающей среды Кировской области в 2014 году: региональный доклад. – Киров: Департамент экологии и природопользования Кировской области, 2015, с. 40.

Схема территориального планирования Орловского муниципального района Кировской области. Том II. Материалы по обоснованию проекта. – Киров: Сатэек, 2011, с. 11.

О состоянии геологической среды на территории Кировской области за 2009 год: информационный бюллетень, выпуск № 15. – Киров: ВятНТИЦМиП, 2010, с. 32.

Разработка концепции обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области./Отчёт о НИР, том 1. – Пермь: УралНИИ «Экология», 2008, с. 107.

Создание системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами на территории Кировской области./Отчёт о НИР (промежуточный). – М.: МАМИ, 2013.

Схема территориального планирования Орловского муниципального района Кировской области. Том II. Материалы по обоснованию проекта. – Киров: Сатэк, 2011, с. 27.

О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кировской области в 2014 году: государственный доклад. – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2015, с. 17.

О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кировской области в 2014 году: государственный доклад. – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2015, с. 56.

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году: государственный доклад. – Киров: Правительство Кировской области, 2012, с. 152.

СТП Орловского района. Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по их ликвидации. – Киров: ООО «Сатэк», 2011.

В федеральном реестре указан памятник археологии «Казаковецкое селище», расположенный у д. Казаковецы (код 4300721000). Такой деревни в Орловском районе в настоящее время нет.

Условные обозначения: А и В – балансовые запасы промышленных категорий; С1 и С2 – предварительно оценённые запасы, Р1 – прогнозные ресурсы.

Мк – модуль крупности: согласно ГОСТ 8736-2014 изменяется от 0,7 (очень тонкий) до 3,5 (повышенной крупности).

ЗАО «Северстройкомплект», с 2002 по 2010 г., лицензия КИР 00629 ТЭ.

ДУ-42 Кировавтодор, лицензия КИР 00400 ТЭ с 1999 по 2007 г.

ДУ-42 Кировавтодор, лицензия КИР 00384 ТЭ с 1999 по 2009 г.

Схема водоснабжения и водоотведения Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области на период с 2014 по 2029 год. – Киров: ООО «Эколаб», 2014, с. 19-20.

ПЗЗ Орловского СП. ООО «Сатэек», 2011.

Согласно карты ПЗЗ 2008 г. В январе 2012 г. агрофирма была ликвидирована.

Генплан г. Орлов

Фактическая площадь – 7 га, отведённый участок (кад. № 43:25:390719:46) – 28 га.

Для мощности объекта не более 100 тыс. кур несушек или 1 млн. бройлеров.

ПЗЗ Орловского СП, ООО «Сатэк», 2011.

Информация сельхозпредприятия

ПЗЗ Орловского СП, ООО «Сатэк», 2010.

ПЗЗ Орловского СП. ООО «Сатэек», 2008.

700 м до жилой застройки – подлежит закрытию.

В СЗЗ попадает жилая зона с. Русаново – подлежит закрытию.

Расстояние до д. Н. Толмачи 300 м, до д. В. Толмачи – 500 м.

В СЗЗ попадает половина д. Назаровы – подлежит закрытию.

Д. Новосёловы – нежилая.

# Text boxes

Рисунок 2.1-1. Роза ветров.