С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ	4

3. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	7

3.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ	8

3.2.1 Развитие объектов социальной инфраструктуры	8

3.2.2 Развитие объектов транспортной инфраструктуры	11

3.2.3 Развитие объектов инженерной инфраструктуры	12

3.2.4 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	19

3.2.5 Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Орловского городского поселения	22

3.2.6 Развитие объектов использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах городского поселения	28

3.3 Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию поселения	29

4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ	31

4.1 Комплексный градостроительный анализ территории Орловского городского поселения	31

4.1.1.Природные и инженерно-геологические условия	31

4.1.2.Краткая историческая справка	32

4.2 Комплексная оценка территории по системе ограничений	33

4.2.1 Природоохранные ограничения	33

4.2.2 Территории объектов историко-культурного наследия	42

4.2.3 Физико-геологические ограничения	43

4.2.4 Инженерно-геологические ограничения	44

4.3 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования поселения	45

4.4. Обоснование предложений по территориальному планированию поселения	46

4.4.1 Архитектурно-ландшафтная оценка территории	46

4.4.2 Архитектурно-планировочная организация проектируемой территории	46

4.4.3 Основные принципы планировочной организации территории	46

4.4.4 Планировочная структура и функциональное зонирование территории поселения	47

4.4.5 Современное состояние и основные направления развития	49

объектов социальной инфраструктуры	49

4.4.6 Современное состояние и основные направления развитие объектов транспортной инфраструктуры	67

4.4.7 Современное состояние и основные направления развитие о	69

объектов инженерной инфраструктуры	69

4.5 Экологическая безопасность. Охрана окружающей среды	76

4.6 Риск уязвимости территории от природных и техногенных опасных явлений	82

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Территориальное планирование Орловского городского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Орловского городского поселения и внесения в него изменений.

1.2. Генеральный план Орловского городского поселения разработан в соответствии с требованиями:

1.2.1. Ст. ст. 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 22.07.2008г. № 148-ФЗ

1.2.2. Федерального закона от 29.12.04г. № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации».

1.2.3. Федерального закона от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2.3. Закона области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006 №44-ЗО.

1.2.4. Ст. ст. 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 22.07.2008г. № 148-ФЗ

1.3. Генеральный план Орловского городского поселения разработан в соответствии с целями и задачами развития городского поселения, сформулированными в документах социально-экономического развития городского поселения.

1.4. В Генеральном плане Орловского городского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

1.5. В составе Генерального плана городского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок Генерального плана городского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана городского поселения - 2027 год;

- первая очередь Генерального плана городского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана городского поселения – 2017 год.

1.6. Проектные решения Генерального плана городского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории городского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки городского поселения.

1.7. Генеральный план городского поселения состоит из текстовых и графических материалов, включающих разделы: «Социально-экономические предпосылки и приоритеты градостроительного развития городского поселения», «Планировка, экономика, транспорт», «Инженерная инфраструктура», «Охрана окружающей среды», «Территория достопримечательных мест», «Предпроектные материалы, формирование базы исходных материалов».

Генеральный план городского поселения разработан генеральным проектировщиком – ООО «САТЭК». Право разработки генерального плана городского поселения было определено в результате конкурса, проведенного в 2011 году, победителем которого стало общество с ограниченной ответственностью «САТЭК».

1.8. Реализация Генерального плана городского поселения осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации генерального плана городского поселения, которые утверждаются Главой городского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана городского поселения.

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Официальное полное наименование муниципального образования - муниципальное образование Орловское городское поселение.

Сокращенное наименование – Орловское городское поселение.

Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли Орловского городского поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития городского поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ поселения.

Законом Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения» муниципальное образование наделено статусом городского поселения

Территория поселения входит в состав Орловского муниципального района.

Административным центром поселения является город Орлов.

Границы поселения установлены законом Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения».

Граница Орловского городского поселения начинается от крайней точки границы между землями Орловского (бывш. Лугиновского) сельского поселения и городом Орлов на правом берегу реки Вятки у места впадения речки Воробьихи, на юго-запад вдоль правого берега реки Вятки вниз по ее течению до крайней южной точки ограждения бывш. нефтебазы, далее на северо-запад вдоль северо-западного ограждения бывш.нефтебазы до дороги на деревню Боярское;

-	далее вдоль ограждения бывш. нефтебазы по северо-восточному направлению до пожарного водоема у бывш. нефтебазы;

-	далее в северо-западном направлении по пастбищу до пересечения улицы Юбилейной деревни Моржи и переулка Садового;

-	далее на северо-восток до ограждения открытого акционерного общества "Орлов-Мебель";

-	далее на северо-запад вдоль ограждения открытого акционерного общества "Орлов-Мебель" до поворота ограждения на северо-восток;

-	далее в северо-восточном направлении до водонапорной башни (Красная башня, перекресток улиц Варенцова и Горького);

-	далее в юго-западном направлении по нечетной стороне улицы Варенцова до пересечения с улицей Юбилейной деревни Моржи;

-	далее вдоль улицы Варенцова до пересечения с речкой Воробьихой;

-	далее вниз по течению речки Воробьихи до окончания границы деревни Филимоновы;

-	далее вдоль северо-восточной границы деревни Филимоновы до дороги;

-	далее в северо-восточном направлении по границе пашни до оврага, выходящего на улицу Октябрьскую;

-	далее в северо-западном направлении по сенокосу параллельно оврагу до границы деревни Новоселовы;

-	далее на север вдоль восточной границы деревни Новоселовы до пересечения с дорогой и линией электропередач.

-	далее в восточном направлении вдоль дороги и линии электропередач по границе с пашней до бывшей деревни Шубины;

-	далее в северо-восточном направлении по пашне до южной части деревни Куликовщина к оврагу.

-	далее вдоль юго-восточной границы деревни Куликовщины до конца переулка Окрайного;

-	далее на северо-запад, огибая два жилых двухквартирных дома, до пересечения с дорогой (Бадьины – Орлов).

Далее вдоль дороги (Бадьины – Орлов) в юго-восточном направлении до пересечения улицы Окрайной и переулка Молодежный.

-	далее в северо-восточном направлении по улице Окрайной до конца ограждения домовладения №2 по улице Окрайной;

-	далее в юго-восточном направлении до пересечения улицы Варенцова и переулка Петрова;

-	далее на северо-восток вдоль улицы Варенцова до пересечения с улицей Зонова и далее до оврага, пересекая его;

-	далее вдоль оврага в юго-восточном направлении до пересечения с живым урочищем (речки Воробьиха);

-	далее в северо-восточном направлении по живому урочищу (речка Воробьиха) до начала ограждения склада горюче-смазочных материалов (производственная территория открытого акционерного общества "Шахматы");

-	далее на западную сторону оврага до пастбища;

-	далее в северо-западном направлении вдоль западной границы оврага до ограждения племптицехозяйства "Халтуринское".

-	далее в северо-восточном направлении вдоль ограждения племптицехозяйства "Халтуринское" до улицы Баумана;

-	далее в северо-восточном направлении по нечетной стороне улицы Баумана до начала полосы отвода федеральной автодороги "Вятка". Далее в северо-восточном направлении вдоль по границы полосы отвода федеральной автодороги "Вятка" до начала пашни сельскохозяйственного производственного кооператива "Плодопитомнический".

Далее в юго-западном направлении по границе пашни вдоль ограждения и далее вдоль дороги на деревню Яраничи до пересечения с полевой дорогой;

-	далее в юго-западном направлении по границе пашни на угол мелиоративной канавы;

-	далее в юго-западном направлении вдоль ограждения общества с ограниченной ответственностью «Орловская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна» до угла ограждения муниципального унитарного предприятия «Орловское автотранспортное предприятие»;

-	далее в юго-восточном направлении вдоль ограждения муниципального унитарного предприятия «Орловское автотранспортное предприятие» до поворота его на юго-запад, то есть до границы деревни Булычевы.

-	далее вдоль проулка в юго-западном направлении по границе с деревней Булычевы до начала границы домовладения №6 по улице Строителей;

-	далее в юго-восточном направлении по ограждению домовладений №4 и №2 до улицы Орловской;

-	далее в северо-восточном направлении по четной стороне улицы Орловской до конца ограждения у домовладения №2 по улице Орловской;

-	далее в юго-восточном направлении вдоль ограждения бывшей передвижной механизированной колонны -18 до начала ограждения закрытого акционерного общества "Лесстройкомплект";

-	далее на юго-восток вдоль ограждения закрытого акционерного общества "Лесстройкомплект" до реки Вятка, по правому берегу реки Вятка вниз по ее течению до места впадения речки Воробьиха в реку Вятка.

Орловское городское поселение расположено в в центральной части Кировской области. Поселение граничит с Орловским сельским поселением и Оричевским районом.

Площадь территории Орловского городского поселения – 4,27 км2.

Географические координаты города:

Географическая широта: 58°32'

Географическая долгота: 48°53'

Высота над уровнем моря, метров: 120

Город Орлов стоит на правом берегу реки Вятки в 77 км к западуот г. Кирова и в 50 км. от железнодорожной станции г.Котельнич непосредственно на автомагистрали "Вятка" федерального значения, соединяющей города Киров и Нижний Новгород.

Географическое положение городского поселения является выгодным, что обусловлено незначительной удаленностью от г.Орлова и от крупных промышленных центров области – г. Кирова и г. Котельнича.

Население Орловского городского поселения на 01.01.2011 года по предварительным итогам переписи населения составило 6959 человек, плотность постоянного населения составила 0,06 чел/га.

# 3. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

## 3.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основными целями и задачами территориального планирования Орловского городского поселения являются создание благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития городского поселения, обеспечение экологической безопасности и сохранение природного и культурного наследия.

1. Перечень мероприятий по территориальному планированию:

- структурно-функциональное зонирование территории;

- развитие объектов социальной структуры;

- развитие объектов транспортной инфраструктуры;

- развитие объектов инженерной инфраструктуры с указанием технических параметров;

- развитие территорий, предназначенных для индивидуального жилищного строительства;

- сохранение объектов культурного, природного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- развитие объектов обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- развитие объектов по переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных и бытовых отходов;

- развитие объектов местных народных промыслов;

- развитие объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- развитие объектов аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- развитие сельскохозяйственного и другого производства, развитие малого и среднего предпринимательства;

2. Территориальное планирование Орловского городского поселения направлено на определение назначения территорий городского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития Орловского городского поселения;

- повышения качества среды проживания и мест приложения труда;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия.

В целом, как документ территориального планирования, генеральный план городского поселения должен обеспечить последовательную дальнейшую разработку градостроительной документации по освоению новых территорий, по решению вопросов реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур, по реконструкции существующей застройки и преобразованию и формированию территорий общего пользования.

## 3.2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ

### 3.2.1 Развитие объектов социальной инфраструктуры

Функциональное зонирование

Селитебная зона

В жилищной сфере Орловского городского поселения предполагается упорядочивание и уплотнение сложившейся застройки, ликвидация всего непригодного для проживания жилищного фонда, повышение качества жилищного фонда (капитальное исполнение строений, обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой), а так же доведения уровня жилищной обеспеченности до уровня не менее 20 кв.м. чел.

Объем запланированного к строительству жилищного фонда составляет порядка …….. тыс. кв.м. общей площади. Запланировано ликвидировать порядка ……. тыс. кв.м. непригодного для проживания жилья. К строительству предложены малоэтажные жилые дома на площади …….. в г. Орлов.

Социальная сфера

Объем объектов капитального строительства социальной сферы определился в соответствии с потребностью населения на расчетный срок (конец 2020 года). При расчете объемов необходимого строительства учитывались не только потребности, рассчитанные по нормативам, но и объемы предполагаемого сноса существующих объектов.

Сложившаяся сеть учреждений культурно-бытового обслуживания г. Орлова в целом удовлетворяет современным потребностям населения.

Основную потребность в данных объектах будет испытывать «Юго-западный район г. Орлова» и окраины Орловского городского поселения.

Управление образования Орловского района считает, что с учетом заселяемой территории «Юго-западного района» школ будет достаточно, т.к. наполняемость классов в городе ниже нормы.

В детских дошкольных учреждениях города, наоборот, имеется очередь, поэтому необходимы детские ясли- сад на 75 чел (3-4 группы).

При определении потребности в предприятиях торговли применение нормативов нецелесообразно, в связи с тем, что большая часть их представляет собой частные предприятия, развитие которых определяется, прежде всего, рыночными законами и связано со спросом населения.

В генеральном плане предполагается строительство магазинов товаров повседневного спроса, отвечающих современным требованиям.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения.

Территории для объектов обслуживания должны быть зарезервированными, а их конкретное использование может меняться, в зависимости от возникшей потребности населения в различных видах обслуживания.

В соответствии с потребностью сложившейся социальной инфраструктуры поселения в объектах общественного обслуживания на территории в пределах общественно-деловых зон предусмотрено строительство следующих объектов общественного назначения:

- Детских яслей-сада на 75 мест;

- Реконструкция здания детского дома под детский сад;

- Магазинов товаров повседневного спроса торговой площадью 100 кв. м.

– Строительство пристроя к зданию ДЮСШ для лыжной базы.

Производственная зона

Основная задача развития производственной сферы – создание условий для роста занятости и доходов населения. Проектные решения по развитию производственной сферы сформированы с учетом эффективного использования природного потенциала городского поселения и имеющейся производственной базы.

На территории поселения работают более 15 промышленных предприятий. Промышленность муниципального образования в основном представлена предприятиями пищевой, деревообрабатывающей промышленностей и теплоэнергетики.

Ведущее место в этой отрасли принадлежит Орловскому отделению ЗАО «Кировский молочный комбинат». Лесная и деревообрабатывающая промышленность составляет 40,6% общего объема производства промышленной продукции. Ведущее место в этой отрасли принадлежит ООО «Шахматы», ООО «Нарды».

Наиболее стабильно работают ООО «Крона», ООО «Унисон», ООО «Луч», ООО «Весна», ООО «Чистый город», ОАО «Орловагросервис», ИП Бритвин Ю.А., ИП Рубцов С.В.

Для оказания услуг по перевозке населения работает МУП «АТП». На территории Орловского городского поселения зарегистрировано 78 малых предприятий, 284 индивидуальных предпринимателя, из них 19 обрабатывающее производство, 6 – строительство, 6 – производство электроэнергии, 4 – транспорта и связи.

Объем отгрузки товаров собственного производства, выполнение работ, оказание услуг по видам экономической деятельности

Структура промышленного производства

Таблица 1

| Виды экономической деятельности | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем производства т. руб | Объем производства т. руб | Объем производства т. руб |
| Отгружено товаров, работ, услуг всего т. руб. | 224044 | 220514 | 240932 |
| В т.ч. по видам деятельности |  |  |  |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки | 85239 | 85533 | 99026 |
| Текстильное и швейное производство | 488 | 496 | 589 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 98633 | 87911 | 87308 |
| Издательская и полиграфическая деятельность | 1809 | 1812 | 2455 |
| Производство машин и оборудования | 7635 | 5379 | 5347 |
| Производство и распределение газа и воды | 30240 | 39383 | 46583 |

В структуре производства основными видами деятельности являются обработка древесины и изделий из дерева, производство пищевых продуктов.

На деревообрабатывающих предприятиях поселения производится широкий спектр продукции: все виды пиломатериала, столярные изделия, дверные блоки, оцилиндрованное бревно, шахматы в комплекте с доской, нарды и др. Лидером среди предприятий, занимающихся обработкой древесины можно назвать ОАО Шахматы. Доля предприятия в общем объеме производимой отраслью продукции составляет 26,7%.

Основная часть промышленной продукции производится на предприятиях частной формы собственности, на ее долю приходится 99,2%, остальная часть (0,8%) производится предприятием государственной формы собственности - это издательская и полиграфическая деятельность.

Численности работающих в промышленности вполне достаточно для наращивания объемов производства, более эффективного использования производственных мощностей на предприятиях. Промышленность обеспечивает постоянную занятость и стабильные доходы населения. Важным стратегическим направлением развития производственного потенциала является увеличение количества и роли в экономике малых и средних предприятий. Основные проблемы развития промышленности:

- недостаток инвестиционных ресурсов;

- старение (физическое и моральное) основных фондов промышленных предприятий.

На последующие годы перед промышленностью поселения ставится основная задача - наращивание объемов промышленного производства за счет более эффективного использования существующих производственных мощностей, улучшения качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции, обеспечения эффективного использования лесных ресурсов, обеспечения эффективности и бесперебойности работы теплоэнергетической отрасли, снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы, повышения энергетической безопасности и надежности энергосбережения.

### 3.2.2 Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть

В целях развития транспортного обеспечения территории Орловского городского поселения предложены следующие мероприятия в транспортную схему:

  - Строительство улично-дорожной сети на территории малоэтажной жилой застройки «Юго-западный район» г. Орлова;

Планировка улично-дорожной сети проектируемой территории произведена с учетом местоположения территории в структуре поселения, размера и конфигурации территории, подчинена особенностям рельефа, взаимоувязана с существующей сетью улиц и дорог прилегающей территории поселения, с архитектурно-планировочной организацией территории и характером застройки, создает условия для ориентации жилых домов на наиболее благоприятные стороны горизонта.

Транспортное сообщение населения «Юго-западного района» с центром и объектами социальной инфраструктуры существующего поселка, местами приложения труда, внешними дорогами и внутри планируемой территории осуществляется рационально спланированной сетью улиц.

В рамках проекта планировки определены красные линии улиц, как границы территории, зарезервированной под улицы и дороги вместе с их инженерным оборудованием.

Основные въезды на планируемую территорию предполагаются с существующих улиц застроенной территории г. Орлова: с ул. Воровского, пер. Западный.

Проектом планировки упорядочиваются существующие примыкающие к новому планировочному району улица Воровского и переулок Западный, практически не имеющие четких красных линий. Для них запроектированы новые поперечные профили в пределах примыкания к планируемой территории.

Новые улицы запроектированы во взаимно перпендикулярных направлениях ориентацией с юго-запада на северо-восток и с юго-востока на северо-запад.

Проектом обеспечивается проезд автотранспорта ко всем зданиям, сооружениям.

Для планируемых улиц разработаны поперечные профили.

Ширина улиц в красных линиях колеблется от 17 до 28 метров. Общая протяженность улично-дорожной сети в пределах планируемого района равна 1,72 км, в том числе главных улиц - 0,40 км. Улицы занимают территорию 3,62 га, что составляет 33 % от площади планируемого района.

В местах тяготения населения, у магазина, запроектирована автостоянка открытого типа общего пользования.

Стоянки транспортных средств населения предусмотрены в пределах отведенного земельного участка малоэтажного жилого дома.

### 3.2.3 Развитие объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

В поселении вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

-предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в поселении;

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

-организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений;

-обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

-сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

-расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-мониторинг водных объектов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Водоотведение

На стадии выполнения Генерального плана выделены зоны планируемого размещения объектов социального назначения. Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков от объектов уточнены в Проекте планировки.

Для коренного улучшения водопроводно-канализационных сооружений городского поселения необходимо создание специализированной службы.

Теплоснабжение

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и бытового обслуживания населения, объектов сервисного обслуживания автомобильного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы тепла для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

На планируемой территории в одно-двухэтажной жилой застройке предусмотрено автономное обеспечение теплом на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Теплоснабжение детских яслей – сада и магазина предусмотрено от электрокотлов.

Газоснабжение

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Кировской области» намечается подача в город природного газа по отводу от магистрального газопровода-отвода «Оханск – Киров», вдоль а/трассы «Вятка».

На I очередь планируется строительство газопровода-отвода «Мурыгино – Орлов – Котельнич – Свеча – Ленинское» с сооружением ГРС «Орлов», «Котельнич», «Свеча», «Ленинское» в соответствующих населенных пунктах и газопроводом-отводом на ГРС «Даровской» с сооружением ГРС «Даровской» в н.п. Даровской.

Система газоснабжения принята двухступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 Мпа), в которых параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и уже газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Задачи по раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Система газопроводов представляет собой в основном закольцованную систему, с питанием от нескольких источников газоснабжения (ГРП в.д.), в связи с чем, обеспечивается высокая надежность газоснабжения. Газопроводы высокого и низкого давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации

При реализации Генерального плана поселения предусмотреть строительство газопровода высокого давления с установкой ГРП и разводящие газопроводы низкого давления для жилых застроек 1 очереди и в расчетный срок реализации.

Электроснабжение

Все объекты городского поселения электрофицированы. Линии электропередач проведены в основном воздушным способом.

На территории поселения нет генерального плана реконструкции и развития электрических сетей с учетом существующих и перспективных нагрузок.

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и бытового обслуживания населения, объектов сервисного обслуживания автомобильного транспорта. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

В юго-западном жилом районе г.Орлова проектом планировки, разработанным МАУ «Архитектура», нагрузки потребителей приняты по «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети».Установленная мощность жилых домов принимается как для коттеджей с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и составляет 14,5 кВт для одноквартирных и 29 кВт для двухквартирных. Расчетная нагрузка группы домов на шинах РУ-0,4 кВ подстанции составляет 3,9 кВт/коттедж (для случая – 40 коттеджей в группе, 2-х квартирные рассматриваются как 2 отдельных одноквартирных дома).

Удельная расчетная нагрузка проектируемого магазина принимается равной 25 кВт.

Удельная расчетная нагрузка проектируемых детских яслей-сада принимается равной 30 кВт.

Установленная мощность наружного освещения улиц и дорог принимается равной 25 кВт.

Итого, суммарная установленная мощность проектируемой застройки составляет 645,5 кВт, расчетная мощность – 243,8 кВт.

Электрические нагрузки приняты на перспективу 10 лет для выбора сечения проводов, считая от года ввода эксплуатацию ВЛ.

На основании вышеуказанных нагрузок произведен также выбор силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ.

Проектом предусматривается установка одной новой ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА. К вновь устанавливаемой ТП-10/0,4 кВ предусмотрена воздушная трасса ВЛ-10 кВ с двух конечных опор демонтируемого участка ВЛ-10 кВ.

Питающие сети 10 кВ

Тип опор ВЛ-10 кВ и проводов определяется строительно-монтажной организацией, исходя из условий эксплуатации.

Расстановка опор по трассам ВЛ-10 кВ производится строительно-монтажной организацией, исходя из расчетного пролета и с учетом удобства выполнения подхода к ТП-10/0,4 кВ.

Точка подключения к силовой сети – существующая линия 10 кВ (конечные опоры демонтируемого участка).

Распределительные сети 0,4 кВ

Тип опор ВЛ-0,4 кВ и проводов определяется строительно-монтажной организацией, исходя из условий эксплуатации.

Расстановка опор по трассам ВЛ-0,38 кВ производится строительно-монтажной организацией, исходя из расчетного пролета и с учетом удобства выполнения вводов в здания и подхода к ТП-10/0,4 кВ.

Выбор сечения проводов должен быть произведен, исходя из максимально допустимых потерь напряжения в элементах сети 0,4 кВ в пределах:

- не более 5 % - нормально-допустимые;

- не более 10 % - предельно-допустимые.

Защита от перенапряжений, заземление

На опорах ВЛ-0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Расстояние между ними – не более 100 м, а наибольшее расстояние от заземляющего устройства конечной опоры до соседнего защитного заземления – не более 50 м.

На концах ВЛ-0,4 кВ (или ответвлений) длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.

Общее сопротивление растеканию электрического тока заземлителей каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

Сопротивление заземляющего устройства нейтрали трансформатора принято не более 4 Ом. Это сопротивление обеспечивается с учетом заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ при количестве отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление контура заземления ТП должно быть не более 10 Ом.

К повторным и грозозащитным заземлениям присоединяется нулевой провод, а также все металлические элементы и арматура опор.

Надежность электроснабжения

Потребители проектируемого района относятся к 3 категории по надежности электроснабжения (1 и 2 категории отсутствуют).

Электроснабжение потребителей 3 категории предусмотрено в соответствии с ПУЭ.

Надежность электроснабжения обеспечивается выполнением решений, принятых в проекте.

В целях реализации Генерального плана городского поселения необходимо предусмотреть реконструкцию существующих электрических сетей с заменой действующих трансформаторных подстанций на более мощные.

##### Связь, радиофикация, телерадиовещание

Емкости АТС г. Орлова достаточно для подключения абонентов новой застройки.

Развитие телефонной сети городского поселения предусматривается наращиванием номерной ёмкости ГТС (открытие новых АТС не требуется, так как АТС г. Орлова достаточно для подключения абонентов новой застройки) и выносных абонентских модулей в районах нового строительства с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории поселения сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Несмотря на то, что в последние годы число абонентов РТ сети снижается (в основном по экономическим причинам), система проводного вещания должна быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

В удалённых труднодоступных районах может быть организовано эфирное радиовещание.

В перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения в различных районах, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Генеральным планом городского поселения даны предложения по развитию телефонной сети, радиофикации, телевидения в районах нового строительства.

В основу разрабатываемого проекта положены существующие нормы Министерства связи.

В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одному телефону и на каждый коттедж по одному телефону.

Радиофикация. Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир и коттеджей, из расчета на каждую квартиру и коттедж по одной основной радиоточке.

Телевидение. В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства возможно оснастить системой кабельного телевидения.

#### Санитарная очистка и уборка территории

Система обращения с отходами на территории Орловского городского поселения включает комплекс мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых, в том числе крупногабаритных, жидких бытовых и пищевых отходов.

Порядок организации деятельности в области обращения с отходами, в том числе порядок сбора отходов, требования к конструкции контейнеров, к размещению контейнерных площадок, иных мест хранения отходов, порядок организации вывоза и утилизации твердых бытовых отходов определяется администрацией Орловского городского поселения.

Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством.

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Твердые бытовые отходы

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, размещенные в установленных местах на оборудованных контейнерных площадках, в контейнеры-накопители мусоропроводов, иные места хранения отходов. В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов.

Ответственность за чистоту контейнеров, контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий возлагается на их владельцев.

Запрещается сброс в контейнеры для твердых бытовых отходов трупов животных, птиц, крупногабаритных бытовых отходов и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов, мусоросортировочной станцией, лицами, ответственными за содержание соответствующей территории.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировку и размещение опасных отходов.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов.

Крупногабаритный мусор

Складирование крупногабаритного мусора осуществляется в специальные места для сбора крупногабаритного мусора, обозначенные соответствующим указателем обслуживающей организации, занимающейся вывозом крупногабаритного мусора по согласованию с администрацией обязаны определить места для крупногабаритного мусора и установить указатели.

Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов либо подрядной организацией по обслуживанию жилищного фонда мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на городские очистные сооружения специализированной организации.

Владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги.

#### Мероприятия по пожарной безопасности

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

### 3.2.4 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Характер и содержание инженерной подготовки определяются основными существующими проблемами (слабое водоотведение и подтопление территории вследствие формирования поквартальных контуров, нарушающих поверхностный сток) и наличными экологическими рисками.

Инженерная подготовка территории предполагает реализацию следующих комплексов мероприятий:

- поэтапное обустройство набережной рек посредством укрепления берегов и устройства искусственной набережной и урегулирования стока за счет возведения инженерных сооружений по защите от подтопления;

- организация поверхностного стока для понижения уровня грунтовых вод посредством учета сети естественных тальвегов ложбинно-лощинной сети и устранения техногенных препятствий для поверхностного и подземного латерального стока;

- установка фильтрующих габионных водопусков в устьевых частях многочисленных мелких водотоков, впадающих в реки для перехвата техногенного стока и смывов-загрязнений с территории поселка;

- вертикальная планировка внутригородской территорий с организацией водоотведения с внутренних частей кварталов и ликвидацией подпорных эффектов в зонах отсечения естественных поверхностных и подземных тальвегов дорожным полотном.

В городе планируется на расчетный срок проведение комплекса противооползневых и берегоукрепительных мероприятий (защита оснований склона от подмыва, организация поверхностного стока, дренаж подземных вод).

Вертикальная планировка

Обустройство придолинной территории (русло, низкая пойма, открывающиеся на акваторию уступы высокой поймы и первой надпойменной террасы на вогнутых сторонах излучин).

Неустоявшийся характер прибрежных перемещений приводит к сезонным (вовремя прохождения расхода) циклам размыва и переотложения, что приводит к постоянной переработке руслового ложа, подмыву вогнутых сторон излучин и отложению аллювия в форме побочной вдоль выпуклых берегов и осередков по центральной оси плесовой лощины.

Предполагается два варианта инженерной подготовки прибрежной части населенных пунктов, которые могут рассматриваться и как последовательные этапы реализации одного и того же варианта.

При этом проектировщики исходят из следующих обстоятельств:

- общее раскрытие прибрежных населенных пунктов на акваторию – требование времени и общей композиционной идеи;

- реализация данной композиционной идеи неизбежно приведет к увеличению градостроительной нагрузки на прибрежную зону;

- формирования поселкового эколого-рекреационного каркаса также напрямую зависит от возможностей стабилизации и обустройства.

Следовательно, задача инженерной подготовки – минимизация естественных процессов боковых деформаций прибрежной зоны, укрепление несущего грунтового массива прибрежной полосы. Для достижения данной задачи необходимо:

- укрепление пойменных бровок и уступов террас посредством устройства гибионных подпорных стенок;

- устройство фашинных стенок посредством укладки естественного биологического материала и подсадки «живой» стены из ивняков и вяза;

- укрепление внешнего края пойм зашпунтовкой из горбыля стойких пород;

- устройство лестниц спусков в зонах отдыха;

- строгое соблюдение режима прибрежной полосы водоохраной зоны с недопущением капитального строительства в ослабленных зонах и увеличения давления нагрузки на грунтовые массы.

Понижение уровня грунтовых вод и организация поверхностного стока

Питание горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков. Развитие застройки уже на этапе частной усадебной застройки привело к общему выравниванию поверхности и запахиванию-засыпанию естественно дренажной сети. Грунтовые дороги, разделяющие кварталы частной усадебной застройки после многолетней подсыпки, стали играть роль отсекающих дамб, при этом дренажные канавы мелкого заложения, прокопанные вдоль земельных участков и местами вдоль дорог, не обеспечивали отведения атмосферных осадков и талых вод в небольшом объеме. Последующая в послевоенное время каменная застройка, разделенная проездами с поднятыми асфальтобетонными покрытиями, еще более усугубила ситуацию.

В настоящем генплане предлагается трассировать дрены с учетом конфигурации естественной дренажной сети.

На территории капитальной застройки понижение уровня грунтовых вод и отвод поверхностного стока предполагалось решать с помощью устройства дренажно-дождевой канализации в комплексе с вертикальной планировкой. На территориях, не требующих понижения уровня грунтовых вод, устраивается закрытая сеть дождевой канализации.

Полностью эти решения не реализованы до настоящего времени, что оставляет их актуальность вне сомнений. Однако, закрытая сеть дождевой канализации должна также трассироваться в максимально-возможном соответствии с выявленной системой латерального ложбинно-лощинного стока. При этом закрытая сеть дождевой канализации может устраиваться из современных ПВХ-материалов, что значительно удешевляет их укладку.

Вокруг вновь проектируемых капитальных зданий с высоким уровнем стояния грунтовых вод должен быть устроен кольцевой дренаж с выпуском дренажных вод в ближайшую дождевую или дренажно-дождевую сеть. Эффективность функционирования последней связана напрямую с сохранностью мелких речек и целой сети ручьев. Несмотря на относительно небольшие размеры V-образные узкие долины являются важными элементами естественного водоотведения с территорий населенного пункта. Для сохранения этих элементов важно культивировать плотные заросли мелколиственных пород в прибрежной защитной полосе, не допускать сваливания бытового мусора.

Для реорганизации дренажной сети в целом целесообразно устроить систему проколов под телом дорожных насыпей основных магистралей населенного пункта в местах их пересечения с главными элементами ложбинно-лощинной сети.

### 3.2.5 Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Орловского городского поселения

Специальный раздел генерального плана – мероприятия по сохранению архитектурно-градостроительного наследия Орловского городского поселения.

Привлекательность территории для развития познавательного туризма зависит от ее историко-культурного потенциала. Он представлен историческими памятниками, мемориальными местами, народными промыслами, музеями. Историко-культурное наследие охватывает всю социокультурную среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной жизни. Практически каждая местность может представлять познавательный интерес для туристов.

В соответствии с законом «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся памятники истории и культуры – объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизации, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Орловское городское поселение обладает значительным историко-культурным наследием. На территории поселения находятся 44 памятника истории и культуры. Ряд памятников г.Орлова подвергается негативному воздействию природных и техногенных факторов (разрушаются под воздействием абразии, эрозии, оползней, ряд памятников подвержены негативному воздействию техногенных факторов) (табл. 2)

На территории Орловского городского поселения находятся следующие объекты культурного наследия:

СПИСОК

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Орловского городского поселения Федерального значения

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Категория охраны и НПА | Адрес объекта культурного наследия | Числится/не числится в реестре муниципального имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории: |
| 1. | Дом-музей, в котором родился и жил выдающийся революционер С.Н. Халтурин (дом-музей крестьянского быта), 1856-1875гг. | Р 211 | г. Орлов, ул. Горького, 20 | не числится |
| 2. | Здание, где размещался Орловский уездный комитет РКСМ, 1919 г. | Р 560 | г. Орлов, ул. Орловская, 83 | не числится (областная собственность) |
| 3. | Дом, в котором жил, находясь в ссылке, видный революционер Н.Э. Бауман, 1899г. | Р 211 | г. Орлов, ул. Орловская, 108 | числится |
| 4. | Здание бывш. 3-классного училища, в котором в 1868-1871 гг. учился Халтурин Степан Николаевич (1856-1882) | Р 560 | г. Орлов, ул. Орловская, 121 | числится кв.2 |
| 5. | Здание, где размещался Военно-революционный комитет г. Орлова, с помощью которого 13-14 декабря 1917 г. утвердилась власть Советов в городе, 1917-1918 гг. | Р 560 | г. Орлов, ул. Варенцова, 52 | не числится (частная собственность) |
| 6. | Дом, в котором жил в 1934-1939гг. Герой Советского Союза Зонов Николай Фёдорович (1923-1944) | Р 560 | г. Орлов, ул. Ленина, 47 | числится |
| 7. | Дом, в котором родился и провел детские годы талантливый архитектор И.А. Чарушин, 1862 г. | Р 560 | г. Орлов, ул. Ленина, 50 | не числится |
| 8. | Здание бывшей городской управы, в котором работал в 1852 г. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826-1889) | Р 6/191 | г. Орлов, ул. Ленина, 57 | не числится (областная собственность) |
| 9. | Дом, в котором жил, находясь в ссылке, видный партийный и государственный деятель В.В. Воровский, 1899-1901 гг. | Р 211 | г. Орлов, ул. Ленина, 71 | числится |
| 10. | Здание, построенное в 1901 г. по проекту Воровского Вацлава Вацлавовича (1871-1923) | Р 560 | г. Орлов, ул. Ленина, 92 | не числится |
| 11. | Здание, где размещался первый Орловский уездный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, 1918 г. | Р 560 | г. Орлов, ул. Ленина, 120 | не числится (передано в оперативное управление МУЗ «Орловская районная центральная больница») |
| 12. | Здание, где был напечатан первый номер уездной газеты «Известия», 28 января 1918 г. | Р 560 | г. Орлов, ул.Революции, 91 | Числятся квартиры №№ 1,3,4,7,8 |
| 13. | Здание, в котором находилось правление селькохозяйственной коммуны им.Ст.Халтурина, осн. 29 октября 1929 г. | Р 6/191 | г. Орлов, ул.Революции, 98 |  |
| 14. | Школа, в которой учился в 1916 г. участник борьбы за установление Советской власти в Вятской губернии Капустин Афанасий Павлович (1894-1919), арх. И.А. Чарушин | Р 560 | г. Орлов, ул. Ст. Халтурина, 2 | числится |
| 15. | Здание, где была создана Халтуринская МТС, 1 мая 1936 г. | Р 6/191 | г.Орлов, ул.Ст.Халтурина 34 |  |
| Памятники архитектуры: |
| 16. | Усадьба купца Кузнецова, Х1Х в. | Ф 176 | г. Орлов, ул. К. Маркса, 60 | не числится в оперативном управлении |
|  | Ансамбль: |  |  |  |
| 17. | Троицкая церковь, 1783-1789 гг. | Р 560 | г. Орлов, ул. Капустина, 2 | числится |
| 18. | Колокольня Троицкой церкви, 1789 г. | Р 6/191 | г. Орлов, ул. Капустина, 4 | Числится, имущество находится в оперативном управлении администрации Орловского района |
| Объекты, представляющие собой историко-культурную ценность: |
| 19. | Ансамбль усадьбы купца Синцова: -Жилой дом -Флигель |  |  | г.Орлов, ул.Орловская 54, ул.Орловская, 56/ул.Большевиков, 18 |
| 20. | Жилой дом |  |  | г.Орлов, ул.Орловская,61 ул.Большевиков,16 |
| 21. | Жилой дом |  |  | г.Орлов, ул.Орловская,78 |
| 22. | Жилой дом |  |  | г.Орлов, ул.Орловская,81 |
| 23. | Жилой дом |  |  | г.Орлов, ул.Орловская,102 |
| 24. | Жилой дом |  |  | г.Орлов, ул.Орловская,104 |
| 25. | Жилой дом |  |  | г.Орлов, ул.Орловская,111 |
| 26. | Каменное здание |  |  | г.Орлов, ул.Орловская,115 |
| 27. | Жилой дом |  |  | г.Орлов, ул.Орловская,129 |
| 28. | Дом купца М.М.Синцова |  |  | г.Орлов, ул.Орловская,135/ул.Октябрьская,15 |
| 29. | Водонапорная башня |  |  | г.Орлов, ул.Варенцова |
| 30. | Дом купца Булычева |  |  | г.Орлов, ул.Ленина,37/ул.Бо-льшевиков |
| 31. | Жилой дом |  |  | г.Орлов, ул.Ленина,38 |
| 32. | Ансамбль Спасо-Орловского монастыря: -Спасская церковь; -Трапезная; -Дом священнослужителя |  |  | г.Орлов, ул.Ленина,51/ул.Ленина,51-а, ул.Свободы,4 |
| 33. | Дом культуры |  |  | г.Орлов, ул.Ленина,55/ул.Свободы,3 |
| 34. | Жилой дом |  |  | г.Орлов, ул.Ленина,62/ул.Свободы,6 |
| 35. | Жилой дом |  |  | г.Орлов, ул.Ленина,64/ул.Свободы,5 |
| 36. | Дом купца Банникова |  |  | г.Орлов, ул.Ленина,78/ул.Капустина,11 |
| 37. | Жилой дом |  |  | г.Орлов, ул.Ленина,124 |
| 38. | Дом купца Булычева |  |  | г.Орлов, ул.Набережная/ул.Большевиков,2 |
| 39. | Ансамбль купеческой усадьбы: -Жилой дом; -Флигель |  |  | г.Орлов, ул.Революции,105 |
| 40. | Второе приходское училище |  |  | г.Орлов, ул.Октябрьская,29/ул.Революции,105 |
| 41. | Успенская церковь (Тюремная) |  |  | г.Орлов, ул.Октябрьская,52 |
| 42. | Первое приходское училище |  |  | г.Орлов, ул.Свободы,12/ул.Орловская,85 |
| 43. | Жилой дом |  |  | г.Орлов, ул.Ст.Халтурина,12/ул.Ленина,98 |
| Памятники археологии: |
| 44. | Халтуринское (Орловское) городище, ХI-ХIII вв. | Р 6/191 | г. Орлов, городской сад | числится |
| 45. | Моржовское поселение, VI-IXвв, XVI-XVIIвв. |  | д.Моржи |  |

Памятники истории представляют собой места и здания, связанные с важными историческими событиями района. Памятники искусства и архитектуры представлены церквями, храмами, историческими зданиями и монументами.

Основными и первоочередными задачами сохранения и, по возможности, преумножения объектов историко-культурного наследия являются:

- разработка комплексной схемы охраны памятников с определением их зон охраны,

- включение вновь выявленных объектов историко-культурного наследия в реестры и определение их статуса,

- проведение развернутой программы реставрационных и реконструктивных работ или консервации всех культурно-исторических памятников, находящихся в аварийном состоянии;

- разработка социально-экономических программ по использованию памятников за счет придания им новых функций путем создания на их базе музеев, культурных центров, комплексов отдыха и туризма, административных и торговых учреждений в зонах организации туристических центров и на прилегающих территориях.

Зоны охраны памятников истории и культуры определяют территории, в пределах которых любое строительство должно осуществляться только после разработки специальных проектов охранных зон.

В ближайшее время необходимо разработать предложения по возможному использованию объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории поселения и установить зоны охраны памятников в соответствии с приведенной ниже системой.

Рекомендуется к применению система зон охраны с различной степенью ограничений строительства и хозяйственной деятельности на их территории:

- охранные зоны памятников;

- зоны регулируемой застройки;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

В охранные зоны памятников предлагается включить:

- непосредственно территорию памятника;

- территории, имеющие функциональные связи с памятником;

- участки, непосредственно прилегающие к территории памятника и сохранившие, в основном, исторический масштаб застройки и историческую планировку;

- участки основных подходов к памятнику от точек наилучшего его визуального восприятия с близких расстояний.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

В зоны охраняемого природного ландшафта предлагается включить территории, окружающие памятник на больших расстояниях и составляющие с ним и окружающей его застройкой единое ландшафтное целое. Зоны охраны ландшафта должны обеспечить сохранение дальних точек обзора памятника, а также визуальные связи памятника с другими памятниками архитектуры и достопримечательными объектами.

С целью охраны и использования историко-культурного наследия района предлагаются следующие мероприятия:

- учет объектов историко-культурного наследия и их охранных зон,

- реставрация, ремонт, консервация памятников, благоустройство территории;

- проведение реконструктивных работ, разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

- проведение реконструкции, модернизации, инженерного оборудования районов исторической застройки с созданием современного уровня комфорта проживания и культурно-бытового обслуживания, благоустройства при сохранении облика исторических районов и градостроительных ансамблей с разработкой для исторических зон, индивидуальных проектов зданий;

- развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, туристических и других объектов;

- дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия района, как в городской, так и в сельской местности.

Наличие уникальных объектов культурного наследия и исторических городских поселений могут служить предпосылками для дальнейшего формирования рекреационно-туристского комплекса районного и областного значения.

Город Орлов имеет потенциал, чтобы стать одним из привлекательных центров туризма Кировской области. Одной из привлекательных составляющих брэнда города Орлова должна стать многовековая история города, так как в г. Орлове сохранилось много памятных мест, связанных с историей, с жизнью и творчеством наших земляков.

Наличие в поселении храмов, мест паломничества это большой потенциал для развития религиозного туризма. А так как на территории г. Орлова есть туристическое агентство по въездному – А-спутник, туристического агентства занимающегося внутренним туризмом нет, предлагается открытие туристического центра на базе МУК «Орловский краеведческий музей».

### 3.2.6 Развитие объектов использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах городского поселения

1. Возможности формирования полноценного эколого-рекреационного каркаса городского поселения определяются рядом нижеперечисленных факторов:

- положением населенных пунктов поселения и, в первую очередь, на берегу рек и впадающих в них водотоков;

- расположением непосредственно на границах многих населенных пунктов лесных кварталов;

- преобладанием частного сектора и с присущим высоким удельным весом зеленых насаждений во внутренних ареалах кварталов;

- наличием в новых кварталах свободных пространств – как внутри микрорайонов, так и в ареалах детских и школьных учреждений.

2. Среди негативных факторов и рисков, требующих учета и минимизации следует указать:

- характерную для всей российской провинции трансформацию кварталов частной застройки с «выморачиванием» прежде всего садов и самосевных насаждений из внутренних ареалов некогда практически полностью озелененных кварталов;

- постепенную автомобилизацию поселения.

3. Соотнесение природно-ландшафтного потенциала и основных экологических рисков городского поселения определяют специфику задач формирования эколого-рекреационного каркаса, среди которых следует указать:

- сохранение уникальных ареалов поселковых лесов с одновременным развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтах ареалов отдыха населения;

- реконструкция насаждений в пойме рек;

- озеленение вновь формируемых общественных зон;

- развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока;

- рациональное использование свободных пространств пришкольных территорий для формирования спортивных парков для активного отдыха и досуга молодежи;

- реабилитация и озеленение территории промышленных и коммунально-складских зон;

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории населенных пунктов;

- сохранение уникальных исторических ландшафтов городского поселения.

4. Для решения обозначенных задач в генеральном плане предложена следующая конфигурация эколого-рекреационного каркаса:

- характерная способность населенных пунктов – сохранность зеленых участков на пришкольных территориях. Проблем досуга подростков и молодежи значима для городского поселения. Крупные территории пришкольных участков могли бы быть использованы не только под стадионы (мало востребованные) но и для создания специальных спортивных сооружений (искусственных скальных стенок, лотков для скейтбординга и проч.);

- лесные кварталы в ближайших окрестностях городского поселения – традиционно были излюбленным местом отдыха населения. Однако, автомобилизация вкупе с изменившимся характером отдыха (барбекю, использование складной мебели, одновременный выезд значительного количества людей на автомобилях) привели к усиленному прессу на прибрежные территории рек. Дешифровка ДЗЗ позволила выявить наметившиеся открытые (вытоптанные постоянным посещением) участки и связующие их пешеходные тропы и грунтовые проезды от опушечных частей массива во внутренние части. Дальнейшая неорганизованная эксплуатация этих лесов приведет к деградации древостоя и распаду насаждений. Генпланом предложена организация устойчивых ареалов отдыха с размещением лесной мебели (навесы, фиксированные кострища, лавки, столики) и разбивкой небольших площадок для активных видов отдыха (волейбол, бадминтон), а также для установки палаток и отстоя автомобилей;

- заслуживают сохранения ухода и развития традиционная для городского поселения система полос примагистрального озеленения. Увеличение пропускной способности улиц при реконструкции дорожной сети не должно происходить за счет выморачивания придорожных насаждений и газонов. В генплане предложены полосы для активного примагистрального озеленения основных улиц городского поселения.

## 3.3 Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию поселения

Целевыми ориентирами стратегического развития городского поселения являются:

- индивидуальное жилищное строительство;

- развитие дошкольных учреждений города;

- развитие предприятий торговли и общественного питания;

- обеспечение потенциальных инвесторов доступной и качественной информацией о возможностях поселения для развития бизнеса, включая: качество и стоимость сырья, квалификация и стоимость трудовых ресурсов, транспортные и энергетические возможности, а также о налоговом режиме и преференциях инвесторам;

- активное лоббирование интересов поселения на областном уровне, включая вопросы использования возможностей областного бюджета для финансирования вышеуказанных задач.

Проектные решения Генерального плана городского поселения на первую очередь – 2017 год и расчетный срок – 2027 год, являются основанием для разработки документации по планировке территории городского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Направления территориального развития городского поселения.
Потребности в территориях на перспективу

В новом плане территориального развития городского поселения предложены два основных стратегических направления развития:

- Развитие г.Орлова внутри существующей черты за счет внутренних резервов территорий.

- Расширение территорий г.Орлова после исчерпания внутренних территориальных резервов за счет прилегающих населенных пунктов, путём градостроительной подготовки.

Внутри г.Орлова крупным резервом территории для строительного развития являются земли, занимаемые ветхим жильем, которые нуждается в комплексной реконструкции и расположены в центральных частях города.

Необходимость в расширении территории г рода обусловлена недостаточностью имеющихся свободных или неэффективность используемых территорий в пределах черты населенного пункта для вывода на прогнозируемые показатели:

- обеспечения жилищной обеспеченности на перспективу в размере 20 кв.м общей площади на 1 человека в целях достижения уровня проживания, соответствующего современным потребностям и стандартам;

- обеспечения оптимального баланса распределения территории населенных пунктов между основными функциональными зонами: селитебной, производственной, коммунально-складской, внешнего транспорта, рекреационной и др. и, в первую очередь, закрепления трети земель населенных пунктов за территориями природно-рекреационного комплекса).

# 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

## 4.1 Комплексный градостроительный анализ территории Орловского городского поселения

### 4.1.1.Природные и инженерно-геологические условия

Климат

Для территории характерен континентальный, умеренно-холодный климат. Большую роль в формировании климата играют атлантические воздушные массы. Зимой они обуславливают относительно теплую снежную погоду, а летом - прохладную и дождливую. Немалое значение имеют периодические вторжения холодного сухого арктического воздуха, которые весной и осенью сопровождаются заморозками, а зимой - сильными морозами.

Климатические показатели:

♦ Среднегодовая температура воздуха равна +1.5°С

♦ Абсолютная минимальная температура наружного воздуха равна -45°С

♦ Абсолютная максимальная температура наружного воздуха равна +37°С

♦ Температура наиболее холодной пятидневки -35°С

♦ Средняя месячная относительная влажность воздуха

- Наиболее холодного месяца -87%

- Наиболее жаркого месяца -56%

♦ Количество осадков за год составляет 687 мм, суточный максимум 96 мм

♦ Максимальная скорость ветра более 25 м/сек

♦ Средняя скоростей ветра по румбам за январь месяц составляет -5,3 м/сек.

♦ Средняя скоростей ветра по румбам за июль месяц составляет -4 м/сек.

По климатическим условиям в данной зоне можно возделывать большинство районированных в области сельскохозяйственных культур.

Инженерно-геологическая характеристика

Минерально-сырьевая база Орловского городского поселения представлена в основном сырьем для производства минеральных строительных материалов, гравия природного для дорожного строительства, есть гончарные и кирпичные глины, расположенных в окрестностях города. По берегам р. Вятка имеются выходы известняка.

Вблизи г. Орлова разведаны и учитываются балансом 3 месторождения пресных подземных вод с запасом до 10 м3/сут., ни одно из которых в настоящее время не эксплуатируется. Месторождения относятся к государственному резерву и предназначены для водоснабжения районного центра.

Почвы в большинстве своем среднесуглистые, супесчаные, легкосуглинистые, встречаются пески и глина.

Рельеф

Территория Орловского городского поселения расположена в пределах западных отрогов Вятского Вала.

Главной водной артерией района является р. Вятка. Долина р.Вятка имеет ассиметричное строение: высокий крутой и обрывистый правый берег, на котором расположена городская застройка и пологий левый берег. Правобережье представляет собой волнистое плато с абсолютными отметками поверхности 115-165 м. Плато, его склоны на отдельных участках изрезаны оврагами и промоинами, долинами мелких речек, которые своими устьями, как правило, обращены в сторону р.Вятка. Протяженность оврагов невелика и не превышает 1,0 – 1,5 км, кроме тех, по дну которых протекают р.Воробьиха и р.Дреслевиха. Ширина оврагов 50-100 м, глубина вреза изменяется от 5 до 15м. По дну оврагов имеются выходы подземных вод, в результате чего наблюдается заболачивание или образование постоянных водотоков.

Левый берег р.Вятка низкий и в пределах рассматриваемой территории представляет собой пойменную террасу с абсолютными отметками 96-102м, плоской поверхностью, осложненной небольшими холмами, понижения между которыми заболочены. Пойма прослеживается на правобережье (южнее ул.Горького). Пойменная терасса затапливается паводками.

Водно-биологические ресурсы

На территории поселения протекает река Вятка высшей рыбохозяйственной категории. В реке водятся лещ, щука, язь, окунь, линь, стерлядь, ёрш, судак. Промышленный отлов рыбы не производится.

### 4.1.2.Краткая историческая справка

Город Орлов - один из древних городов России. Впервые под таким названием он упоминается в летописи в 1459 году, в связи с походом войск Великого князя Василия Второго для захвата Вятских земель и присоединения их к Московскому государству.

На месте современного г.Орлова население появилось на рубеже XII-XIII веков. В это время в район бассейна р.Вятки проникали поселенцы из Новгородской земли и Владимиро-Суздальского княжества. Они заселяли берега реки, строили поселения. Первые поселенцы занимались земледелием, скотоводством, рыбной ловлей, охотой.

Удачное расположение города в XVIII веке сделало его одним из центров торговли Вятской земли.

Основные даты:

1459 - впервые в летописи упоминается г.Орлов.

1489 - присоединение города к Московскому государству.

1695 - основан Спасо-Орловский монастырь.

1778 - купцами Булычевыми основан завод по выделыванию красной юфти.

1780 - Орлов - окружной центр, с 1797 г. - уездный город.

1781, 28 мая - утверждение Екатериной II герба города.

1792 - открытие городской Думы.

1811 - открытие первой больницы на 15 коек.

1846, 6 декабря - открытие публичной библиотеки.

1917, 25 июня - выход первого номера газеты "Орловская народная газета".

13-14 декабря - установление Советской власти в городе.

1922, 22 июля - открытие сельскохозяйственного техникума (с 1 сентября 1992 г. - сельскохозяйственный колледж).

1923, 10 сентября - постановлением ВЦИК РСФСР г. Орлов переименован в г. Халтурин.

1967, 9 мая - открытие памятника воинам-халтуринцам.

1992, 21 сентября - Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации городу возвращено древнее имя Орлов.

1931 - открытие педтехникума (позднее - педучилище)

1945 - открытие училища механизации сельского хозяйства (сейчас - ПУ-36)

Достопримечательности и особенности

В г.Орлове действует историко-мемориальный музей.

На территории Государственного унитарного племенного птицеводческого хозяйства "Халтуринское" директором П.Д. Суворовым создан музей фауны Орловского района.

Орловский район славится соломенной инкрустацией по дереву. В настоящее время одно из предприятий города ОАО "Шахматы" инкрустирует соломкой свою продукцию.

В древние времена, по легенде, в окрестностях города Орлова был найден образ Спасителя. Эту икону затем увезли в город Хлынов (ныне Киров), а оттуда по приказу царя - в Москву. Икону Спасителя ввозили в Московский Кремль через Фроловские ворота, которые находились под Фроловской башней. После этого, и башню, и ворота стали называть Спасскими. Таким образом, город Орлов и Московский Кремль, с известной всему миру Спасской башней, исторически связаны между собой.

## 4.2 Комплексная оценка территории по системе ограничений

### 4.2.1 Природоохранные ограничения

##### I. Особо охраняемые природные территории

На территории Орловского городского поселения особо охраняемых природных территорий нет.

##### II. Территории с особым природоохранным режимом

В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006.№74-ФЗ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а так же режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовальные ямы) устанавливаются в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны водотока.

Размеры водоохранных зон водных объектов

Таблица 3

| Протяженность рек и ручьев | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| до 10 км | 50 |
| 10-50 км | 100 |
| 50 и более км | 200 |
| озера, водохранилища | 50 |

Размер прибрежных защитных полос

Таблица 4

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы |
| --- | --- |
| обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовальные ямы) устанавливаются в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

На территории поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совмещают с парапетом набережных.

В границах водоохранных зонах запрещаются использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др., в прибрежных защитных полосах еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно ст.6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования, шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов, протяженностью не более 10 км - шириной 5м.. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос ("Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах" №1404 от 23 ноября 1996 г.)                                                                                  Таблица 5

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), | - Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Таблица 6

| № | Водозабор | I пояс,м | II пояс, км | III пояс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вверх по течению | Вниз по течению | Вглубь реки | По прилегающему берегу | Вверх по течению | Вниз по течению | Боковая граница по правому берегу | Боковая граница по левому берегу |  |
| 1 | Водозабор | 500 | 200 | 100 | 150 | 42 | 1 | 4-12 | 6-12 | Совпадает с границами II пояса ЗСО |

###### Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения

Таблица 7

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы; - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; -Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. - Рубки ухода и санитарные рубки леса |

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

###### Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

Таблица 8

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хоз.-бытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, - Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. – Рубки ухода и санитарные рубки леса |

### 4.2.2 Территории объектов историко-культурного наследия

#### Нормативно-правовое обеспечение

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре.

Федеральные законы:

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года и одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года (в ред. Федерального закона от 27.02.2003 N 29-ФЗ));

«Об охране и использовании памятников истории и культуры» (в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 18.01.1985, Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ);

«Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 г., № 315)

являются основными нормативно-правовыми документами, которые:

● регулируют отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

● реализуют конституционные права каждого на доступ к культурным ценностям;

● обеспечивают реализацию конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Реализация целей и задач Федеральных законов «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Об охране и использовании памятников истории и культуры» возможна только посредством формирования механизмов регулирования градостроительной деятельности, направленной на преобразование исторической среды населенных пунктов.

Регулирование градостроительной деятельности согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации осуществляется посредством:

● разработки градостроительной документации: проектной, нормативно-технической, регламентно-распорядительной, нормативно-правовой и кадастровой;

● контроля за реализацией градостроительной документации и происходящими изменениями территориально-имущественного комплекса;

● проведения научно-исследовательской деятельности.

Регулирование градостроительной деятельности в Прилузском муниципальном районе для обеспечения сохранения архитектурно-градостроительного наследия возможно посредством следующих механизмов:

● корректировки Проектов охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры исторических населенных пунктов;

● разработки в составе «Правил застройки и землепользования поселений» раздела, в котором должны быть определены:

- границы зон, выделенные в соответствии с градостроительными регламентами;

- прописаны правила взаимодействия субъектов осуществляющих градостроительную деятельность в отношении объектов историко-культурного наследия и ценной исторической среды.

● мониторинга и контроля состояния исторической среды и происходящих изменений.

Историко-культурные планировочные ограничения

Планировочные ограничения по условиям охраны памятников назначаются с целью:

- сохранения недвижимых памятников истории и культуры;

- обеспечения их рационального использования;

- органичного включения недвижимых памятников в современную среду города;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала;

- сохранения градостроительно-композиционного и историко-культурного своеобразия города.

В качестве планировочных ограничений выступают:

- объекты охраны историко-культурного наследия;

- режимы содержания и использования территориально-имущественного комплекса зон охраны и зон регулирования застройки.

### 4.2.3 Физико-геологические ограничения

Из физико-геологических процессов в районе города получили распространение оврагообразование, подмыв коренного склона р.Вятка, оползневые процессы, заболачивание.

Овраги развиты на правобережье, протяженность их невелика – 0,5 – 1,5 км, глубина вреза 5-15 м. Склоны оврагов частично задернованы, но на отдельных участках наблюдаются осыпи и оползни.

Заболачивание распространено на левобережье р.Вятка в пределах поймы, а также по дну оврагов, где имеются выходы подземных вод. Мощность торфа не превышает 2,0 м.

Оползневые процессы развиты в пределах прибрежной части р.Вятка и по бортам оврагов. На участке берегового склона отмечались оползневые продвижки четвертичных делювиальных отложений в результате переувлажнения их подземными и поверхностными водами, а также трещина в нижней части склона. Данный участок является опасным по оползневой обстановке. Кроме того, склон р.Вятка практически на всем протяжении подвергается размыву. Согласно рекомендациям Кировского гидрогеологического участка, зону отступа застройки от бровки неустойчивого склона необходимо предусмотреть не менее 50-80 м.

В геологическом строении района принимает участие верхнепермские породы и четвертичные образования.

Пермская система представлена татарским ярусом северодвинским и вятским горизонтами.

Отложения северодвинского горизонта имеют наиболее широкое распространение в пределах исследуемой территории. Представлены они глинами, алевролитами, песчаниками с подчиненными пачками карбонатных пород. Мощность отложений достигает 140-180 м.

Вятский горизонт представлен глинами, мергелями, песками с прстоями и линзами крепких песчаников, мощность отложений 20-25 м, залегают непосредственно под четвертичными образованиями.

Четвертичная система представлена элювиально-делювиальными, аллювиальными и болотными отложениями.

Элювиально-делювиальные отложения распространены на правобережье в пределах водораздельного плато и представлены суглинками, глинами, реже песками. Мощность образований, в основном, составляет 2-6 м, достигая местами 10-14 м.

Аллювиальные отложения подразделяются на современные и древние.

Современный аллювий слагает пойму р.Вятка и представлен мелкозернистыми и пылеватыми песками, иногда с содержанием гравия.

Чаще всего толща перекрыта суглинками, глинами и торфоподобными образованиями. Общая мощность современных аллювиальных отложений колеблется от 5-6 до 20м.

Древнеаллювиальные отложения распространены на надпойменных террасах р.Вятка и представлены песками; обогащенными гравием и галечником, с прослоями и линзами суглинков и глин. Мощность аллювия 15-20м.

Болотные отложения представлены торфом, мощность которого в пределах пойменной террасы р.Вятка колеблется от 0,2 до 2,0 м.

### 4.2.4 Инженерно-геологические ограничения

Гидрогеологические ограничения влияют на оценку территории по степени благоприятности для строительства.

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития тех или иных физико-геологических процессов выделяются:

- территории, благоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- территории, неблагоприятные для строительства;

- территории, не подлежащие застройке.

К территориям, благоприятным для строительства, относится большая часть рассматриваемой площади, расположенная на правом берегу р.Вятка в пределах водораздельного плато с абсолютными отметками поверхности 125-165 м. Рельеф слабоволнистый, уклоны поверхности в среднем составляют 3-5%. Грунтовые воды залегают ниже глубины заложения фундаментов, лишь на отдельных участках встречается верховодка на глубине 0,5-2,0 м. естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить элювиально-делювиальные суглинки, глины полутвердой и тугопластичной консистенции, пески, а также коренные отложения – верхнепермские глины и песчаники. Грунты устойчивы. Расчетное сопротивление грунтов основания составит 1,5-3,0 кгс/кВ.см, коренных отложений 3,0 кгс/кв.см и более.

К территориям, ограниченно благоприятным для строительства, отнесены:

- участки с уклонами поверхности 10-20%, приуроченные к береговому склону, склонам оврагов и отдельных холмов;

- участки с близким залеганием ровня грунтовых вод, приуроченные к долине р.вятка, долинам мелких ручьев, понижениям между холмами. Рельеф этих территорий равнинный. Грунтовые воды приурочены к аллювиальным пескам. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить пески мелкозернистые пылеватые, суглинки текучепластичной консистенции, часто заторфованные. Расчетное сопротивление грунтов (в соответствии со СНиП 2.02.01.-83) песков пылеватых водонасыщенных, а так же суглинков текучепластичной консистенции составит 1,0 – 1,5 кгс/кВ.см;

- болота с мощностью торфа до 2,0 м.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся:

- крутые склоны коренного берега р.Вятка и оврагов с уклонами поверхности более 20%. В связи с неустойчивостью прибрежной части коренного склона р.Вятка Кировским гидрологическим участком рекомендуется при проектировании объектов строительства соблюдать зону отступа застройки от бровки шириной не менее 50-80 м, от бровки неустойчивых склонов оврагов ширина зоны отступа составляет тройную высоту откоса склона;

- овраги;

- поймы мелких водотоков;

- территории, затопляемые при наивысшем уровне воды 1%-й обеспеченности.

К территориям, не подлежащим застройке относятся существующие санитарно-защитные зоны. Территории залегания и добычи полезных ископаемых (в соответствии с законом «О недрах»).

## 4.3 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования поселения

Целевыми ориентирами стратегического развития Орловского городского поселения являются:

- индивидуальное жилищное строительство;

- строительство детского сада на 75 чел (3-4 группы);

- строительство и развитие объектов торговли и общественного питания;

- развитие гаражей и парков по ремонту и технологическому обслуживанию автомобилей;

- развитие спортивной инфраструктуры.

## 4.4. Обоснование предложений по территориальному планированию поселения

### 4.4.1 Архитектурно-ландшафтная оценка территории

Город расположен на возвышенном правом берегу р.Вятка, имеющую в этом месте широкую ассиметричную долину. Берег, на котором расположен город, высокий – до 30м. над уровнем реки, крутой и местами обрывистый. Берег и его склоны на отдельных участках изрезаны оврагами, логами и промоинами, которые своими устьями обращены в сторону р.Вятка; речка Воробьиха и ручей Безымянный являются правобережными притоками р.Вятка.

Левый берег р.Вятка – пойменная терраса, изрезанная озерами и старицами.

### 4.4.2 Архитектурно-планировочная организация проектируемой территории

С юго-востока город ограничен поймой реки, с северо-запада магистралью федерального значения Сыктывкар – Киров - Н.Новгород, с северо-востока и юго-запада – сельскохозяйственными землями.

Старинный город Орлов, занимая выгодное в эстетическом положении место на крутом берегу реки, обладал выразительным силуэтом, основу которого составляли Троицкая и Спасская церкви, к сожалению сильно разрушенные.

Главными улицами города являются Орловская и Ленина, застроенные капитальными домами, в основном, в стиле провинциального романтического классицизма.

Сложившаяся регулярная планировочная структура города не учитывает его рельеф, пересекает логии и овраги на основных направлениях с юго-запада на северо-восток вдоль р.Вятка; дополняющие их поперечные улицы образуют прямоугольные кварталы.

Город вытянут вдоль реки на 3 км, ширина застройки около 1,5км.

Город связан с областным центром автодорогой федерального значения Киров – Н.Новгород.

Промышленные и складские предприятия города расположены зачастую в жилой среде; наметившаяся промышленно-коммунальная зона в северо-восточной части города не оформлена и нуждается в реконструкции, расположенная рядом с северо-западной границей птицефабрика дает зону санитарной вредности на половину застройки города. В юго-западной части у д.Моржи развитие города ограничено существующими очистными сооружениями, находящимися в аварийном состоянии.

### 4.4.3 Основные принципы планировочной организации территории

- Развитие городской планировочной структуры с максимальным приближением жилья к местам приложения труда;

- Создание городского центра, придание ему урбанизированного характера, как центра Орловского района;

- Максимальное сохранение существующего жилого фонда;

- Организация рациональной сети транспортных магистралей;

- Упорядочение и благоустройство районов усадебной застройки, неселитебных территорий;

- Создание единой системы озеленения города;

- Определение резервных территорий и основных направлений дальнейшего развития города.

### 4.4.4 Планировочная структура и функциональное зонирование территории поселения

Генеральным планом городского поселения предлагается сохранение и совершенствование его сложившейся планировочной структуры.

Прежде всего, необходимо упорядочить функциональное зонирование города, наметить направление дальнейшего развития его селитебной и промышленно-коммунальных зон.

Промышленно-коммунальные предприятия, расположенные в селитьбе должны постепенно перебазироваться в северо-восточную промзону.

Развитие селитьбы предлагается в юго-западном направлении.

Город Орлов входит в число исторических городов России, поэтому генеральный план разработан с учетом охраны памятников истории и культуры.

Жилищно-гражданское строительство в городе, в особенности усадебно-коттеджное строительство, предполагается вести по индивидуальным проектам.

Новое жилищное строительство на свободных территориях проектируется в юго-западном районе города и южном районе у д.Моржи.

Реконструкция центра предлагается выборочная, домами 2-3 этажа с сохранением исторического центра.

Планировка и застройка города решена с учетом отводов под жилые и общественные здания.

Зеленые насаждения общественного пользования представляют систему парков, скверов и садов, связывающих жилую и общественную застройку города.

Намечающееся работы по консервации, реставрации и реконструкции на первую очередь колокольни Троицкой церкви, 1833 г., а так же работы по консервации, реставрации и реконструкции на расчетный срок комплекса Спасо-Орловского монастыря Троицкая церковь, 1783-1789 гг. воссоздаст в какой-то мере утраченный ныне замечательный силуэт города.

На территории Орловского городского поселения установлены следующие виды функциональных зон:

Перечень территориальных зон

Жилые зоны

- малоэтажной жилой застройки и блокированной жилой застройки усадебного типа;

- многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа (отдельно стоящих или секционных);

- коллективных садов и огородов;

- коллективных и индивидуальных гаражей боксового типа, овощных кладовок;

- перспективной малоэтажной жилой застройки;

Общественно-деловые зоны

  - общественная зона объектов социального назначения

  - общественно-деловая зона

  - зона перспективного развития объектов социального назначения;

Производственные зоны

  - предприятия перспективного развития Ш-У класса вредности;

  - предприятий V класса вредности;

  - предприятий IV класса вредности;

Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры

- территориальных автомобильных дорог;

- инженерных сооружений;

- зона планируемых инженерных сооружений.

Зона культовых объектов и сооружений

  - зона культовых объектов и сооружений.

Зоны сельскохозяйственного использования

        - сельскохозяйственного использования

Рекреационные зоны

          - природных ландшафтов, лесопарков;

          - зона парков, бульваров.

### 4.4.5 Современное состояние и основные направления развития

### объектов социальной инфраструктуры

Образование

В 2011 году муниципальная система образования поселения включает в себя 8 учреждений: 2 школ, 4 детских садика, 2 учреждения дополнительного образования. В школах городского поселения обучается 711 детей или 64 % от численности учащихся района. Сеть образовательных учреждений позволяет получить доступное, бесплатное, качественное образование сельским жителям. Все учреждения имеют лицензию на образовательную деятельность, все аттестованы и имеют государственную аккредитацию.

Профессиональное образование молодежь может получить в ССУЗах г. Орлова :

- ГОУ СПО Орловский педагогический колледж педагогики и профтехнологий;

- ФГОУ СПО Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж.

На базе Орлово-Вятского сельскохозяйственного колледжа открыто представительство Российского государственного аграрного заочного университета.

В образовании сохраняется низкий уровень заработной платы работников, происходит «старение» педагогических кадров образовательных учреждений, молодые специалисты не пополняют педагогические ряды. 64% педагогов имеют стаж работы более 20 лет. Слабая материально-техническая база (здания, оборудование) ряда образовательных учреждений не позволяет обеспечить качественное современное образование.

Частично исправить сложившуюся ситуацию позволяют мероприятия, проводящиеся в рамках национального проекта ,а также меры по модернизации образования С 2006 г. производится выплата дополнительного ежемесячного вознаграждения за классное руководство, включая учителей начальных классов, приняты меры по повышению заработной платы педагогов до уровня среднемесячной заработной платы в экономике региона. Оклад учителей с 1 сентября.2011 года составляет4500 рублей и среднемесячная заработная плата учителя поднялась до 12500 рублей. Фонд оплаты труда общеобразовательных учреждений вырос на 34%. Наряду с учителями школ 1тысяча рублей выплачивается педагогическим работникам дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования. Все педагоги с 1 сентября за высшую квалификационную категорию получают также 1 тысячу рублей. В рамках национального проекта «Образование» школы района подключены к сети Интернет.

Для реализации в районе принципа общедоступности образования независимо от места проживания, повышения качества образования, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения среднего профессионального образования и высшего профессионального образования осуществляются следующие мероприятия:

- развитие профильных классов и групп на третьей ступени обучения

- реструктуризация сети образовательных учреждений в районе с учетом демографических факторов

Одна из главных проблем, существующих в системе общего образования района заключается в наличии малочисленных общеобразовательных учреждений. Численность учащихся по поселению, приходящихся на одного работающего составляет 6,5. На одного учителя приходится 14,8 учащихся.

Количество учащихся по школам

Таблица 9

| № | Учреждение | Учебный год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008–2009 | 2009–2010 | 2010–2011 |
| 1. | Школа № 1 г. Орлова | 271 | 227 | 213 |
| 2. | Школа №2 г. Орлова | 446 | 472 | 498 |
|  | ИТОГО | 717 | 699 | 711 |

К 2014 году предполагается следующая сеть образовательных учреждений: 1 государственное общеобразовательное учреждение - средняя школа №2 города Орлова

- 1 основная школа: школа № 1 г. Орлова;

- №1, №3, «Теремок», «Калинка» города Орлова.

Выполнение мероприятий по развитию образования позволит привести качество образования в соответствие с современными требованиями.

Основными направлениями деятельности по развитию муниципальной системы образования станут:

— обеспечение условий для стабильного функционирования образовательных учреждений и развития их ресурсной базы, оптимизация сети образовательных учреждений города;

— совершенствование экономических механизмов функционирования и развития муниципальной системы образования;

— создание условий для удовлетворения спроса населения на качественные образовательные услуги дошкольных учреждений города;

— создание условий для получения качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями личности, потребностями муниципального и регионального рынков труда, использования информационных технологий в образовательном процессе;

— осуществление государственной политики по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, формированию у них здорового образа жизни, повышению качества физкультурно-оздоровительной и спортивной работы образовательных учреждений;

— обновление и реконструкция спортивно-физкультурной базы образовательных учреждений города;

— становление и развитие школы как социально-воспитательного центра в социокультурной среде микрорайона; расширение партнерства образовательного учреждения, семьи и общественности для решения социально значимых проблем;

— обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия, направленного на профилактику асоциального поведения, вредных привычек и наркозависимости у детей и подростков;

— совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на основе культурно-исторического наследия;

— совершенствование совместной деятельности органов опеки и попечительства по защите законных прав и интересов несовершеннолетних;

— совершенствование мониторинга состояния и качества образовательных услуг в муниципальной системе образования;

— создание условий для эффективного использования бюджетных средств в области образования.

Исполнение данных направлений возможно осуществить в системе следующих мероприятий:

Мероприятия по развитию системы образования

Таблица 10

| Наименование направления деятельности, мероприятия | Срок выполнения | Объем расходов, тыс. руб. | Планируемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образование |
| Создание дополнительных мест на базе ДОУ «Теремок» г. Орлова (20 мест) | 2011-2012 | 3038 | Обеспечение детей местами в детских садах |
| Создание дополнительных мест на базе ДОУ «Калинка» г. Орлова (110 мест) | 2011-2012 | 22373,7 | Обеспечение детей местами в детских садах |
| Создание дополнительных мест на базе ДОУ «Сказка» г. Орлова (80 мест) | 2013- 2014 | 20 000,0 | Обеспечение детей местами в детских садах |
| Установка камер видеонаблюдения в 4 ДОУ района | 2012-2014 | 160,0 | Создание безопасных условий в ДОУ |
| Замена оконных блоков в ДОУ № 1 г.Орлова (45), № 3 г. Орлова (34) | 2013-2016 | 1635,0 | Создание условий для качественного дошкольного образования |
| Ремонт пищеблока ДОУ № 1 г. Орлова (кровля, фундамент, оконные блоки) | 2013 | 300,0 | Создание условий для качественного дошкольного образования |
| Устройство теневых навесов в ДОУ № 3 | 2012-2013 | 66,0 | Создание условий для качественного дошкольного образования |
| Замена технологического оборудования и посуды на пищеблоках ДОУ района | 2012-2015 | 350,0 | Создание условий для качественного дошкольного образования |
| Обеспечение игрушками, мебелью и дидактическими пособиями нового поколения | 2012-2015 | 700,0 | Создание условий для качественного дошкольного образования |
| Общее образование (начальное, основное, среднее полное образование) |
| Передача МКОУ СОШ № 2 г. Орлова на региональный бюджет (государственное образовательное учреждение) | 2013 | 20 000,0 | Создание центра школьного округа на территории района. Создание условий для качественного образования |
| Установка видеонаблюдения в школах города | 2013-2016 | 80,0 | Создание безопасных условий |
| Подключение канализации школы № 1 г. Орлова к городским канализационным сетям | 2012 | 1 400 ,0 | Создание необходимых санитарно-гигиенических условий для образовательного процесса |
| Смена оконных блоков в школах поселения | 2012-2016 | 2 000,0 | Создание необходимых условий для качественного образования |
| Ремонт парадного входа школы № 1 г. Орлова | 2012 | 200,0 | Создание необходимых условий для качественного образования |
| Ремонт полов, замена линолеума в школах № 1 г. Орлова | 2012-2016 | 1 000,0 | Создание необходимых безопасных условий для качественного образования |
| Замена дверей в школах № 1 г. Орлова | 2012-2016 | 1 000,0 | Создание условий для качественного образования |
| Обновление мебели в школах поселения | 2012-2016 | 1 500,0 | Создание условий для качественного образования |
| Приобретение интерактивных досок, мультимедийного оборудования в школы № 1 г. Орлова | 2012-2016 | 350,0 | Совершенствование учебно-воспитательного процесса |
| Обновление технологического оборудования: посуды, мебели для школьных столовых школ поселения | 2012-2016 | 2 000,0 | Создание необходимых санитарно-гигиенических условий для качественного образования |
| Приобретение необходимого спортивного оборудования и инвентаря школам поселения | 2012-2016 | 2 500,0 | Создание условий для физического развития детей |
| Оборудование мастерских для мальчиков в школе № 1 г. Орлова | 2013 | 500,0 | Создание условий для реализации государственного стандарта образования |
| Приобретения 2-го компьютерного класса для школы № 1 г. Орлова | 2012-2013 | 500,0 | Создание условий для перехода на ФГОС в начальной школе |
| Дополнительное образование ДЮСШ г. Орлов |
| Оснащение системой видеонаблюдения объектов ДЮСШ (здание школы, спорткомплекса, стадиона, хоккейной площадки) | 2012-2016 | 200,0 | Создание безопасных условий для получения дополнительного образования |
| Строительство пристроя к зданию ДЮСШ для лыжной базы | 2012-2013 | 3 000,0 | Создание условий для получения дополнительного образования |
| Ремонт спорткомплекса г. Орлова | 2012-2015 | 5 000,0 | Создание условий для занятия спортом жителям района |
| Приобретение акробатической дорожки в спортивную школу | 2012-2013 | 500,0 | Создание условий для развития отделения акробатики |
| Оборудование 2-х тренажерных залов в зданиях ДЮСШ и спорткомплексе | 2012-2013 | 100,0 | Создание условий для физического развития детей |
| Приобретение 2-х компьютеров и мультимедийного проектора для ДЮСШ | 2012-2013 | 100,0 | Создание условий по развитию информационных технологий в ДЮСШ |
| Введение 2-х ставок вахтера в ДЮСШ | 2012 | 160,0 | Антитеррористическая защищенность объекта |
| ДДТ «Мозаика» |
| Перевод ДДТ «Мозаика» в новое здание со спортивным залом | 2013-2016 |  | Создание условий для качественного дополнительного образования детей |
| Приобретение 2-х картингов и тренировочного оборудования | 2012-2013 | 700,0 | Создание условий для объединения картингистов |
| Приобретение 2-х борцовских ковров для занятия самбо, каратэ-кекусинкай | 2012-2014 | 200,0 | Создание условий для работы объединений самбо, каратэ. |
| Приобретение танцевальных костюмов | 2012-2013 | 100,0 | Создание условий для художественно-эстетического развития детей |
| Приобретение наборов и оборудования для изо-деятельности |  | 100,0 | Создание условий для художественно-эстетического развития детей |
| Приобретение оргтехники (компьютер, принтер-копир, мультимедийный проектор) | 2012-2014 | 100,0 | Создание условий для развития информационных технологий в ДДТ «Мозаика» |
| Приобретение цифровой видеокамеры | 2013 | 30,0 | Создание условий для дополнительного образования детей |

Таким образом, выполнение перечисленных мероприятий будет способствовать развитию системы образования в целом и повышению качества образования детей.

Здравоохранение

Здравоохранение поселения представлено центральной районной больницей на 80 круглосуточных коек и 30 коек дневного пребывания; 12 фельдшерско-акушерскими пунктами в городском поселении. С целью рационального использования коечного фонда в 2008 – 2010 гг. продолжалась работа по оптимизации. За три года сокращена 31 койка круглосуточного стационара. В результате заметно снизился уровень госпитализации, увеличилось число дней работы койки, уменьшился средний койкодень.

В ЦРБ продолжалась работа по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» по всем его направлениям. За три года улучшилась материально-техническая база учреждений здравоохранения. В 2009 году введен в эксплуатацию новый лечебный корпус. Проведен капитальный ремонт и переезд отделения скорой помощи в отремонтированное помещение. В 2010 году завершен ремонт хирургического отделения.

В составе ЦРБ работают следующие отделения: амбулаторно-поликлиническое на 250 посещений в смену; детская консультация на 40 посещений; терапевтическое отделение на 23 койки; хирургическое отделение на 18 коек; инфекционное отделение на 8 коек; детское отделение на 10 коек; гинекологическое отделение на 3 койки; родильное отделение на 6 коек; неврологическое отделение на 12 коек; отделение скорой помощи.

В здравоохранении района работает 23 врача, 122 средних медицинских работников. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения – 16,2 при среднеобластном показателе 32 , не хватает врачей-специалистов: анестезиолога, невролога, дерматолога и 2 терапевтов.

Для решения вопросов улучшения показателей здоровья населения, улучшения демографической ситуации, повышения качества и доступности медицинской помощи населению путем укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения необходимо проведение следующих мероприятий:

- - обновление медицинского оборудования.

- - обновление автотранспорта отделения скорой помощи.

- - создание условий для закрепления квалифицированных кадров в районе.

- В целях дальнейшего развития отрасли здравоохранения района в 2012 - 2016 годах планируется достижение следующих основных целей:

- — оптимизация системы лечебно-диагностической помощи населению района;

- — удовлетворение потребности населения района в общедоступной квалифицированной медицинской помощи;

- — поддержание материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- — обеспечение кадрового потенциала.

- Мероприятия по развитию системы здравоохранения

- Таблица 11

| Наименование направления деятельности, мероприятия | Срок выполнения | Объем расходов, тыс. руб | Планируемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение квалификации кадров | 2012-2014 | 500 | Улучшение качества оказываемых услуг. |
| 2. Приобретение транспорта для отделения скорой помощи | 2012 | Объемы финансирования не определены | Улучшения качества оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе. |
| 3. Приобретение санитарного транспорта | 2012-2014 | Объемы финансирования не определены | Улучшение качества оказываемых услуг. |
| 7. Приобретение медицинского оборудования | 2012-2016 | Объемы финансирования не определены | Улучшение качества оказываемых услуг. |
| - передвижной (палатный) рентген аппарат |  |  |  |
| - аппараты ИВЛ |  |  |  |
| - монитор для новорожденных |  |  |  |
| - дефибрилятор |  |  |  |
| - ЭКГ аппаратура |  |  |  |
| - Фибро-гастроскопы |  |  |  |
| - УВЧ аппаратура |  |  |  |
| 8.Проведение капитальных ремонтов | 2012-2014 | Объемы финансирования не определены | Улучшение материально-технической базы |
| ремонт гаража | 2013 |  |  |
| ремонт пищеблока | 2012 |  |  |
| ремонт лечебного корпуса | 2013-2014 |  |  |
| ремонт помещения под административный корпус | 2012 |  |  |

- Выполнение запланированных мероприятий способствует развитию системы здравоохранения в Орловском городском поселении и повышению качества предоставляемых медицинских услуг.

Культура

Культурным обслуживанием в Орловском городском поселении занимаются:

- 7 центров культуры и досуга (14 клубных учреждений);

В 2011году в сельских учреждениях культуры действуют 154 клубных формирований, количество участников 1587. Из них для детей - 79 формирований, участников в них 821.

Учреждения культуры проводят работу по увеличению платных услуг. За 2010 г. оказано платных услуг на сумму 206 тыс. руб.

Обеспеченность населения объектами культуры

Таблица 12

| Показатель | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Число массовых библиотек (единиц) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Число - детских музыкальных школ (единиц) - в них учащихся (человек) | 1 129 | 1 131 | 1 138 | 1 138 |
| 3. Количество музеев, в том числе: - количество музейного фонда (единиц) - количество выставок - количество посетителей | 3125 12 8100 | 3354 7 6300 | 3360 8 5600 | 3362 11 8100 |

В связи с закрытием учреждением культуры по решению суда о невыполнении противопожарных мероприятий в 2008-2010 г.г. показатели работы учреждений снизились.

Снизились показатели работы краеведческого музея. В период закрытия учреждения количество выставок снизилось с 12 до 8, но применяя новые формы работы (передвижные выставки, работа с умельцами и мастерами и др.) в 2010 году сумели основные показатели работы стабилизировать: количество посетителей музея удалось к 2010 году вывести на уровень 2007 года – 8100 человек.

Основными причинами процесса снижения посещаемости учреждений культуры являются ухудшение материально-технической базы учреждений, старение книжного фонда, сокращение численности населения района и уменьшение количества лиц трудоспособного возраста, которые являются наиболее активной частью населения, а также закрытие учреждений культуры в 2009-2010 г.г. по причине не выполнения противопожарных мероприятий.

Для дальнейшего развития культуры и искусства, организации предоставления качественных услуг, организации досуга населения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- создание условий для достижения высокого уровня профессионального мастерства деятелей культуры и творческих коллективов;

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей жителей поселения в услугах сферы культуры высокого качества и по доступным ценам;

- обеспечение сохранности и рационального использования историко-культурного наследия, памятников истории, культуры, архитектуры;

- проведение кадровой политики в сфере культуры, направленной на обеспечение приоритета талантов, организацию повышения квалификации и социально-экономическую поддержку работников учреждений культуры;

- осуществление мер по экономическому развитию муниципальных учреждений культуры и искусства, творческих коллективов;

- целевое и эффективное использование бюджетных средств;

- поддержание и развитие материально-технической базы учреждений культуры;

- позиционирование культурной среды как составляющей имиджа города.

Управлением по социальным вопросам в целях решения основных задач по обеспечению конституционных прав граждан на участие в культурной жизни, по пользованию учреждениями культуры и обеспечению доступа к культурным ценностям, сохранению и развитию историко-культурного наследия города, развитию приоритетных направлений культуры, искусства, для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей жителей Орловского городского поселения, развития их творческих способностей, совершенствования системы работы муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей планируется выполнение следующих мероприятий.

Мероприятия по развитию культуры и искусства в Орловском районе

Таблица 13

| Наименование направления деятельности, мероприятия | Срок выполнения | Объем расходов, тыс. руб | Планируемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по обеспечению информационных потребностей населения (приобретение компьютерных программ, осуществление выхода в Интернет) | 2012-2014 | 70 | Повышение качества обслуживания читателей |
| Формирование фондовой политики (подписка, комплектование, видеотека, сохранность библиотечных фондов и т.д.) | 2012-2014 | 200 | Повышение качества обслуживания читателей. Увеличение книговыдачи |
| Организация и проведение ежегодных литературно-краеведческих чтений: - «Народные промыслы и ремесла Орловского района»; - «Орлов просвещенный» (культура и образование района) - «Орловское предпринимательство: история и современность» - «Орлов православный» | 2012-2014 | 45 | Приобщение населения к историко-культурному наследию. |
| Выпуск сборников по итогам проведения ежегодных краеведческих чтений: - «Медицина в Орловском районе: история и современность»; - «Народные промыслы и ремесла Орловского района»; - «Орлов просвещенный» (культура и образование района) - «Орловское предпринимательство: история и современность» - «Орлов православный» | 2012-2014 | 65 | Сохранение исторического прошлого и настоящего Орловского района |
| Организация и проведение районных праздников, смотров, фестивалей, конкурсов | 2012-2014 | 200 | Создание условий для отдыха жителей города |
| Благоустройство и ремонт памятников и захоронений участников ВОВ, воинов-интернационалистов | 2012-2014 | 100 | Приобщение населения к историкокультурному наследию |
| Создание ряда постоянно-действующих эксклюзивных выставочных площадок на базе краеведческого музея | 2012-2014 | 800 | Приобщение населения к историкокультурному наследию, привлечение дополнительного потока экскурсантов, туристов |
| Приобретение экспонатов, имеющих историческую ценность | 2012-2014 | 170 | Приобщение населения к историкокультурному наследию |
| Издательская деятельность музея по истории родного края | 2012-2014 | 18 | Приобщение населения к историкокультурному наследию |
| Приобретение компьютерной и копировально-множительной техники для учреждений культуры | 2012-2014 | 200 | Улучшение качества предоставляемых услуг |
| Текущий и капитальный ремонт зданий учреждений культуры | 2012-2014 | 1000 | Улучшение качества предоставляемых услуг |
| Поддержка творческих коллективов, представляющих культуру Орловского района на межрайонных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях | 2012-2014 | 90 | Обеспечение участия творческих коллективов, представляющих культуру Орловского района в межрайонных, областных, всероссийских конкурсах и фестивалях; обмен опытом, поддержка культурных связей с муниципальными районами и регионами России |
| Приобретение звуковой светоаппаратуры, музыкальных инструментов в культурно-досуговых учреждениях | 2012-2014 | 250 | Улучшение качества предоставляемых услуг |
| Осуществление комплекса мер по обеспечению сохранности и противопожарной безопасности учреждений культуры | 2012-2014 | 400 | Создание безопасных условий для пребывания посетителей в учреждениях культуры |
| Приобретение музыкальных инструментов для детской школы искусств | 2013-2015 | 600 | Улучшение условий и качества обучения детей |

В настоящее время существует ряд проблем, сдерживающих дальнейшее развитие такой отрасли социальной сферы, как культура: устаревшая материально-техническая база муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей, отсутствие современных технических средств, низкий уровень комплектования библиотечной сети.

Решать данные проблемы планируется за счет:

— эффективного использования бюджетных средств;

— расширения перечня платных услуг, внебюджетной деятельности учреждений культуры и образования;

— вхождения в областные и федеральные целевые программы;

— укрепления кадрового потенциала сферы культуры, совершенствования системы маркетинга и менеджмента;

— создания конкурентоспособных муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей.

Часть мероприятий будет финансироваться из бюджета муниципального образования Орловский район.

Всего из бюджета поселения планируется направить в 2012-2014 годах на содержание и дальнейшее развитие отрасли 14854,1 тысячи рублей.

Социальная защита населения

Деятельность отдела социальной защиты населения направлена на смягчение негативных последствий бедности, помощь малоимущим, обеспечение защиты социально уязвимых семей, не обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем.

В отделе социальной защиты населения имеются следующие группы получателей мер социальной поддержки населения:

- ветераны труда;

- труженики тыла

- лица, пострадавшие от политических репрессий

- инвалиды Великой Отечественной войны

- участники Великой Отечественной войны

- ветераны боевых действий

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий

- инвалиды;

- лица, подвергшиеся радиации

- участники боевых действий в ходе вооруженных конфликтов

- работники–пенсионеры бюджетной сферы

- лица, награжденные знаком «Почетный Донор России», «Почетный Донор СССР» -

- получатели ежемесячного детского пособия

- многодетные семьи

В комплексном центре социального обслуживания населения в настоящее время функционируют 4 отделения социальной помощи на дому, которые обслуживают пенсионеров и инвалидов ежемесячно; отделение дневного пребывания людей пожилого возраста, инвалидов и детей; отделение психолого-педагогической помощи семье и детям, отделение социальной помощи, оказывающее нуждающимся помощь разового характера.

В Кировской области с 2010 года работает проект по поддержке местных инициатив. Поселение является участником проекта. Основные цели проекта местных инициатив:

- создание экономических и социальных условий для динамичного развития социальной инфраструктуры поселения;

-развитие потенциала органов местного самоуправления

-активизация диалога населения с органами власти всех уровней в процессе решения выявленных проблем;

-выявление и решение именно тех проблем, которые наиболее остро воспринимаются населением;

- расширение участия граждан в деятельности органов местного самоуправления

- повышение эффективности работы органов местного самоуправления;

Реализация проекта местных инициатив рассчитана не только на ремонт той или иной инфраструктуры, но и на то, чтобы поменялся менталитет населения. Проект по поддержке местных инициатив позволяет объединить ресурсы областного бюджета, бюджетов поселений, финансовые ресурсы местных сообществ (ресурсы населения , ресурсы спонсоров) и направить их на решение социально-важных проблем. Проблема, решаемая в рамках данного проекта, определяется населением на сходах. Собрание граждан определяет приоритетную для своего поселения проблему, свой вклад в софинансирование проекта, избирает состав инициативной группы. Дума поселения принимает решение об участии в проекте.

В 2011 году на территории поселения был реализован проект поддержки местных инициатив.

Таблица 14

| г. Орлов | Объект и СНП | Сумма проекта (тыс.руб.) | В т.ч. областной бюджет | Бюджет поселения | Средства населения и спонсоров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Орлов | Ремот и строительство тротуар и пешеходных мостиков в городе Орлове | 2078,8 | 1393,5 | 311,123 | 374,2 |

Орловское городское поселение решило участвовать в проекте местных инициатив и представило на конкурс свою заявку на 2012 год.

Орловское городское поселение в перспективе до 2014 года намерено участвовать в проекте местных инициатив. Реализация проекта поможет выстроить новые партнерские отношения между гражданами и местной властью, повысит гражданскую активность населения т.к. решаются конкретные проблемы именно местного значения.

Занятость населения

Реализацией мероприятий активной политики занятости населения в Орловском городском поселении занимается центр занятости населения. На 01.01.2011 г. стояло на учете в центре занятости 114 человек. За текущий период поставлено на учет безработных граждан 262 чел., снято с учета безработных 299 чел.

В настоящее время на учете состоит 74 гражданина, официально признанных безработными..

Снижение количества рабочих мест в предыдущие годы в условиях близости областного центра повлекло рост миграционной занятости. Как показали исследования, проводившиеся на территории поселения , 17% от экономически активного населения работают за пределами постоянного места проживания, 65% из них работают методом челночной миграции (не выезжая за пределы района). Отмечая положительные стороны миграционной занятости, нельзя не заметить, что она может служить фактором, сдерживающим развитие предприятий, расположенных на территории поселения.

В целях стабилизации социальной обстановки на территории муниципальных образований, оказания содействия в трудоустройстве ищущим работу гражданам, а работодателям в подборе подходящих работников приоритетным направлением работы центра занятости является реализация мероприятий активной политики занятости.

Мероприятия активной политики занятости:

Организация общественных работ.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Организация временного трудоустройства безработных граждан, нуждающихся в социальной защите.

Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

Организация профессиональной подготовки граждан.

Проведение профориентационной работы.

Реализация данных мероприятий позволит:

- стабилизировать социальную обстановку, обеспечить предприятия, организации, учреждения необходимыми специалистами через проведение профориентационной работы;

- переподготовку кадров.

Организация общественных работ позволит:

- обеспечить организации и предприятия сезонными рабочими, а также осуществить материальную поддержку безработных;

- осуществить временное трудоустройство несовершеннолетних, приобщить подростков к труду, поддержать их материально.

Главной целью социальной политики в 2012 - 2014 годах станет улучшение показателей уровня жизни населения поселения, защита его социальных и экономических интересов, соблюдение принципа социальной справедливости и адресной поддержки нуждающихся.

Социальная защита населения будет строиться на основе следующих основных принципов:

- предоставление социальной помощи конкретным нуждающимся лицам с учетом их индивидуальных особенностей и иных объективных причин;

- обязательное оказание социальной помощи лицам, имеющим на нее право.

Основные задачи:

- разработка новых механизмов, форм и методов социальной защиты населения района

- обеспечение реализации установленных федеральным законодательством социальных гарантий и льгот.

Приоритетной останется помощь малообеспеченным категориям граждан, относящимся к наиболее уязвимым и социально незащищенным слоям населения, имеющим ограниченные возможности для обеспечения своей жизнедеятельности, в том числе создание необходимых условий для самообеспечения, реализации собственного потенциала.

В целях стабилизации социальной обстановки на территории муниципального образования, оказания содействия в трудоустройстве ищущим работу гражданам, а работодателям в подборе подходящих работников приоритетным направлением работы центра занятости является реализация мероприятий активной политики занятости.

Мероприятия активной политики занятости:

организация общественных работ;

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:

организация временного трудоустройства безработных граждан, нуждающихся в социальной защите;

организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

организация профессиональной подготовки граждан;

проведение профориентационной работы.

Реализация данных мероприятий позволит:

1. Стабилизировать социальную обстановку, обеспечить предприятия, организации, учреждения необходимыми специалистами через проведение профориентационной работы.

- Осуществить переподготовку кадров.

- Обеспечить организации и предприятия сезонными рабочими, а также оказать материальную поддержку безработным.

- Произвести временное трудоустройство несовершеннолетних, что позволит приобщить подростков к труду, поддержать материально, организовать их свободное время, отвлечь от преступлений и правонарушений.

Физическая культура и спорт

Важной составной частью социальной сферы поселения является развитие физической культуры и спорта, без которых невозможно поддержание здоровья населения.

Основной целью деятельности перспективного развития физкультуры и спорта является: эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании молодежи, формировании здорового образа жизни населения и достойное выступление сельских спортсменов на районных, областных и российских соревнованиях.

В Орловском поселении имеется необходимая материальная база, которая представлена 7 спортивными залами и простейшими спортплощадками. За последние годы построены две хоккейные площадки.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа города Орлова имеет богатые спортивные традиции. Практически 100% детей Орловского городского поселения начинают приобщаться в ней к физической культуре. Ежегодно здесь занимаются акробатикой, лыжными гонками более 572 детей и подростков. Здесь подготовлены 23 мастера спорта СССР и России, призеры российских и международных соревнований.

В поселении работают 3 физкультурных клуба:

- при спортивной школе – «Импульс» - по игровым видам спорта, «Здоровье»

- при доме детского творчества – военно-патриотический - «Тигр».

Сохраняется в районе количество штатных физкультурных работников, растет их квалификация. Однако средний возраст специалистов становится значительным, так как молодые специалисты не закрепляются.

За последние годы обострилась проблема с состоянием здоровья населения, увеличилось количество людей, злоупотребляющих алкоголем, пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий труда, учебы, отдыха, качества питания, увеличение стрессовых нагрузок, в том числе снижение уровня физической подготовленности и физического развития всех категорий населения, а особенно учащихся.

Многие общеобразовательные школы нуждаются в лыжном и другом инвентаре. Все это может привести к разрушению сложившейся системы физкультурно-спортивной работы в поселении, что еще больше обострит проблемы состояния физического и нравственного здоровья населения, и особенно детей и молодежи.

Молодежная политика

Молодежная политика в Орловском городском поселении реализуется по следующим основным направлениям:

- вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодежи о потенциальных возможностях развития городского поселения;

- поддержка молодых семей в т.ч. в обеспечении жильем;

- развитие научной, творческой и предпринимательской активности городской молодежи;

- организация семейного отдыха, оздоровления и занятости молодежи;

Экономический и социальный статус молодых людей высок, без них невозможна ни социально-экономическая жизнь района, ни тем более его будущее. Молодёжь представлена во всех социальных группах и слоях общества.

Молодые семьи составляют малый процент от общего числа семей. Одна из самых главных проблем молодой семьи – отсутствие собственного жилья. Для решения этой задачи в районе действует муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Орловского района» на 2011-2013 г.г., входящая в состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 г.г.

В 2009-2011 годах реализация молодежной политики осуществлялась в соответствии с планами мероприятий межведомственной программы «Молодежь Орловского района на 2009-2011 годы». Программные и не программные мероприятия позволили создать условия для обеспечения реализации потребностей возрастной категории «молодежь» в информации, разнообразном и содержательном досуге, социальном развитии.

Решение проблем занятости подростков и молодежи осуществляется в комплексе мероприятий подпрограммы «Содействие занятости молодежи», областной подпрограммы «Содействие занятости населения Кировской области». Подростки и молодежь работают на благоустройстве и других работах.

Мероприятия по развитию физ. культуры, спорта и молодежной политики

Важным показателем функционирования сферы физкультуры и спорта является выполнение в полном объеме календаря спортивно-массовых и молодежных мероприятий в городе. Мероприятия должны привлечь большое количество зрителей, организовать досуг жителей города, стать стимулом для привлечения к регулярным занятиям физкультурой различных категорий населения (детей и подростков, молодежи, взрослого населения).

В течение года в целях пропаганды физической культуры и спорта будет шире практиковаться проведение спортивных праздников, показательных выступлений, массовых мероприятий по различным видам спорта. Данные мероприятия позволят создать условия для организации активного досуга жителей города, приобщить население к массовой физической культуре, организовать активный досуг детей и подростков в свободное от учебы время и снизить криминогенную обстановку в молодежной среде.

Мероприятия по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики

Таблица 15

| Наименование направления деятельности, мероприятия | Срок выполнения | Объем расходов, тыс. руб. | Планируемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование лыжной освещенной трассы «Стадион-горсад» | 2012-2014 | 150 | Создание возможностей организации здорового образа жизни |
| Укрепление спортивной базы ДЮСШ. Приобретение акробатической дорожки | 2013-2014 | 450 | Создание возможностей организации здорового досуга детей и подростков |
| Проведение ремонта спортивного комплекса ДЮСШ | 2012 | 5050 в т.ч. 1010 м.б. 253 внебюдж. | Создание возможностей организации здорового досуга детей и подростков и большей части взрослого населения |
| Проведения ремонта стадиона (здание, заборы и др.) | 2012-2014 | 270 | Создание возможностей организации здорового досуга детей и подростков и большей части взрослого населения |
| Проведение капитального ремонта спортивной школы (реконструкция лыжной базы) | 2013 | 2500 | Создание возможностей организации здорового досуга детей и подростков и большей части взрослого населения |
| МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |  |  |  |
| Проведение районных конкурсов: - «Лучший молодой специалист»; - «На лучшую организацию свободного времени подростков и молодёжи»; | 2012-2016 | 35 | Стимулирование молодых специалистов и выявление инициативной молодежи |
| Проведение районных слетов молодежи | 2012-2016 | 75 | Показ достижений молодых работников различных отраслей экономики и социальной сферы |
| Проведение мероприятий к Дню молодежи, Дню семьи, Дню матери | 2012-2016 | 57 | Повышение статуса семьи, молодежи |
| Проведение школьных, молодежных турслетов | 2012-2016 | 27 | Пропаганда ЗОЖ, профилактическая работа, организация досуга |
| Проведение слетов выпускников | 2012-2016 | - | Нацеливание выпускников на получение профессий, требуемых району |
| Оказание материальной поддержки выпускникам, окончившим школу с золотой и серебряной медалями | 2012-2016 | 27 | Поддержка талантливой молодежи |
| Проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ | 2012-2016 | 20 | Распространение положительного опыта по пропаганде ЗОЖ |
| Проведение конкурсов, деловых игр, мероприятий по правовым вопросам | 2012-2016 | 15 | Обучение подростков и молодежи правовой грамотности, организация досуга |
| Проведение массовых спартакиад, праздников, военизированных игр, Дней призывника, фестивалей и конкурсов патриотической направленности | 2012-2016 | 156 | Привитие у подростков чувства патриотизма, возрождение, сохранение и развитие патриотических традиций, пропаганда ЗОЖ |
| Проведение районного конкурса «Лидер года», учебы актива, лагерей актива, праздника «Звонкий голос детства» | 2012-2016 | 101 | Выявление лидеров в молодежной среде, работа с кадрами |
| Проведение молодежных фестивалей, конкурсов, концертов | 2012-2016 | 130 | Выявление и поддержка молодых талантов, организация досуга |
| Выполнение районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2013» | 2012-2016 | 3870 | Улучшение жилищных условий молодым семьям |

В результате выполнения запланированных мероприятий будет обеспечено увеличение и стабилизация доли населения регулярно занимающихся физической культурой, спортом на уровне 18-20% от количества жителей, улучшение физической подготовленности молодежи, повышение эффективности функционирования системы профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи средствами физической культуры и спорта.

Одним из принципов при разработке генплана был принцип санации города с целью обеспечения безопасности проживания, создания комфортной среды проживания населения, улучшение качества городской среды, а также создание условий для привлечения инвестиций в строительную, производственную и коммерческую деятельность в соответствии с принятыми положениями о территориальном планировании.

Настоящим генеральным планом сохраняется исторически сложившаяся планировочная структура и функциональное зонирование территории Орловского городского поселения.

В центральном части поселения необходимо:

- осуществить реконструкцию жилого фонда первых массовых серий, инженерных коммуникаций;

- продолжить формирование общегородского центра с приданием ему дополнительных функций: общественных, образовательных, бизнеса, туризма;

- осуществить благоустройство городского поселения.

### 4.4.6 Современное состояние и основные направления развитие объектов транспортной инфраструктуры

Автодорожная сеть поселения представлена автодорогами общего пользования местного значения. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Орловского городского поселения Орловского района Кировской области составляет 28 892 пог. м., площадью 181 400,03 тыс. кв.м., из них: протяженность дорог с асфальто-бетонным покрытием составляет 15 068 пог.м., площадью 97 942,03 кв. м.; - протяженность дорог с грунтовым покрытием составляет 13 824 пог. м., площадью 83 458 кв.м. На территории поселения имеется 2 автомобильных моста.

Состояние дорожной сети в городском поселении не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта).

В 2010 году на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения потрачено 3518,3 тыс. рублей, из них областной бюджет –3373 тыс. рублей, местный бюджет – 145,3; В 2011 году на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения потрачено 1563,9 тыс. рублей, из них областной бюджет –989 710 тыс. рублей, местный бюджет – 574 тыс. рублей;

Из-за недостатка собственных доходных источников поселение не имеет возможности направлять больше денежных средств на ремонт дорог, хотя потребность в этих средствах с каждым годом растет.

Для развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог района, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям, в поселении разработана долгосрочная муниципальная целевая программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Орловское городское поселение Орловского района Кировской области на 2011 – 2015 годы».

На территории поселения объекты гражданской авиации отсутствуют. Обслуживание городского населения воздушным транспортом в межрегиональных сообщениях осуществляется через существующий в г. Кирове аэропорт. Удаленность от железной дороги г. Котельнич до центра поселения – 50 км.

Автомобильные дороги один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Орловского городского поселения, поэтому одной из важных задач является поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги. С этой целью на период с 2012-2014 годы планируется выполнение следующих мероприятий:

Таблица 16

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них | 6404,2 |
| 2. | Составление проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 121,0 |

С 2012 года в поселении планируется создание дорожного фонда, который будет формироваться за счет части транспортного налога, поступающего сейчас в бюджет района, субсидии из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автодорогам, штрафных санкций за нарушение обязательств по муниципальным контрактам, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

### 4.4.7 Современное состояние и основные направления развитие о

### объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

На территории городского поселения находятся 19 действующих артезианских скважины с водопроводными сетями.

Артезианские скважины объединены общей водопроводной сетью.

Вода из скважин подается в водонапорную башню емк. 300 м3, высотой 23м и далее поступает в разводящие водопроводные сети города. Вода из родника поступает в резервуар емк. 130 м3 и насосной станцией 1 подъема подается в водонапорную башню емк. 85 м3, высотой 13,7 м и далее поступает в разводящие водопроводные сети города.

В баках водонапорных башен хранится регулирующий объем воды и 10-минутный запас воды на пожаротушение зданий.

Хранение противопожарного запаса воды также предусматривается в резервуарах чистой воды на площадке водопроводных сооружений.

Существующая городская водопроводная сеть - объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная низкого давления, на сети установлены пожарные гидранты.

Износ объектов водопроводного хозяйства на 01.01.2011 года составил 82 %.

Недостатки в области водоснабжения:

- большой физический износ водопроводов;

- перебои в подаче воды.

В 2012 – 2014 годы планируются следующие мероприятия по развитию водоснабжения.

Мероприятия по развитию водоснабжения

Таблица 17

| Наименование направления деятельности, мероприятия | Срок выполнения | Планируемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- |
| Модернизация городского водозабора каптажа в д. Булычи, с устройством хлораторной, приобретением и установкой резервного источника электроснабжения, капитального ремонта здания. | 2013 | Улучшение качества и надёжности водоснабжения г. Орлова |
| Капитальный ремонт водопроводной башни на 100куб. м. в г. Орлове | 2012 | Улучшение надёжности водоснабжения г. Орлова |
| Замена водопроводных сетей в Орловском городском поселении | 2012-2014 | Улучшение качества и надёжности водоснабжения в Орловском сельском поселении |

Проектное решение:

- Замена устаревших водопроводных сетей и водопроводных башен;

- Для устойчивой и экономичной работы артскважин, а также резкого снижения утечки на водопроводных сетях поселка необходимо внедрить автоматизированную систему «АСУР».

- Провести разведку подземных вод для нужд поселений с помощью геологоразведочной экспедиции, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе.

Водоотведение

На территории городского поселения находятся 3 очистных сооружения с канализационными сетями.

Водоотведение по напорным и самотечным коллекторам осуществляется на существующие очистные сооружения производительностью 700 м3/сутки.

Износ объектов канализационного хозяйства и сетей на 01.01.2011 года составил 95 %.

Недостатки в области водоотведения:

  - большой физический износ канализационных станций и сетей;

  - сброс неочищенных канализационных стоков.

В 2012 – 2014 годы планируются следующие мероприятия по развитию водоотведения.

Мероприятия по развитию водоотведения

Таблица 18

| Наименование направления деятельности, мероприятия | Срок выполнения | Планируемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- |
| Разработка ПСД и строительство новых очистных сооружений и второй нитки напорного коллектора в г. Орлове | 2012-2014 | Улучшение качества и надёжности водоотведения, прекращение сброса неочищенных стоков в ОС. |

Проектное решение:

- разработка ПСД;

- строительство канализационных очистных сооружений.

Теплоснабжение

На территории городского поселения находятся 19 котельных, с теплотрассами. Износ объектов теплового хозяйства и тепловых сетей на 01.01.2011 года составил 75 %.

Недостатки в области теплоснабжения:

- значительный износ котельного оборудования и теплотрасс;

- высокий уровень потерь тепла в теплотрассах

В 2012 – 2014 годы планируются следующие мероприятия в области теплоснабжения.

Мероприятия по развитию теплоснабжения

Таблица 19

| Наименование направления деятельности, мероприятия | Срок выполнения | Планируемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- |
| Замена котлов на котлы нового поколения с КПД 80-85 % с установкой теплосчетчиков на котельных №1,2,3,4,5,6,9,11,15 | 2012-2016 | Снижение стоимости 1 Гкал |
| Реконструкция котельной № 17 (г. Орлов) | 2012-2013 | Снижение стоимости 1 Гкал |
| Реконструкция котельной № 5 (г. Орлов) | 2013 | Снижение стоимости 1 Гкал |
| Строительство новой тепловой сети от котельной №19 к кинотеатру «Факел» | 2013 | Отключение нерентабельной котельной к/т «Факел» |
| Строительство новых тепловых сетей от котельной №17 к котельной № 2 | 2014 | Отключение нерентабельной котельной № 2 |
| Строительство новой теплотрассы к спортивной школе от котельной № 5 | 2014 | Отключение нерентабельной котельной спортивной школы |
| Замена теплоизоляции воздушных теплотрасс на пеноуритановые скорлупы | 2012-2014 | Снижение стоимости 1 Гкал |

Проектное решение

- Модернизация котельных с установкой котлов с КПД более 80 %, энергосберегающего оборудования;

- Перевод котельных на местные виды топлива (дрова, опил);

- Продолжение замены теплоизоляции теплотрасс на полиуретановые скорлупы.

Газоснабжение

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Кировской области» намечается подача в город природного газа по отводу от магистрального газопровода-отвода «Оханск – Киров», вдоль а/трассы «Вятка».

На I очередь планируется строительство газопровода-отвода «Мурыгино – Орлов – Котельнич – Свеча – Ленинское» с сооружением ГРС «Орлов», «Котельнич», «Свеча», «Ленинское» в соответствующих населенных пунктах и газопроводом-отводом на ГРС «Даровской» с сооружением ГРС «Даровской» в н.п. Даровской.

Система газоснабжения принята двухступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 Мпа), в которых параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и уже газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Задачи по раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Система газопроводов представляет собой в основном закольцованную систему, с питанием от нескольких источников газоснабжения (ГРП в.д.), в связи с чем, обеспечивается высокая надежность газоснабжения. Газопроводы высокого и низкого давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации

При реализации Генерального плана поселения предусмотреть строительство газопровода высокого давления с установкой ГРП и разводящие газопроводы низкого давления для жилых застроек 1 очереди и в расчетный срок реализации.

Электроснабжение

На территории городского поселения находятся объекты электроснабжения, в том числе: подстанции, воздушные ЛЭП 6 - 10 кВт и 0,4 кВт, кабельные линии.

Недостатки в области электроснабжения:

- износ оборудования и линий электропередач системы электроснабжения

Проектное решение

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

В целях реализации Генерального плана городского поселения необходимо предусмотреть реконструкцию существующих электрических сетей с заменой действующих трансформаторных подстанций на более мощные.

##### Связь, радиофикация, телерадиовещание

Проектные предложения:

Развитие телефонной сети городского поселения предусматривается наращиванием номерной ёмкости ГТС и выносных абонентских модулей в районах нового строительства с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующей АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории поселения сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Несмотря на то, что в последние годы число абонентов РТ сети снижается (в основном по экономическим причинам), система проводного вещания должна быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

В перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Генеральным планом городского поселения даны предложения по развитию телефонной сети, радиофикации, телевидения в районах нового строительства.

В основу разрабатываемого проекта положены существующие нормы Министерства связи.

В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одному телефону и на каждый коттедж по одному телефону. Количество номеров уточняется на следующей стадии проектирования.

В Орловском городском поселении предусматривается строительство малоэтажной жилой застройки. Емкости АТС г. Орлова достаточно для подключения абонентов новой застройки.

Радиофикация. Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир и коттеджей, из расчета на каждую квартиру и коттедж по одной основной радиоточке. Количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования.

Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим трансформаторным подстанциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты.

Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо установить уличные громкоговорители (место, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).

Телевидение. В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства возможно оснастить системой кабельного телевидения.

Для предоставление услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях предусматривается размещение систем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий. Для головной станции требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании СКТ на рассматриваемых территориях необходимо предусмотреть установку оборудования головной станции СКТ. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования.

При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализации, которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией.

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с "Временной инструкцией по монтажу крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)" Минсвязи СССР.

Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриквартальной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководящих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.

#### Санитарная очистка и уборка территории

Система обращения с отходами на территории городского поселения включает комплекс мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых, в том числе крупногабаритных, жидких бытовых и пищевых отходов.

Порядок организации деятельности в области обращения с отходами, в том числе порядок сбора отходов, требования к конструкции контейнеров, к размещению контейнерных площадок, иных мест хранения отходов, порядок организации вывоза и утилизации твердых бытовых отходов определяется администрацией городского поселения.

Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством.

Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством. Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Твердые бытовые отходы

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, размещенные в установленных местах на оборудованных контейнерных площадках, в контейнеры-накопители мусоропроводов, иные места хранения отходов. В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов.

Ответственность за чистоту контейнеров, контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий возлагается на их владельцев.

Запрещается сброс в контейнеры для твердых бытовых отходов трупов животных, птиц, крупногабаритных бытовых отходов и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов, мусоросортировочной станцией, лицами, ответственными за содержание соответствующей территории.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов.

Крупногабаритный мусор

Складирование крупногабаритного мусора осуществляется в специальные места для сбора крупногабаритного мусора, обозначенные соответствующим указателем обслуживающей организации, занимающейся вывозом крупногабаритного мусора по согласованию с администрацией обязаны определить места для крупногабаритного мусора и установить указатели.

Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов либо подрядной организацией по обслуживанию жилищного фонда мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на городские очистные сооружения.

Владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги.

#### Мероприятия по пожарной безопасности

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

## 4.5 Экологическая безопасность. Охрана окружающей среды

Экологическая безопасность

Экологическая безопасность поселения связана наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса поселения. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в городе не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий – не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40% к 60%.

Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, целенаправленной работы по улучшению экосистем рек путем организации мероприятий, предлагаемых в настоящем генплане.

В концепции территориального планирования городского поселения предлагается превратить природный каркас из отдельных озелененных островов в единую непрерывную систему с раскрытием на живописную пойму рек, локализовать и максимально обезвредить зоны загрязнения природных комплексов.

Охрана окружающей среды

При территориальном планировании городского поселения приоритетными являются решения, связанные с охраной окружающей среды и обеспечением безопасной жизнедеятельности и здоровья человека.

При проектировании необходимо руководствоваться законами Российской Федерации «Об охране окружающей среды», «О недрах», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об экологической экспертизе», Водным, Земельным и Лесным кодексами Российской Федерации, законодательством Кировской области об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов.

Учитывая специфику эколого-ресурсных компонентов окружающей природной среды городского поселения природоохранная деятельность субъекта осуществляется по следующим направлениям:

- атмосфера;

- водные ресурсы;

- почвы и земельные ресурсы;

- биологические ресурсы (растительный и животный мир).

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

Выбор мест размещения зданий, строений, сооружений и иных объектов должен осуществляться с соблюдением требований законодательства при наличии положительного заключения государственной экспертизы.

В случаях, если размещение зданий, строений, сооружений и иных объектов затрагивает законные интересы граждан, решение принимается с учетом результатов референдумов или общественных слушаний.

Хранение минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов) допускается только на специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями. Ядохимикаты, непригодные для дальнейшего использования, должны быть переданы на утилизацию в специализированные организации.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, недопущения нарушений конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду предприятия с технологическими процессами, являющиеся источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации объекта (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Охрана воздушного бассейна

На территории городского поселения размещены производственные, коммунально-складские объекты. Данные объекты не оказывают существенного негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха прилегающих территорий и находятся в пределах допустимых концентраций. В целом состояние атмосферного воздуха и окружающей среды на территории поселения благополучное.

Необходимо организовать работы по проведению существующими на территории городского поселения предприятиями и организациями инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, принять меры по организации санитарно – защитных зон.

Предусмотреть меры по обеспечению проведения оценки состояния загрязнения атмосферного воздуха с оформлением экологического паспорта поселения, в целях планирования мероприятий по охране атмосферного воздуха для нового, перспективного строительства.

Радиационная безопасность

Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

Перед отводом земельных участков под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки. Участки застройки квалифицируются как радиационно-безопасные и их можно использовать под строительство жилых зданий и зданий социально-бытового назначения при совместном выполнении условий:

- отсутствие радиационных аномалий;

- частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч, среднее арифметическое значение МЭД гамма-излучения на участке не превышает 0,2 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

Охрана почв

Требования по охране почв предъявляются к жилым зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания. В почвах поселений и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами. Не разрешается предоставление земельных участков без заключения органов Федеральной службы Роспотребнадзора.

Охрана водных ресурсов

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Размер водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 
0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

С целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, в лесах, расположенных в водоохранных зонах, проведение рубок главного пользования запрещается. Проведение других рубок в водоохранных зонах осуществляется в соответствии с лесным законодательством.

Основные поверхностные водные объекты городского поселения находящиеся в федеральной собственности, являются объектами общего пользования, т.е. общедоступными водными объектами.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы составляет 20 м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от источника до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Для защиты подземных вод от загрязнения необходимо:

- устройство зон санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения (артскважин);

- контроль за соблюдением установленного режима использования ЗСО;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

- мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора.

Рациональное использование природных ресурсов

Территорию для развития существующего поселения следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохозяйственного использования. Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях – в установленном Законом порядке.

Изъятие под застройку земель Государственного лесного фонда допускается также в исключительных случаях только в установленном законом порядке.

Проектирование на территории городского поселения промышленных или других объектов осуществляется после получения от соответствующих территориальных геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Рациональное использование водных ресурсов возможно без увеличения водопотребления за счет:

- введения ресурсосберегающих технологий систем водоснабжения;

- расширения оборотного и повторного использования воды на предприятиях;

- сокращения потерь воды на подающих коммунальных сетях.

## 4.6 Риск уязвимости территории от природных и техногенных опасных явлений

Перспективное развитие Орловского городского поселения не возможно без учета риска уязвимости территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС.

На территории Орловского городского поселения возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К природным чрезвычайным ситуациям относятся:

метеорологические: сильный ветер, сильный дождь, гололед, туман, сильный снегопад, сильная метель, суховеи;

геологические: овражная и речная эрозии, оползневые процессы;

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся:

аварии на транспорте;

аварии на системах жизнеобеспечения;

аварии на взрывопожароопасных объектах;

аварии, связанные с выбросом АХОВ;

Чрезвычайные ситуации природного характера

Климатические условия Орловского городского поселения создают опасность возникновения следующих опасных природных явлений:

Сильный ветер со скоростью больше 15 м/сек наблюдается в среднем 7-8 дней в году.

Туманы на рассматриваемой территории отмечаются в среднем 25-30 дней в году.

Метели, как правило, возникают при ветрах южной четверти со скоростью 6 м/сек. и больше. В среднем за зиму наблюдается до 50 дней с метелью.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся суховеи. Вероятность интенсивных суховеев равна 15-28 %.

Метеорологические неблагоприятные явления увеличивают опасность возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте, а также становятся причиной повреждения и разрушения систем жизнеобеспечения.

Для предупреждения и снижения ущерба чрезвычайных ситуаций метеорологического характера рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- организовать метелезащиту и ветрозащиту путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти;

- подсыпка песка на проезжие части города для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда.

- заблаговременное оповещение населения и организаций, об аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Экономичным видом защиты автомобильных дорог от снежных заносов являются лесонасаждения. На участках где по почвенно-климатическим или другим условиям не могут быть выращены защитные лесные насаждения, создают контурную защиту из постоянных заборов. В качестве временного средства снегозащиты могут использоваться переносные решетчатые щиты.

Противоэрозионные мероприятия

Гидрографическая сеть Орловского городского поселения представлена р.Вятка, р.Воробьиха, р.Дреслевица и ручьями.

В настоящее время активного роста оврагов не наблюдается, склоны оврагов местами закреплены: одернованы и поросли деревьями и кустарниками.

В связи с необходимостью благоустройства центрального района города и с освоением под новое строительство площадок, примыкающих к оврагам, генеральным планом предполагается произвести устройство железобетонных желобов по которым предполагается направить верховодку по определенным местам в ручей.

На всех оврагах и крутых склонах необходимо предусмотреть следующие мероприятия по их благоустройству:

- организация поверхностного стока на прилегающей территории;

- при наличии растительного покрова на склонах дополнительное укрепление склонов путем заложения, посадки кустарника;

- восстановление растительного покрова на склонах при его отсутствии;

- соблюдение безопасного отступа застройки от бровки оврага.

Все ручьи, протекающие по территории города нуждаются в расчистке и благоустройстве. Поймы, берега и русла рек и ручьев захламлены бытовым мусором, заилены. Неорганизованный дождевой  и малый сток с городской территории загрязняет ручьи смывом почвы и мусора, ухудшая санитарное состояние их и р.Вятка, куда они все впадают. Генеральным планом предлагается ликвидировать неорганизованный сток поверхностных вод в ручьи, произвести расчистку русел и береговых зон от ила и мусора, берега благоустроить и укрепить одерновкой и посадкой ивняка. Создание прудов в оврагах на базе имеющихся ручьев позволит не только приостановить дальнейшее размывание оврагов, но и создаст благоприятные условия для организации мест отдыха горожан. Устройство прудов включает в себя: устройство спланированного ложа, отсыпку дамбы-перемычки с устройством в теле плотины труды с затвором для регулирования стока и поддержания необходимых уровней воды в прудах.

Питание прудов и 2-3-х кратный водообмен в летний период предусматривается за счет естественного стока ручьев, а также перехвата дренажных вод со склонов.

Берегоукрепление р.Вятка

В настоящее время береговой склон р.Вятка не благоустроен, местами подвержен размыву и разрушению за счет неорганизованного стока дождевых и талых вод, а также из-за отсутствия берегоукрепления.

Низовая часть склона подмывается за счет подъема воды и её больших скоростей в период весенних паводков, волновые и ледовые явления также способствуют размыва берега. Все вместе с учетом грунтов, слагающих крутой береговой склон, риводит к образованию рползней и обрушению береговой бровки.

Генеральным планом предлагается проведение комплекса противоползневых мероприятий на береговом склоне р.Вятка в пределах городской черты, включающего:

- неукоснительное соблюдение условий по обеспечению стабилизации склона путем организации зоны отступа застройки на ширину, равную тройной высоте склона;

- изменение рельефа склона (уполаживание) с целью повышения его устойчивости;

- регулирование поверхностного (дождевого и талого) стока по склону путем планировки, террасирования и устройства системы водоотвода с помощью бетонных латков;

- предотвращение инфильтрации воды в грунты, слагающие склон, за счет перехвата и отвода поверхностного стока с территории прилегающих к береговому склону с помощью дождевой канализации закрытого типа;

- укрепление грунтов и агромелиорация на береговом склоне и в зоне отступа;

- берегоукрепительные сооружения в низовой части склона.

В низовой части берегового склона предлагается устройство бермы из каменной наброски.

Она позволит сократить размыв подножия берегового склона в периоды паводков.

Генеральным планом предлагается укрепить таким образом берег на всем протяжении в пределах городской черты.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в Орловском городском поселении являются:

  - нарушение правил дорожного движения;

  - неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений;

  - недостаточное освещение дорог;

  - качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии происходят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Токсичные вещества

Таблица 20

| вещество | радиус зоны поражения, км | площадь зоны поражения, км2 |
| --- | --- | --- |
|  | смертельного | порогового | смертельного | порогового |
| Аммиак | 0,1 | 0,3 | 0,001 | 0,01 |
| Хлор | 0,3 | 1,2 | 0,008 | 0,18 |

Взрывопожароопасные вещества

Таблица 21

| вещество | радиус зоны поражения, м | площадь зоны поражения, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| бензин | 12 | 170 | 450 | 91500 |
| мазут | 14 | 145 | 600 | 66200 |

Расчет зон произведен для наихудших погодных условий:

- скорость ветра – 1 м/с

- вертикальная устойчивость атмосферы – инверсия

- температура наружного воздуха – 20 ос

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие городских улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах городского поселения необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на железнодорожном переезде без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к переездам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость

Аварии на АЗС

В Орловском городском поселении расположена одна АЗС-54 ООО «Чепецкнефтепродукт», находящаяся на ул.Баумана,37;

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС, связанные со следующими обстоятельствами:

  - переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

  - разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

  - разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

  - разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

Вероятность возникновения ЧС на АЗС

Таблица 22

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: |
|  | с образованием пролива нефтепродукта; |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 2 | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |
|  | с образованием пролива нефтепродукта; |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 3 | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |
|  | с образованием пролива нефтепродукта; |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики: |
|  | с образованием пролива нефтепродукта; |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических регламентов.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего в городе населения. Холодная и длительная зима обуславливает максимальную теплоизоляцию зданий и сооружений, а также устойчивую схему теплоснабжения города.

На территории Орловского городского поселения находится котельная на жидком топливе ЗАО «Кировский молочный комбинат» Орловское отделение», которая расположена на ул.Кирова,2.

Генеральным планом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

  - замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

  - создание нового водозабора и канализационных очистных сооружений;

  - организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

  - реконструкция трансформаторных подстанций находящихся в неудовлетворительном состоянии;

  - создание на котельных противоаварийных систем для снижения риска возникновения аварийных ситуаций и защиты рабочего персонала;

  - на всех котельных необходима разработка паспорта безопасности опасного производственного объекта.

# Text boxes

ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

г. Киров, 2012